## Slide 1: Statik Elektrik
NET 221 ELEKTRONİK MESLEK BİLGİSİ VE GÜVENLİK
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: STATİK ELEKTRİK
Parlayıcı patlayıcı ortamların oluştuğu bölgelerde mutlaka statik elektriğe karşı önlem almalı. Nemlendirme, iyonizasyon ve topraklama yapılmalı, statik elektriği ileten malzeme kullanılmamalı. Par-pat sıvıların bulunduğu depolar ve iletim boru donanımları statik elektriğe karşı topraklanmalı. Par-pat madde dolumu ve boşaltılması esnasında araç ile depo arasına topraklama hattı olmalı. Metal tozların taşındığı yerlerde statik elektrik dedektörü olmalı[1].

## Slide 3: STATİK ELEKTRİK
Tabanca ile boyama yapılan yerlerde cihazların topraklaması yapılmalı. Tanklar dolumdan sonra bir süre dinlendirilmeli. Par-pat ortamlarda elektrik tesisatı ex-prof olmalı, böyle ortamlarda acil durumlarda yangın ve aydınlatma hariç tüm tesisin elektriğini kesen en az 3 adet durdurma butonu olmalı. Deprem bölgelerinde bulunan par-pat işyerlerinde deprem anında duyarlı dedektörler olmalı (aydınlatma ve yangın hariç tüm elektrik sistemini kesen)[1].

## Slide 4: STATİK ELEKTRİK
Paratoneller yılda 1 TAEK tarafından kontrol edilmeli ve par-pat tesislerinde mutlaka bulunmalı. Kuvvetli akım tesisleri üretim depolama tesisleri 2 yılda 1 ; enerji nakil hatları 5 yılda 1 mutlaka peryodik kontrolden geçmeli . Ölçüm sonuçları kayda alınmalı. Seyyar iletkenler 6 ayda 1 kontrol edilmeli . Makinaların gövde topraklanması yılda 1 , yer değişimi durumunda hemen topraklama kontrolü yapılmalı . Elektrik iç tesisleri yılda 1 peryodik kontrolden geçmeli[1].

## Slide 5: STATİK ELEKTRİK
Kaçak akım rölyesi: Elektrikli el aletlerinde meydana gelen bir kaçağın tehlikeli gerilim seviyesine gelmeden elektik devresini kesen kaçak akım rölyesi iş güvenliği elmanıdır. Ø 1-36 kV lık ( izin verilen en yüksek gerilim) işletme gerilimli hava hatlarında yapılara en küçük yatay uzunluk 2 m. Olmalı. Ø Şebeke akımı ile yedek elektrik üretim aygıtını ayıran elemana envarsör şalter denir[1].

## Slide 6: STATİK ELEKTRİK
Ø Kaçak akım rölyesi faz şase ve topraklama arızası durumunda kişinin elektriğe çarpılmasını önler . Evde kullanılan kaçak akım rölyesinin çalışma akım eşiği 30A. Olmalı . Ø Elektrik ekipman bakımında ilk önce şalter indirilmeli sonra topraklanma yapılmalı. Ø 80-100 A. Kalp durması için çarpılma eşiğidir[1].

## Slide 7: STATİK ELEKTRİK
Ø Elektik işlerinde önce izin alınmalı, sonra kısa devre şalter kapanmalı sonra kesici ve ayıracılar açık şeklinde kilitlenip topraklama yapılmalı. Ø Güvenlik transformatörü kullanımı halinde çıkış devresine en fazla 1 adet elektrikli el aleti bağlanabilir. Ø Par-pat , tehlikeli zararlı maddeler bulunan elek. Tesisatı ve paratonellerin bakımı yılda 1 yapılmalı[1].

## Slide 8: KAYNAKLAR
[1] https://www.isgdosya.com/elektrik-islerinde-isg-konu-ozeti/ (Erişim tarihi:27.11.2017)

## Slide 9: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)