## Slide 1: Yoğurt sütüne uygulanan ön işlemler

## Slide 2: İnkübasyon
Kısa süreli inkübasyon 3-4 saat
42-43 C-pH 4.6-4.7
Uzun süreli inkübasyon-12-18 saat
32-35 C- pH 4.6-4.7
Riskler
Kok:basil dengesinin bozulması (1:1)
Serum ayrılması riskinin artması
Karbonil bileşiklerinin oluşumunda yavaşlama
Enerji ve zaman kaybı

## Slide 3
Su tutma kapasitesi
Bakteri tür/suşu
İnkübasyon sıcaklığı
Ambalaj materyali boyutu
Büyük ambalajlar geç soğur
pH 4.8-4.9
Asidifikasyon kinetiği
Termofilik sınırların dışında bakteriyel aktivite yavaşlar

## Slide 4
Düşük inokülasyon (<%2)
Yavaş asidifikasyon ve uzun inkübasyon
Zayıf laktobasil gelişmi
Yetersiz karbonil bileşiği oluşumu
Zayıf tekstürel yapı

## Slide 5
Yüksek inokülasyon (>%5)
Hızlı asidifikasyon
Proteinlerde hidratasyon kapasitsi azalması
Ekonomik kayıp
Zayıf tekstürel yapı ve serum ayrılması

## Slide 6: Soğutma
<10 C’de metabolik aktivitelerde yavaşlama
Tek aşamalı soğutma (set tipi yoğurtlar için uygundur)
İki aşamalı soğutma (stirred tipi yoğurtlar için uygundur)
1. aşama 20-24 C
2. aşama <5 C
Soğutma tünelleri, şoklama odaları (0.5 C), buzlu su havuzları
8-12 saat soğutma süresi ideal

## Slide 7: Ambalajlama
AMBALAJ
Ürün korunumu
Etkin taşıma/
depolama
Ürünü yansıtma
Seri doluma uygunluk
Kalite korunumu
Çevre dostu
Ürünle reaksiyon/
toksikoloji
Etiket bilgileri

## Slide 8: Ambalaj
Türk Gıda kodeksi Ambalajlama Tebliği’ne uygun olmalıdır
Homojenize sütten üretilmiş ise etikette belirtilmelidir
Ürün adı ve yağ içeriği belirtilmelidir
Bileşenlerin % içeriği
Üretici kimlik bilgileri
Üretim izni ve tarihi
Üretim tarihi, son kullanma tarihi, seri no

## Slide 9: Ambalaj materyalleri
Cam
Plastik kaplı karton
Sert kağıt
* PP
* PS
* SB
* PE
* PVDC
* Polilaktat (ilk kez Valio firması kullanmıştır)

## Slide 10
Sınırlı renk değişimi
Sınırlı lipid oksidasyonu
βkaroten ve ribo-flavin korunumu
PLA avantajları
PP
PP
PS
İnert özellik
Pürüzsüz üretildiklerinde ürüne zarar vermezler
PS/EVOH/PE/PP
PVC/PVDC/PE
PVC/PE
PS/resilikat/PS
Karışım plastik türevleri
TS 9700’e uygun üretilmelidir

## Slide 11
Kesikli üretim ve ısı şekillendirme olmak üzere iki farklı ambalaj üretimi bulunmaktadır
Stiren ve etilbenzen ambalajdan yoğurda geçen en yaygın bileşenlerdir. Tat bozuklukları için eşik değerler:
Stiren : >2 µg/g, etilbenzen: >0.9 µg/g, o-ksilen: 7 µg/g, kumen 1 µg/g

## Slide 12: Ambalaj sterilizasyonu

## Slide 13: Meyveli yoğurt aseptik dolum hatti

## Slide 14: Otomasyon ve mekanizasyon

## Slide 15: Otomasyon kriterleri
Sistem otomasyonunun amacının net tanımı
Otomasyona bağlanan üretim hattı için anahtar performans indikatörleri
Amaca ulaşabilmek için minimum otomasyon düzeyi
Otomasyondan sorumlu personelin yetkilerinin tanımlanması
Performans raporlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi

## Slide 16
İşletme içi otomasyon ile diğer otomasyon süreçlerinin entegrasyonu
Otomasyon sisteminin uluslar arası uygunluğu
Otomasyon sisteminin şirket standardlarına uygunluğu
Otomasyon için eğitim koşulları
Otomasyon sisteminin bakım-onarım işlerinin düzenlenmesi

## Slide 17: Otomasyonun hedefleri
Ürün kalitesi artışı
Kayıpların azaltılması
İşçi güvenliği ve çevre korunumu
İşletme içi alan optimizasyonu
İşletme yönetiminin kolaylaşması
ETKİN ve VERİMLİ ÜRETİM

## Slide 18: İlkeler
Otomasyon karar süreci
Ürün gereklilikleri
İşleme gereklilikleri
Yasal gereklilikler
Ekonomik gereklilikler

## Slide 19
YOĞURT
Düzey I. Sütün üretime hazırlanması
Düzey III. Fermentasyon tankı ile dolum uyumu
Düzey II. CIP
Düzey IV.Üretim planlaması

## Slide 20
DeviceNet, ASI, CANbus, Profibus yazılımları yaygın olarak
kullanılmaktadır
Ayrıca, Invensys-APV ve Archestra entegre yazılımları süt
endüstrisinde yaygındır
Programlanabilir akıllı kontrol sistemleri-PLC ile üretim verimliliği üst
düzey çıkmıştır