## Slide 1: Yoğurt türevİ ürünler

## Slide 2: Soya yoğurdu
Hızlı nüfus artışı
Protein açlığı
Handikaplar
Atipik tat/aroma
Bağırsak florası tarafından oligosakkaritlerin yıkımı (H2, metan, CO2 oluşumu)
Çözüm
ÖN FERMENTASYON

## Slide 3: Soya sütü bİleşİmİ

## Slide 4
Soya yoğurdu- pratİk uygulamalar
%50-%50 soya sütü ve inek sütü karışımı
%20-%80 soya sütü ve inek sütü karışımı
%1-1,25 soya tozu ilavesi
ARZU EDİLEN DUYUSAL KALİTE

## Slide 5: Soya yoğurdu- pratİk uygulamalar
Yoğurt üretiminde doğrudan soya sütü kullanılacak ise;
I. Şeker (%4)
II. Mısır nişastası (%2)
III. Sodyum sitrat (%0.3)
IV. Karboksimetil selüloz (<%0.1)
V. Sodyum aljinat (<%0.2)
TAT-AROMA İYİLEŞTİRME
TEKSTÜR İYİLEŞTİRME

## Slide 6: Soya yoğurdu- pratİk uygulamalar
OPTİMUM FERMENTASYON SICAKLIĞI : 37-40 ºC
STARTER KATIM ORANI: %4-5

## Slide 7: DayanIklI yoğurt
Amaç: Yoğurdu doğal özelliklerini yitirmeden pazarlanabilme
75-80 ºC’de ısıl işlem
UHT uygulaması
6-8 haftadan 6-12 aya kadar raf ömrü

## Slide 8: DayanIklI yoğurt
Sakıncalar
I. Bakteri ölümü
II. Protein matriksinin kontraksiyonu ve serum ayrılması
(<%1 stabilizer ilavesi) (fermentasyon sonrası oda sıcaklığına soğutma
ve kademeli ısıl işlem uygulaması : 60-68 ºC’de 5 dk ardından 77 ºC)
III. Karbonil bileşenlerinin evaporasyonu
(borulu ısı değiştiriciler kullanımı)

## Slide 9: DayanIklI yoğurt

## Slide 10: Laktozu hİdrolİze edİlmİş yoğurt
Gerekçeler;
I. Fermentasyon süresinin kısaltılması
II. Tatlılık derecesinin arttırılması (meyveli/aromalı yoğurt üretimi)
III. Asetaldehit konsantrasyonunun arttırılması

## Slide 11: Laktozu hİdrolİze edİlmİş yoğurt
%55-60 hidrolizasyon tat/aroma bozukluklarına neden olabilir
Starter gelişimi kısmen baskılanabilir
Düşük kalorili ve düşük laktozlu yoğutrt üretiminde laktaz ve UF kombinasyonu iyi sonuç vermektedir

## Slide 12: Tuzlu yoğurt
%1-2 tuz ilavesi + kaynatma → uzun raf ömrü (6-9 ay)

## Slide 13: Yoğurt dondurmasI
i. Yumuşak dondurulmuş yoğurt (soft frozen yoğurt)
ii. Sert dondurulmuş yoğurt (hard frozen yoğurt)
iii. Mus yoğurt (mousse yoghurt)

## Slide 14: Yoğurt dondurmasI
%65-80 yoğurt
%20-35 meyve şurubu
Yoğurt dondurması
+
Stabilizer/emülsifiyer

## Slide 15: Yoğurt dondurmasI

## Slide 16: Yoğurt TOZU
I. Direkt güneş ışığı altında kurutma- (maya-küf gelişimi)
II. Sprey kurutma (170-190 ºC giriş, 65-75 ºC çıkış, 16.000-24.000 rpm)
III. Dondurarak kurutma (50 mHG/ -55 ºC/ 50 saat)
IV. Mikrodalga kurutma (vakum kurutucu iç sıcaklığı 35-40ºC, yoğurt tabaka kalınlığı 3 mm, mikrodalga ışınımı 2500 mHz)

## Slide 17: İnstant Yoğurt TOZU
Birinci basamakta optimum kurutma sıcaklığı : 50-150 ºC
Optimum N2 gazı akışı : 0.1-0.5 ms-1
Birinci basamakta optimum kurutma sıcaklığı : 10-60 ºC
Rekonstitüsyon
Yoğurt : su 1:6-7, 50 ºC, %98-99 çözünürlük