## Slide 1: HİDROLOJİ
Prof. Dr. Halit APAYDIN

## Slide 2: HİDROLOJİ
Canlıların yaşaması için gereken en önemli maddelerden biri olan su, insan tarihi ile birlikte incelenmeye başlanmıştır. İlk önce akarsu kenarlarında yerleşmeyi tercih eden insanlar, ara sıra taşkınların meydana geldiğini veya akışların çok azaldığını gördükten sonra, bu doğal olayların nedenleri üzerinde durmuşlar ve taşkınlardan korunmak gerektiğini anlamışlardır. Bu amaçla taşkın zararları göz önüne alınarak ilk önce Mezopotamya, Mısır, Akdeniz Bölgesi ve Uzakdoğuda, akarsular boyunca seddeler yapılmıştır. Bu seddelerin yapılmasında göz önüne alınan taşkın zararları ile ilgili izlenimler, hidroloji biliminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

## Slide 3
Hidroloji eski Yunan’ca da su ve bilim anlamındaki kelimelerden alınmıştır. Etimoloji olarak su bilimi anlamına gelmesine rağmen hidrolojide, suyun bütün özellikleri incelenmez. Örneğin suyun statik ve dinamik özellikleri hidrolik biliminin de incelenmesinin yanında, deniz ve okyanuslarla ilgili bilgiler oşinografı ve suyun insan sağlığına etkisi ile ilgili bilgiler de tıp hidrolojisinde verilir. Genel anlamda hidroloji; suyun dünyadaki dağılımı, değişimi, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile çevre ve canlılara olan etkisini inceleyen bilim olarak tanımlanabilir.

## Slide 4
Hidrolojik Devre
Dünyadaki su miktarı sabittir. Bu su atmosfer, yerüstü ve yeraltı olmak üzere üç ortama dağılmıştır.
Atmosferde buhar, bulut veya yağış halinde olan su,
yerüstünde okyanus, deniz, göl, akarsu, kar veya buz olarak,
yeraltında toprak tanelerinin çevresinde ve gözeneklerde birikir.
Yer yüzeyinde bulunan su ile, üst toprak katmanı içinde ve bitkilerin yapraklarındaki gözeneklerde bulunan su, güneşten gelen ısı ile buharlaşır. Su buharı içeren hava, çiğlenme noktasından daha fazla soğuduğu zaman yoğunlaşma başlar. Yoğunlaşma ürünü olan su damlacıkları, birleşerek yağışlar meydana gelir.
Bitkilerin üzerine düşen yağışların bir bölümü yaprak, sap ve gövde gibi organlarda tutulur ve buradan buharlaşır.
Toprak yüzeyinden sızan sular taneler ve boşluklarda tutulur. Toprakların bünye ve yapı özelliklerine bağlı olan belli bir su tutma kapasitesi vardır. Bu kapasitesinden daha fazla olan yağış suları, eğimli arazilerin üst katmanı boyunca sızar ve bunlar genellikle kanallarda açığa çıkar. Yağışların toprak üstünden akarak ve üst toprak katmanı içinden sızarak kanallarda akışa geçen miktarına yüzey akış denir.

## Slide 5
Kök derinliğindeki toprakta tutulan suyu bitkiler alır. Bunun özümleme ve bitkinin gelişmesinde kullanılmayan bölümü, yapraklardaki gözeneklerden buharlaşır. Toprak tarafından tutulmayan sular, geçirimsiz bir katmanın üzerindeki gözeneklerde birikir. Bunlara yeraltı suyu denir.
Yerüstü ve yeraltındaki suların genellikle okyanuslara ulaştığı kabul edilir. Bu olaylardan anlaşılacağı gibi dünyada bulunan su devamlı olarak katı, sıvı ve gaz durumlara dönüşmektedir. Ancak bu dönüşümde belli bir sıra yoktur yani buharlaşma olurken, yağış da meydana gelir ve yağışla birlikte buharlaşma da olur. Dünyada bulunan suyun bu şekildeki hareketine hidrolojik devre denir.

## Slide 7
Su Bütçesi İlişkisi
Hidrolojik devredeki suyun miktarı, maddenin korunmasına göre geliştirilen su bütçesi veya hidrolojik ilişkiye göre belirtilir. Buna göre belli bir araziye düşen yağışların akışlardan farkı, bu arazideki su miktarının artma veya eksilmesini gösterir. Toprak yüzeyinden akan ve üst toprak katmanı içinden sızan su, birçok faktöre bağlı olarak değişir. Bunun için yüzey akışların meydana geldiği alan, fiziksel bir sistem olarak alınır.
İlişkide;
I = Giren akış
Q = Çıkan akış
ds = Su miktarındaki değişme
dt = Zaman

## Slide 9: Havza ve su ayrım çizgisi

## Slide 13
Havza adı | Yağış alanı (km²) | Ortalama yıllık akış (km³) | Havza adı | Yağış alanı (km²) | Ortalama yıllık akış (km³) | 
(21) Fırat Havzası | 127 304 | 31,61 | (03) Susurluk Havzası | 22 399 | 5,43 | 
(26) Dicle Havzası | 57 614 | 21,33 | (24) Aras Havzası | 27 548 | 4,63 | 
(22) Doğu Karadeniz | 24 077 | 14,90 | (16) Konya Kapalı H. | 53 850 | 4,52 | 
(17) Doğu Akdeniz H. | 22 048 | 11,07 | (07) Büyük Menderes H. | 24 976 | 3,03 | 
(09) Antalya Havzası | 19 577 | 11,06 | (25) Van Gölü Havzası | 19 405 | 2,39 | 
(13) Batı Karadeniz H. | 29 598 | 9,93 | (04) Kuzey Ege H. | 10 003 | 2,90 | 
(08) Batı Akdeniz H. | 20 953 | 8,93 | (05) Gediz Havzası | 18 000 | 1,95 | 
(02) Marmara H. | 24 100 | 8,33 | (01) Meriç-Ergene H. | 14 560 | 1,33 | 
(18) Seyhan Havzası | 20 450 | 8,01 | (06) Küçük Menderes H. | 6 907 | 1,19 | 
(20) Ceyhan Havzası | 21 982 | 7,18 | (19) Asi Havzası | 7 796 | 1,17 | 
(15) Kızılırmak H. | 78 180 | 6,48 | (10) Burdur Göller H. | 6 374 | 0,50 | 
(12) Sakarya Havzası | 58 160 | 6,40 | (11) Akarçay Havzası | 7 605 | 0,49 | 
(23) Çoruh Havzası | 19 872 | 6,30 | TOPLAM | 779 452 | 186,86 | 
(14) Yeşilırmak H. | 36 114 | 5,80 |  |  |  | 

## Slide 14: Dünyadaki su miktarı

## Slide 15: SUYUN KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Dünyada katı, sıvı ve gaz olarak fazla miktarda bulunan yegane madde olan su, aynı zamanda en çok bilinen ve en çok kullanılan cisimdir. Sıvı suyun, yüksek düzeyde ayırma gücü vardır. Sıvı su donunca genleşir. Suyun bu özellikleri, tamamen molekül yapısı ile ilgilidir.
Suyun zayıf hidrojen bağı ve molekülünün kutup özelliği, iyi bir çözücü olmasını sağlar ve bu nedenle yıkamada kullanılır

## Slide 16: Suyun Özgül Ağırlığı
Sıcaklık oC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 0.9999 0.9997 0.9982 0.9957 0.9922 0.9881 0.9832 0.9778 0.9718 0.9653 | 0.9999 0.9996 0.9980 0.9954 0.9919 0.9876 0.9827 0.9772 0.9712 0.9643 | 1.0000 0.9995 0.9978 0.9951 0.9915 0.9872 0.9822 0.9767 0.9706 0.9640 | 1.0000 0.9994 0.9976 0.9947 0.9911 0.9867 0.9817 0.9761 0.9699 0.9633 | 1.0000 0.9993 0.9973 0.9944 0.9907 0.9862 0.9811 0.9755 0.9693 0.9626 | 1.0000 0.9991 0.9971 0.9941 0.9902 0.9857 0.9806 0.9749 0.9686 0.9619 | 1.0000 0.9989 0.9968 0.9937 0.9898 0.9852 0.9800 0.9743 0.9680 0.9612 | 0.9999 0.9988 0.9965 0.9974 0.9894 0.9848 0.9795 0.9737 0.9673 0.9605 | 0.9999 0.9986 0.9963 0.9930 0.9890 0.9842 0.9759 0.9731 0.9667 0.9598

## Slide 17: Buharlaşma Miktarına Etkili Faktörler
Buharlaşmanın meydana gelmesi için sıvı veya katı durumdaki suyun, moleküllerine ayrılmasını sağlayacak miktarda bir enerjiye gerek vardır.
Sıcaklık
Buhar Basıncı Farkı ve Atmosfer Basıncı
Rüzgar
  Buharlaşma Yüzeyi :
  Bitki yüzeyinde tutulan suyun sıcaklığı çok çabuk arttığı için buradaki suyun buharlaşma hızı, sıvı su yüzeyinden meydana gelen miktardan daha fazladır.
Suyun Kalitesi :
  Ortalama olarak denizlerden meydana gelen buharlaşma, aynı koşullarda tatlı sulardan meydana gelen buharlaşmadan 2-3 kat daha azdır.

## Slide 18: ATMOSFERİN NEMLİLİĞİ
Mutlak Nem gr/m3
Özgül Nem gr/kg
Bağıl (Nispi) Nem %
Sıcaklık oC | Doyma Noktası (gr/kg)
5 10 15 20 25 30 35 40 | 5.44 7.67 10.70 14.70 20.00 26.90 35.80 47.30

## Slide 19: YAĞIŞ
Atmosferde bulunan ve doyma noktasından fazla olan su buharı, yeryüzüne düşecek veya atmosferin alt katmanı içinde kalacak şekilde birleşir.
Bu bakımdan hidrolojide yağış, atmosferdeki su buharının birleşmesi ile oluşan sıvı ve katı olarak yeryüzüne düşen, kütle anlamında kullanılır.
Yağış Şekilleri
Çise, Yağmur, Camsı buz,
Sulu sepken, Kar, Dolu

## Slide 20: İnfiltrasyon
Hidrolik yükün etkisiyle, suyun toprak içerisindeki hareketine sızma denir. Toprak yüzeyinden sızan suyun hızı, infiltrasyon olarak tanımlanır.
Toprak bünyesi | Son infiltrasyon hızı mm/saat
Kum Kumlu siltli Tınlı Killi | 20 10 - 20 5 - 10 1 - 5

## Slide 21: Yeraltı suyu

## Slide 22: Bünyelerin poroziteleri
Toprak bünyesi | Porozite, %
Kil Silt Orta ve kaba kum Yeknesak kum İnce ve orta kum Çakıllı kum Kum taşı | 45 - 55 40 - 50 35 - 40 30 - 40 30 - 35 20 - 35 10 - 20

## Slide 23: Kapilarite
Boruların girişinde bulunan sıvılara farklı kuvvetler etki eder. Adhezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyük olduğu durumda sıvı, boruda bir miktar yükselir. Buna karşılık kohezyon kuvveti adhezyon kuvvetinden daha büyük olduğu zaman, sıvının yüzeyi aşağıya doğru bükülür. Bu durumlardan birincisine sıvı su, ikincisine civa örnek olarak gösterilebilir. Belirtilen kuvvetlerin birlikte etki edebilmesi için, boru çapının yaklaşık olarak 13 mm den az olması gerekir.

## Slide 25: Yüzey Akış
Yeryüzüne düşen yağmur toprağın yüzeyinde ince bir katman halinde tutulur ve buna, toprak yüzeyinde tutulan su denir. Bu suyun toprağa sızdığı veya yüzey akışa katıldığı kabul edilir. Toprağın yüzeyi su tutma kapasitesine ulaştıktan sonra infiltrasyon başlar. Toprağın infiltrasyon hızından fazla olan yağmur ve eriyen kar, düz arazilerin üstünde birikmesine karşılık, eğimli arazilerin yüzeyinden akışa geçer. Suyun buharlaşmayan bölümünün derine sızdığı kabul edilir. Eğimli arazilerin yüzeyinde bulunan çukurlar su ile dolduktan sonra toprağa sızmayan yağmur ve eriyen kar, arazinin yüzeyinden akar ve buna toprak üstü akışı denir.

## Slide 28: Yüzey Akışa Etkili Faktörler
Yağış Şekli
Yağış Şiddeti
Yağış Süresi
Yağışın Dağılışı ve Hareket Yönü
Toprak Nemi