## Slide 1: SU KAYNAKLARI PROBLEMLERİNE SİSTEM YAKLAŞIMI
Prof.Dr.Belgin ÇAKMAK

## Slide 2
Bazen yanlış olarak yöneylem araştırması olarak da adlandırılan sistem mühendisliği bir bakıma, kompleks probleme geniş bir cepheden yaklaşma yöntemi olarak tanımlanabilir. Belirli bir sistemin durumunu ya da komponentlerin tanımlayan değişkenler belirlenip bunlar arasındaki ilişkiler kurulan bir matematik modelde, denklemlerle ifade edilebilir. Bu ilişkiler, doğrusal olsun ya da olmasın, bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerin de olanak verdiği çeşitli teknikler ile değerlendirilebilir.
Sistem mühendisliği; belli bir amacı gerçekleştirmek için sonsuz seçenekler içerisinde en uygun olanın belirlenmesidir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar 5 aşamaya ayrılır.

## Slide 3
Amaçların Formülasyonu: Sistem mühendisliği fonksiyonlarının belki de en gücü, yeni bir sistemin projelenmesi ile ulaşılmak istenen amaçların açık ve kesin bir biçimde formülasyonudur. Amaçlar, gerekli tesisleri projeleyecek sistem mühendisliği ekibi ile işbirliği halinde ilgili kurumsal yapının başındaki karar verici tarafından formüle edilir.
2. Ön İnceleme (İstikşaf Etüdü): Bu aşamanın niteliği, projenin koşullarına göre değişir. Bazı durumlarda, bir kaynak geliştirme projesindeki istikşaf etüdüdür. Formüle edilen amaçların yerine getirilmesi için geliştirilebilecek su miktarını değerlendirmek için arazide veri toplama gerekli olabilir. Diğer durumlarda projenin değerlendirilmesinde elde mevcut verilerden yararlanılır.

## Slide 4
3. Fizibilite (Yapılabilirlik) İncelemesi: Projeye ilişkin ön inceleme (istikşaf) sonuçları projenin ele alınabilecek nitelikte olduğunu gösteriyorsa, bu aşamada problem ve ihtiyaçlara ilişkin ayrıntılı arazi ve büro çalışmalarına geçilir. Amaçları gerçekleştirebilecek tüm seçenekler ortaya konur. Her seçenek (alternatif), projenin sistem performansı, masrafları, kalitesi vb. niteliklerinin değerlendirilmesine olanak verecek ayrıntıda hazırlanmalıdır. Bu değerlendirmeler daha sonra en iyi sistemin seçimi için birbirleri ile karşılaştırılır. Bu aşamada varılan sonuçlar aşağıda belirtilen üç nokta göz önüne alınarak bir rapor haline getirilerek karar makamının onayına sunulur. Rapor aşağıdaki önerilerden biri ile sonuçlanır:
1) Önerilen sistem probleme çözüm getirir.
2) Söz konusu alternatif üzerinde kesin karara varabilmek için ek arazi ya da büro çalışmalarına gerek vardır.
3)Mevcut ekonomik ve teknolojik koşullarda proje gerçekleştirilemez.

## Slide 5
4. Geliştirme Planlaması: Bu çalışma fizibilite sonucunda projenin yapılabilirliği sonucuna varılırsa başlatılır. Karar mekanizması projenin gerçekleştirilmesi için gerekli ödeneği tahsis eder. Çeşitli proje komponentlerinin ayrıntılı inşaat projeleri yapılır ve açık eksiltme için gerekli şartnameler ve dosya hazırlanır.
5. İzleme: Gerçekleştirilen sistemin performansı, işletme biçiminin iyileştirilmesi ve gelecekte gerçekleştirilecek benzeri sistemlere ilişkin daha geçerli projelerin yapımına yardımcı olmak amacı ile sürekli bir biçimde izlenir.

## Slide 6
Su kaynakları sistemlerinin planlanmasında sistem mühendisliğinin uygulanması ancak yakın geçmişte formüle edilmiştir. Genellikle, ister kamu ister özel olsun bir su kaynakları geliştirme projesinin temel amacı bölgesel refahın maksimizasyonu olarak belirtilir. Burada belirtilen bölge, küçük bir su toplama alanından büyük bir nehir havzasına kadar değişebilir. Bu temel amaç aşağıda belirtildiği gibi çeşitli biçimlerde yorumlanabilir:
a) Ekonomik randımanın (etkinliğin) gerçekleştirilmesi
b) Bölgede gelir dağılımının yeniden düzenlenmesi
c) Bölgede istihdamın gerçekleştirilmesi
d) Ekonomik büyümenin özendirilmesi ve desteklenmesi
e) Yerleşmenin yeniden düzenlenmesi, doğal kaynakların korunması vb. ölçülmeyen yararların gerçekleştirilmesi
f) Yukarıda belirtilmeyen öbür amaçların gerçekleştirilmesi.

## Slide 7
Temel amaç nasıl yorumlanırsa yorumlansın, aşağıda belirtilen üç problemin birlikte çözülmesi zorunludur.
Baraj gövdelerinin, rezervuarların, yeraltı suları besleme tesisleri, kuvvet santralleri pompaj istasyonları, kanallar, basınçlı boru hatları vb. tesislerin fiziksel boyutların optimum biçimde projelenebilmesi için gerekli kriterler belirlenmelidir.
Sulama suyu ve elektrik enerjisi üretimi ile taşkın koruma seviyesine ilişkin hedefler, başka deyişle “geliştirme ölçeği” (düzeyi) belirlenmelidir.
3) Rezervuarda tutulacak su ile kullanma amacına yönelik su alımının zaman boyutundaki dağılımına ilişkin optimum işletme programı (politikası) tespit edilmelidir.

## Slide 8
Belirtilen bu üç problemin çözümü ile elde edilen sonuçları "toplam fayda" B olarak ifade edersek, (Bu varsayımda masraflar negatif fayda olarak kabul edilir), B nin üç değişken kümesinin bir fonksiyonu olduğu görülür:
X1 sistemin hidrolojik koşulları ile uyumlu fiziksel boyutları,
X2 geliştirme düzeyi,
X3 işletme programı,
Xi çok boyutlu vektörler ise
B = f (X1, X2, X3) yazılır.
Sistem mühendisliğinde, problemin fiziksel boyutları geliştirme ölçeği ve işletme programının çözümü ile elde edilen sonuçlar toplam fayda B olarak ifade edilir. Burada problem, B’nin Xi’nin kabul edilebilir değerlerine karşılık gelen en üst (maksimum) değerini elde etmektir. Su kaynaklarının bu temel probleminin çözümünde sistem mühendisliği yaklaşımı gerekli tekniği sağlamaktadır.

## Slide 9
SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL PROBLEMLER

## Slide 10
Su kaynakları mühendisliğinin problemleri Geliştirme, Projeleme ve İşletme olmak üzere üç ana grupta toplanabilir.
Birinci grup mühendislik, ekonomik ve yönetim (amenajman) problemlerini ihtiva eder.
İkinci grup, su kaynakları planlaması, projeleme için temel veri problemleri, rezervuar projelemesinin Stokastik yönü ve metropoliten alanlarda su kaynaklarının planlanmasından oluşur.
Üçüncü grupta ise işletme kuralları ve bunların optimizasyon teknikleri üzerinde durulur.

## Slide 11
Geliştirme Problemleri
Proje Formülasyonu
Su kaynaklarını geliştirme, su kaynağının doğal durum matrisi S’nin L,T ve Q vektör elemanlarının amaçlanan ya da istenilen değerleri aldığı S* matrisine dönüştürülmesidir.
S: Su kaynağının doğal durum matrisi
L: Su kaynağının bulunduğu yer
T: Su kaynağının zaman boyutu
Q: Su kaynağının kalitesi

## Slide 12
Matris S’ nin S* matrisine dönüşümü θ dönüştürme matrisi aracılığıyla olur. S* = θ S’dir.
θ ’nın iki bileşeni vardır.
1: Sistemin fiziksel elemanları (donanım),
2: Sistemin işletimiyle ilgili özellikleri (yazılım)
θ = (θ1, θ2)
Su kaynaklarının geliştirilmesi (öbür doğal kaynaklarda olduğu gibi) matris transformasyonları olarak formüle edilebilir. Su kaynaklarının bulunuşu ve özellikleri bir matrisle tanımlanabilirse, bu durumda geliştirme işlemi, bu matrisi geliştirme projesinin amaçları ile ilişkilendiren bir başka matrise dönüştürülmesi biçiminde tanımlanabilir.
L*: Su kaynağının projede istenilen yeri
T*: Zaman boyutunun dağılımı
Q*: Kalite özellikleri

## Slide 13
Su kaynağının doğal durumunun özellikleri, S ile tanımlanan bir matrisle ifade edilebilir. Bu matris, L (yer), T (Suyun zaman boyutunda bulunuşu) ve Q (kalite) olmak üzere üç vektörden oluşur.
Böylece matris:
biçiminde yazılabilir. Yer vektörü L’nin, kaynağın koordinatlarını belirleyen x, y ve z olmak üzere üç komponenti vardır.
Yüzey su kaynakları söz konusu olunca, x ve y, baraj, regülatör v.b. fiziksel yapıların gerçek yerini belirleyen koordinatlardır. Düşey boyuttaki z koordinatı ise, suyun ihtiyaç yerine pompalanmasında kat edilen düşey mesafeyi ya da enerji üretimi için gerekli düşüyü ifade eder.
Eğer yeraltı sularından yararlanma söz konusu ise, kaynağın yeri Xi, Yi, ve Zİ koordinatları ile belirlenir. Burada ise z koordinatı aküferin kalınlığını gösterir.
L = (X1,X2,.......Xn;Yı,Y2,…..Yn; Z1,Z2,.....Zn)
 |  |  |  | L |  | 
 | S | = |  | T |  | 
 |  |  |  | Q |  | 

## Slide 14
Zaman vektörü T, su kaynağının zaman boyutundaki kantitatif bulunuşunun olasılık dağılım parametrelerinden oluşur. Bu paramet­relerden μi periyodik akımın ortalamasını, a standart sapmasını, p seri korelasyon katsayısını, σi simetri katsayısını, ρi basıklık katsayı­sını ifade eder. Göz önüne alman süre yılları içine alıyor ise,
T=(μ,σ,ρ,α,β)
yazılabilir. Aylar gibi daha kısa zaman süreleri söz konusu ise,
T =(μ1..., μ12; σ1..., σ12; ρ1..., ρ12; α1..., α12; β1..., β12) (3.4)
şeklinde ifade edilir. Kalite vektörü Q nün de, biyolojik kalite qb, mineral kalite qm ve renk kalitesi qh vb. olmak üzere birçok elementi vardır, Bu durum­da
Q = (qb, qm, qh.....) dır.

## Slide 15
Su Kaynaklarını Geliştirme, gerçekte, kaynağın doğal, durum matrisi S'nin L, T ve Q vektör elementlerinin amaçlanan ya da istenen değerleri aldığı bir başka S* matrisine transformasyonundan ibaret olmaktadır.
Eşitlikte L* projede istenen (talep edilen) suyun yeni yerini, T* zaman boyutundaki dağılımını ve Q* kalite standardını ifade etmektedir. L*, T* ve Q*’nun değerleri sabit ya da değişken olabilir. Özel­likle T* vektörü artan istek (talep) söz konusu olduğu durumlarda değişebilir.
Uygulamada S matrisinin iyice değerlendirilmesi jeoloji, hidroloji, meteoroloji, oşinografi vb. bilim dallarında inceleme ve araştır­malar gerektirir. Buna karşılık S* matrisinin değerlendirilmesi ise ekonomi, sosyoloji ve öbür sosyal bilimlerde araştırma ve analizler gerektirir.

## Slide 16
Matris S’in S* matrisine transformasyonu θ dönüştürme matrisi aracılığı ile olur. Bu durumda:
S* = θ S’dir.
Eşitlikteki θ matrisi gerçekte, kaynağın developman projesinin amaçları doğrultusunda geliştirilmesi, yararlanılması ve kontrolünü gerçekleştiren sistemden oluşur.
θ matrisi genellikle θı ve θ2 olmak üzere iki ana alt matrise ayrı­lır. θ1 sistemin fiziksel komponentlerinin proje parametrelerinden (Donanım), θ2 ise sistemin işletilmesine ilişkin (yazılım) özelliklerinden oluşur. Buradan,
θ = (θ1, θ2)
ilişkisi yazılabilir. Denklem (S* = θ S)’nin analiz ve çözümü su kaynakları mühendisliğinin uzmanlık alanına girer.

## Slide 17
Mühendislik Problemleri
Daha önce belirtildiği gibi, su kaynaklarının geliştirilmesi plan­lanırken mühendislik yönünden üç çeşit problemin çözülmesi gerekir. Bunlar;
Sistemi oluşturan çeşitli komponentlerin optimum boyut­larının bulunması,
Geliştirme ölçeğinin (amaçlanan üretime çıktı ya da sistemin hizmet götüreceği alanın) optimizasyonu,
sistem için optimum işletme programının (politikasının) belirlenmesidir.
Belirtilen problemlerin çözümleri sırasıyla X1, X2 ve X3 olsun. Bu çözümlere ilişkin fayda B ile gösterilirse:
B = f (X1, X2, X3)’dür.

## Slide 18
Mühendislik bakımından su kaynaklarını geliştirme problemi, bir dizi teknolojik, doğal, ekonomik vb. sınır koşulunda sistemin yarat­tığı faydanın (B) maksimizasyonudur.
Bununla beraber, problemin kontrol edilebilen yönlerini temsil eden Xİ’ye ek olarak, kontrol edi­lemeyen çevre faktörleri (Y*) de vardır.
Su kaynaklarını geliştirmedeki mühendislik problemlerinin daha kapsamlı temsili
B = f (Xi, Yi)
eşitliği ile ifade edilebilir.

## Slide 19
Su kaynakları mühendisliğinin bazı problem alanları şöyle özet­lenebilir.
Hidrolojik Problemler
Hidrolik Mühendisliği
Kent Hidrolojisi
Evapotranspirasyon
Su Arıtma
Oşinografi

## Slide 20
Ekonomik Problemler
Bir mühendislik projesinin yapılabilirliği (fizibilitesi) büyük ölçüde ulaşılacak amaçlar, yatırılan kapitalin faizi, geri ödeme koşulları ve sosyal yararlarının bir fonksiyonudur.
Konuya ilişkin bazı prob­lemler şöyle sıralanabilir;
Optimizasyon kriteri
Faydaların Değerlendirilmesi
Su Tahsisi ve Transfer
Kirli Suların Arıtılması

## Slide 21
Yönetim (Amenajman) Problemleri
Su kaynaklarının rasyonel bir biçimde geliştirilmesi, sistem pro­jelenip inşa edildikten sonra iyi bir amenajman ya da yönetimi göz ardı edemez.
Amenajman, işletme ile eş anlamda değildir. İşletme daha çok proje amaçlarını gerçekleştirmek için sistemin fiziksel komponentleri üzerinde yapılan bir teknik işlemler dizisidir.
Ancak amenajman ya da yönetim, içinde işletme işleminin de yer aldığı orga­nizasyonu ifade eder.

## Slide 22
Bazı yöne­tim problemleri şöyle sıralanabilir:
Su Kaynakları Yönetimi İçin Akım Tahminleri
Taşkın Zararı Yönetimi
Kurumsal Problemler
Politika Problemleri
Projeleme Problemleri
Su Kaynaklarının Kapsamlı Planlaması
Su kaynaklarının kapsamlı bir biçimde planlamasında
Te­mel verilerin toplanması ve analizi,
Planlama,
İnşaat ve Geliş­tirme,
Yönetim Amenajman olmak üzere belli başlı dört aşama vardır.
Yeterli bir biçimde çözüm ve konuya ilişkin araştırmaların yoğunlaştırılmasını gerektiren belli başlı problemler
Projeleme amaçlarının belirlenmesi,
Amaçların projeleme kriterlerine dönüş­türülmesi ve
Amaçların maksimum ölçüde gerçekleştirilmesi için gerekli projeleme kriterlerinin kullanılması biçiminde özetlenebilir.

## Slide 23
1. Projeleme Amaçlarının Belirlenmesi
2. Amaçların Proje Kriterine Dönüştürülmesi: Proje kriterine ilişkin araştırılması gereken başlıca iki problem;
Plan formulasyonunda faydalar yerine alternatif maliyetlerin kullanılması,
Su kaynakları planlaması ile kentsel ve kırsal arazi kullanımı, yol rekreasyon vb. planlamalar arasındaki ilişkinin belirlenmesi olarak ifade edilebilir.
3. Bölgesel Su Kaynağı Planın Hazırlanması: Planlama, işleminin bu aşaması, sistem analizi etkinliklerinin tamamını İçine alır.

## Slide 24
Konuya ilişkin göz önüne alınması gereken problemler şöyle özetlenebilir.
1. Bölgesel ekonomik projeksiyonların hazırlanması için gerekli teknikler ayrıntılı biçimde incelenmelidir. Bu çerçevede; bölgesel girdi-çıktı modelleri, başlıca sanayi sektörlerinin su kullanımı, su ücreti belirleme seçenekleri, su talebi, sektörlere göre teknoloji, fiyat ve amenajman değişikliklerindeki duyarlılık analizleri göz önüne alınmalıdır.
2. Su kaynağı fayda fonksiyonlarının geliştirilmesi konusunda ek araştırmalar yapılmalıdır.
3. Teknolojik fonksiyonun daha doğru bir biçimde elde edilmesi konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
4. Sistem alternatiflerinin ön incelemesinde uygulanabilecek metotların geliştirilmesi yararlıdır
5. Optimizasyona yönelik ayrıntılı çalışmalar için uygun teknikler geliştirilmelidir.

## Slide 25
Proje İçin Gerekli Temel Veriler
Projeleme için gerekli temel verilerin toplanmasında aşağıda belirtilen üç nokta üzerinde Önemle durulmalıdır.
1.Belirsizlik: Su kaynaklarının geliştirilmesinde, iki çeşit belirsizlik vardır. Birincisi hidrolojik olayların rasgele olmasından, ikincisi ile gelecekteki su talebinin, teknolojik gelişmelerin ya da politik kararların belirlenmesindeki güçlükten kaynaklanır.
2.Verilerin Doğruluğu: Sistemin projelenmesinde kullanılan analitik metotlar ne kadar güvenilir olursa olsun, elde edilecek sonuç ancak kullanılan verilerin doğruluğu ile sınırlıdır.
3.Sentetik Hidroloji: Su kaynaklarının analizinde olasılık yöntemleri büyük ölçüde kullanılmaktadır. Bu amaçla analitik ya da simülasyon modellerinden yararlanılmaktadır.