## Slide 1: KALİTE KONTOLÜNDE ÖRNEKLEME

## Slide 2: Örnekleme
Örnekleme bir ana kütlenin, belirli özellikleri hakkında karar vermek amacı ile nispeten küçük bir kısmının seçilmesi işlemi olarak tanımlanabilir
Alıcı ile satıcı firmalar veya aynı işletmede birinden diğerine yarı mamul gönderen bölümler arasında bir parti malın, uygunluk kalitesi bakımından kabulü veya reddi söz konusudur.
Muayene ve analiz işlemine geçmeden önce, %100 muayene ve analiz veya örnekleme alternatiflerinden birinin seçilmesi gerekir.

## Slide 3: Örnekleme başarısına etkili faktörler
Maliyet Faktörü
Aşırı Güven Faktörü
Ayıklama Faktörü
Sayısal Çokluk Faktörü
Reddedilebilme Faktörü
Yapılabilirlik Faktörü

## Slide 4: Örneklemede işlenen hatalar
Kabul edilebilir bir parti reddedilir
Reddedilecek bir parti kabul edilebilir

## Slide 5: Örnek alma yöntemleri
Amaçlı örnekleme
Rastgele örnekleme
Sistematik örnekleme

## Slide 6: Amaçlı örnekleme
Bu yöntemin esası bir populasyon içinden gözle tahmin ederek, bilgi edinmek istenen özelliği temsil edebilecek üniteleri ayırmaktır.
Fiyatın kaliteye göre takdir edildiği hallerde pazara sürülen malın söz konusu kalitesi hakkında bilgi edinmek amacı ile genellikle bu yöntemle örnek seçilebilir.

## Slide 7: Rastgele örnekleme
Basit rastgele örnekleme
Kademeli örnekleme
Tabakalı örnekleme

## Slide 8: Basit Rastgele Örnekleme
Populasyona dahil her ünitenin örneğe girme ihtimali eşitse, bu çeşit örneklemeye basit rasgele örnekleme denir.
Üniteler arasındaki farklılığın tamamen tesadüfi olduğu populasyonlar (normal populasyonlar) bu tip örneklerle gayet iyi temsil edilirler.
Bu tip örneklemede her ünitenin örneğe rastgele seçilmesi şarttır.

## Slide 9: Kademeli Örnekleme
Bu usulde üzerinde çalışılacak örnek esas populasyndan iki ve daha fazla kademede seçilir.
birinci problem, her kademede uygulanacak örnekleme oranının tayinidir
İkinci problem ise her kademedeki örneklerin seçilmesidir

## Slide 10: Tabakalı Örnekleme
Eğer populasyon, üzerinde durulan özelliğe etki yapan belirli faktörler bakımından farklı tabakalara, bölümlere ayrılabiliyorsa, örneğin, her tabakayı temsil edecek şekilde alınması gerekir.
Böyle bir tabakaya giren şahıslar yada ürünler birbirine yakın değerler taşıyacaklarından bunlar vasıtasıyla yapılacak tahminin hatası azalmış olur.

## Slide 11: Sistematik Örnekleme
Herhangi bir maksat için ve herhangi bir şekilde listelenmiş populasyonlarda uygulanan bu yöntemde her k’ıncı birim örneğe alınır.
k; örnek büyüklüğünün populasyon büyüklüğüne oranı ile ilgili olarak tespit edilen rakamlardan rastgele seçilen biridir.

## Slide 12
Örnek popülasyonun %10’u oranında olacaksa, birden ona kadar olan rakamlardan biri rastgele (kur’a ile) seçilir. Bu “k” dır.
Örneğe girecek ilk ünite listenin k’ıncı sırasındakidir. Bunlardan sonraki ünite (10+k)’ıncı sıradakidir.
Üçüncü ünite ise (2x10+k) ıncı ünitedir. k=6 olarak bulunmuşsa, listenin 6’ıncı, 16’ıncı, 26’ıncı, 36’ıncı .................. sırasındaki üniteler örneğe alınır.