## Slide 1: Biyokimyasal(Klinik) Analizler

## Slide 2: Klinik Analiz
Klinik analiz, hastalıkların teşhisinde yararlanmak amacıyla çeşitli biyolojik materyaller üzerinde yapılan kalitatif ve kantitatif analizleri kapsar.
Bu amaçla materyal olarak kan, idrar, omurilik sıvısı ve daha az sıklıkla da, mide, duedonum ve barsak sıvıları ile amniotik sıvı, tükrük, ter v.s. kullanılır ve analiz sonuçları laboratuvar bulguları olarak isimlendirilir.

## Slide 3
Serum: pıhtı oluşumu sonrasında kandan geriye kalan sıvıya denir.
Plazma: antikoagulan konulan tüpe kan alındıktan sonra, santrifüjleme sonrasında geride kalan sıvıya denir.
Buffy coat (beyaz köpük): antikoagülanlı kan santrifüj edildiğinde altta kırmızı küreler, üstte plazma olmak üzere iki ana kısım oluşur. Arada kan pulcukları (platelet-trombosit) ve beyaz kürelerden oluşan çok ince bir hat kalır buna buffy coat denir.

## Slide 4: Örnek Toplanması
Örneklerin toplanmasıyla ilgili çok sayıda faktör deneylerin sonuçlarını ve dolaylı olarak da sonuçların geçerliliği ile değerlendirilmesini etkileyebilmektedir.

## Slide 5: 1) Örnek Alımından Önce Dikkat Edilecek Konular:
Beslenme şekli,
Hastalık durumu ve hastalıkta aldığı ilaçlar,
Yaptığı kas eksersizlerinin şiddeti,
Analiz materyalinin günün hangi saatinde alındığı,
Kan alınırken hastanın duruş şekli,
Gebelik,
Cinsiyet ve yaş.

## Slide 6: 2) Örnek alınırken dikkat edilecek konular:
Kan alırken hastanın duruş şekli,
Cildi temizlemek için kullanılan maddenin türü,
Uygun damarın seçimi, venöz tıkanma olasılığı,
Kanın hemoliz olmaması
Kan alırken dikkat edilmesi gereken önemli konulardır.

## Slide 7: Örnek alınırken dikkat edilecek konular:
Kan eğer kapiller damarlardan alınacaksa bir kapiller tüpe alınır. Eğer serum elde edilecekse, damardan alınan kan temiz bir tüpe hemoliz olmayacak şekilde yavaşça boşaltılır.
Bunun için iğne enjektörden çıkarılır, kan fışkırtmadan ve hava sızdırılarak boşaltılır. Serumun kendi kendine ayrılması beklenir.
Eğer plazma elde edilecekse, kan bir antikoagülan (oksalat, EDTA) üzerine alınır, tüp çok yavaş döndürülerek karışmaları sağlanır.

## Slide 8: Laboratuvar Çözeltileri
Biyokimya laboratuvarlarında yapılan işlemler çözeltilerle birlikte gerçekleştirilmektedir.
Bu yüzden çözelti hazırlamayı, çözelti konsantrasyonlarını ve bunların birbirine dönüşümünü bilmeliyiz.

## Slide 9
Molar çözelti: Litresinde 1 mol veya 1 molekül gram ağırlığında çözünmüş madde içeren çözeltilerdir.
Molarite (M), çözeltinin litresindeki çözünmüş maddenin mol sayısını gösterir.
mol \ litre = Molarite

## Slide 10
Normal çözeltiler: Litresinde iyonize olabilen veya yer değiştirebilen 1 g hidrojen veya eşdeğerini içeren çözeltilerdir. Normalite(N), çözeltinin litresindeki çözünmüş maddenin eşdeğer sayısını ifade eder.
N = M x TD
Tesir değerliği: Asitlerin ortama verdiği H+ iyonu sayısı, bazların ortama verdiği OH-iyonu sayısı, tuzların ise ortama verdiği veya aldığı elektron sayısına tesir değerliği denir.

## Slide 11
Yüzde Ağırlık/Hacim ( w/v): 100 ml çözeltideki çözünen maddenin gram cinsinden ağırlığını gösterir. Katı bir maddenin yüzde çözeltisini hazırlamak için, istenilen g kadar madde yeterli miktardaki çözücüde çözülerek 100 ml’ye tamamlanır.
Örneğin %10’luk NaOH hazırlamak için 10 g NaOH yeterli miktarda distile suda çözülerek distile suyla 100 ml ye tamamlanır.
Sıvı bir maddenin ağırlık olarak yüzde çözeltisi ise istenilen yüzdeyi elde edecek şekilde seyreltme işlemi yapılarak hazırlanır.

## Slide 12
Yüzde çözeltilerden hareketle daha seyreltik çözeltiler hazırlamak için aşağıdaki eşitlikten yararlanılır:
V1 x C1 = V2 x C2
Örneğin: %50’lik HCI’den hareketle %5’lik 20 mL HCI hazırlayınız?
Çözüm: %50 x V1 = 20 x %5 V1 = 2 mL
%50’lik HCI çözeltisinden 2 mL alınıp distle su ile 20 mL’ye tamamlanır.

## Slide 13
Yüzde miligram (mg): Klinik laboratuvar sonuçları çoğunlukla mg cinsinden ifade edilir. 100 ml çözeltideki çözünen maddenin mg cinsinden ağırlığını ifade eder.
Örneğin 80 mg kan glukoz düzeyi kanın her 100 ml sinde 80 mg glukoz bulunduğunu ifade eder.

## Slide 14
Bazı elektrolit değerlerinin mg yerine mEq/L cinsindenn verilmesi klinikte yaygın olarak görülmektedir. Gerekli dönüşüm için aşağıdaki eşitlikten yararlanılır:
(mg konsantrasyon x 10 x değerlik) \ atom ağırlığı
= mEq/L

## Slide 15: Analiz Yöntemleri
Kalitatif(nicel) analizler: Bir karışım içerisindeki maddelerin miktarlarini ölçmek için yapilan analizdir.
Gravimetri, volumetri, spektroskopik yöntemleri örnek olarak verilebilir.
Biyokimya laboratuvarında kullandığımız kan şekeri tayini, biüre deneyi örnek verilebilir.

## Slide 16: Analiz Yöntemleri
Kalitatif(nitel) analizler: Karışımda neler oldugunu anlamak için yapılan analizdir.
Katyon ve anyon analizleri, kütle spektroskopisi örnek verilebilir.
Biyokimya laboratuvarında kullandığımız idrarda protein aranması, Nylander deneyi, Moore deneyi örnek olarak verilebilir.

## Slide 17: Referanslar
Biyokimya pratik föyü, 2004.
Tietz, Klinik Kimyada Temel İlkeler, Burtis CA, Ashwood ER, 5. baskıdan çeviri, Çeviren Prof. Dr. Diler Aslan, 2005, Palme Yayıncılık.