## Slide 1: Sayı Sistemleri
Net 107 Sayısal elektronik
Öğr. Gör. Burcu yakışır girgin

## Slide 2: Ders İçeriği
- TEMEL BİLGİLER
- ONLUK SAYI SİSTEMİ
- İKİLİK SAYI SİSTEMİ
- İkilik – Onluk Dönüştürme
- Onluk – İkilik Dönüştürme
- İkilik Sayı Sisteminde Toplama
- İkilik Sayı Sisteminde Çıkarma
- İkilik Sayı Sisteminde Çarpma

## Slide 3: Ders Değerlendirmesi
Vize Notu=Vize*0,3
Quiz Notu= Laboratuvar uygulamalarında yapılan küçük sınavlar*0,2
Final Notu=Final*0,5
Ortalama=Vize Notu + Quiz Notu + Final Notu

## Slide 4: TEMEL BİLGİLER
Elektronik, analog ve sayısal olmak üzere iki ana başlıkta incelenebilir.
Doğada mevcut tüm sistemler analogdur. Sonsuz sayıda ara değer alabilen, devamlılık arz eden büyüklük, analog büyüklük olarak tanımlanır. Analog büyüklükler kesintisiz olarak sürekli değerler alırlar.
Sayısal sistemler ise sayısal büyüklükleri kullanırlar. Sayısal büyüklükler sadece belli değerlerden oluşan bir kümeden değerler alabilirler.
Analog büyüklükler sonsuz sayıda değeri içermesine rağmen sayısal büyüklükler sadece iki değer alabilirler.
Analog büyüklüklere örnek olarak basınç, sıcaklık gibi birçok fiziksel büyüklüğü örnek olarak verebiliriz.

## Slide 5: Onluk (Decimal) Sayı Sistemi
225, 64 = 2x10² + 2x10¹ + 5x10º + 6x 10-1+ 4x10-2
225, 64 = 2x100 + 2x10 + 5x1 + 6x 0,1+ 4x 0,01
225, 64 = 200 + 20 + 5 + 0,6+ 0,04
Günlük hayatta kullandığımız onluk sayı sistemi 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamlarından oluşur. Onluk sayı sisteminde taban 10’ dur ve her sayı bulunduğu basamağa göre değer alır. Onluk bir sayıda her basamak farklı üslü sayı ile ifade edilir. Onluk bir sayıyı analiz ederken basamaklardaki rakam ile basamak ağırlığı çarpılır.
64= 6x 10¹+ 4x10º 225=2x10² + 2x10¹ + 5x10º
64= 6x10 + 4x1 225=2x100 + 2x10 + 5x1
64= 60 + 4 225=200 + 20 + 5

## Slide 6: İkilik (Binary) Sayı Sistemi
İkilik sayı sistemi 2 tabanındadır, 0 ve 1 rakamları ile ifade edilir ve her 0 – 1 rakamı BIT (BInary DigiT) olarak tanımlanır. İkilik tabandaki sayılar yazılırken en sağdaki basamağa en düşük değerlikli bit (Least Significant Bit-LSB), en soldaki basamağa en yüksek değerlikli bit (Most Significant Bit-MSB) denir.
(10000001)
LSB
MSB

## Slide 7: İkilik Onluk
İkilik sayı tabanındaki bir sayıyı onluk tabandaki bir sayıya çevirirken her basamak kendi basamak ağırlığı ile çarpılır, çarpım sonuçları toplanır.
(1111)2 =1x23 + 1x22 + 1x21 + 1x20
(1111)2 = 1x8 + 1x4 + 1x2 + 1x1
(1111)2 = 15

## Slide 8: İkilik Onluk
(11)2 =1x21 + 1x20
(11)2 = 1x2 + 1x1
(11)2 = 3
(101)2 =1x2² + 0x21 + 1x20
(101)2 = 1x4 + 1x1
(101)2 = 5
(111,111) 2= 1x22+ 1x21 + 1x20+ 1x2-1 + 1x 2-2+ 1x2-3
(111,111) 2 = 1x4 + 1x2 + 1x1 + 1x0,5 + 1x0,25 + 1x 0,125
(111,111) 2 = 4+2+1+0,5+0,25+0,125
(111,111) 2 = 7,875

## Slide 9: Örnek
(101001101)2 = (x)10
Ağırlığı : 28 27 26 25 24 23 22 21 20
İkilik Sayı : 1 0 1 0 0 1 1 0 1
= 1x 256 + 0x128 + 1x64 + 0x32 + 0x16 + 1x8 + 1x4 + 0x2 + 1x1
= 256+64+8+4+1
= 333

## Slide 10: Örnek
(101.00101)2 = (x)10
Ağırlığı : 22 21 20 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6
İkilik Sayı : 1 0 1 0 0 1 1 0 1
= 1x4 + 0x2 + 1x1+ 0x0,5 + 0x0,25 + 1x0,125 + 1x0,0675 + 0x0,03125 + 1x 0,015625
= 5,208125

## Slide 11: Onluk İkilik
Onluk tam sayıları ikilik sisteme çevirirken verilen sayı ikiye bölünür ve onluk sayı bölümün tam sayı kısmı 0 çıkana dek ikiye bölünür. Bölmelerden sonra kalan sayı ikilik sayıyı oluşturur.
9
0
9
2
4
1
4
2
2
0
2
2
1
0
Tersten giderek yazılır.
18
2
(10010)2

## Slide 12: Onluk İkilik
Verilen kesirli sayı ikiyle çarpılarak sonuç bulunur ve ondalıklı bölümü yeniden ikiyle çarpılır. Bu işleme kesirli kısım sıfırlanana dek devam edilir. Sıfır bulunduğunda sonuçların tamsayılarına bakılır. Eldeki sayıların oluşturduğu ikilik bit dizisi aranan sonucu verir.
0,6125=(x)2
0,6125x2 = 1,225
0,225x2 = 0,45
0,45x2 = 0,9
0,9x2 = 1,8
0,8x2 = 1,6
0,6x2 = 1,2
0,2 x 2 = 0,4
ELDE
1
0
0
1
1
1
0
Çarpım işlemi 0 olduğunda bitirilir, 0 olmuyorsa istenilen sayıya kadar çarpılır.
(0,1001110)2

## Slide 13: Örnek
11,6250= (x)2
11=(1011)2
0,6250= (0,101)2
(1011) 2
(0,101) 2
(1011,101) 2
(1011,101) 2
54,015625= (x)2
54=(110110)2
0,015625= (0,000001)2
(110110) 2
(0,000001) 2
(110110,000001) 2
(110110,000001) 2
+
+

## Slide 14: İkilik Sayı Sisteminde Toplama
1. 0 + 0 = 0 toplam 0, elde 0
2. 0 + 1 = 1 toplam 1, elde 0
3. 1 + 0 = 1 toplam 1, elde 0
4. 1 + 1 = 10 toplam 0, elde 1
İlk üç kuralda sonuç toplamı tek bitten oluşmaktadır. Son kuralda ise biri elde biri de toplam olmak üzere iki bit vardır. İkilik sayılar toplandığında elde (varsa) bir soldaki basamağa eklenir.
(11) 2 + (01) 2= (100) 2
1 1
0 1 1
0 0 1
1 0 0
+

## Slide 15: İkilik Sayı Sisteminde Çıkarma
0 – 0 = 0
1 – 1 = 0
1 – 0 = 0
10 – 1 = 1
Borç alındığı için aslında sonuç –1’dir.
(1010) 2 - (101) 2= (101) 2
1 0 1 0
1 0 1
0 1 0 1
-
2
2

## Slide 16: İkilik Sayı Sisteminde Çarpma
0 x 0 = 0
0 x 1 = 0
1 x 0 = 0
1 x 1 = 1
İkilik sayıların çarpımı onluk sayılarınki ile aynı biçimdedir. Basamaklar birer birer çarpılır elde edilen ara toplamlar bir sola kaydırılarak yazılır. Bu ara toplamların toplamı çarpımı verir.
(11) 2 x (01) 2 = (11)2
(11) 2 x (11) 2 = (1001)2
(11) 2
(11) 2
11
11
(1001) 2
x
+

## Slide 17: KAYNAKLAR
1. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Engin, Yrd.Doç.Dr. Dilşad Engin, Ege Üniversitesi, Ege Meslek
Yüksekokulu, Sayısal Elektronik Ders Notu, İzmir 2015
2. Hüseyin Ekiz, Mantık Devreleri
3. M. Kaya YAZGAN, Sayısal Elektronik