## Slide 1: Sayı Sistemleri
Net 107 Sayısal elektronik
Öğr. Gör. Burcu yakışır girgin

## Slide 2: Ders İçeriği
- SEKİZLİK SAYI SİSTEMİ
- Sekizlik – Onluk Dönüştürme
- Onluk – Sekizlik Dönüştürme
- İkilik – Sekizlik Dönüştürme
- Sekizlik – İkilik Dönüştürme
- Sekizlik Sayı Sisteminde Toplama
- Sekizlik Sayı Sisteminde Çıkarma
- Sekizlik Sayı Sisteminde Çarpma

## Slide 3: Sekizlik (Octal) Sayı Sistemi
Sekizli sayı sisteminin tabanı sekiz olup, 0,1,2,3,4,5,6,7 rakamları bu sayı sisteminde kullanılır.
Sekizlik tabandaki bir sayıyı onluk tabandaki bir sayıya çevirmek için her sayı bulunduğu basamağın ağırlığı ile çarpılır. Bu çarpım sonuçları toplanarak sonuç elde edilir.
(515)8 = (x)10
Ağırlığı : 82 81 80
Sekizlik Sayı : 5 1 5
= 5x 64 + 1x8 + 5x1
= 256+64+8+4+1
= 333

## Slide 4: Sekizlik Onluk
(101,101)8 = (x)10
Ağırlığı : 82 81 80 8-1 8-2 8-3
İkilik Sayı : 1 0 1 1 1 0
= 1x64 + 0x8 + 1x1+ 1x0,125 + 1x 0,015625 + 0x 0,001953125
= 64 + 1 + 0,125 + 0,015625
= 65,140625

## Slide 5: Örnek
(1234)8 =(x)10
(1234)8 = 1x83+2x 82 +3x81+4x80
(1234)8 = 1x512 + 2x64 + 3x8 + 4x1
(1234)8 = 512 + 128 + 24 + 4
(1234)8 = 668

## Slide 6: Onluk Sekizlik
(1023)10 =(x)8
1023
8
8
8
127
7
127
7
15
7
15
1
Tersten giderek yazılır.
(1777)2

## Slide 7: Onluk Sekizlik
Verilen kesirli sayı sekizle çarpılarak sonuç bulunur ve ondalıklı bölümü yeniden sekizle çarpılır. Bu işleme kesirli kısım sıfırlanana dek devam edilir. Sıfır bulunduğunda sonuçların tamsayılarına bakılır. Eldeki sayıların oluşturduğu ikilik bit dizisi aranan sonucu verir.
8,6125=(x)8
0,6125x8 = 4,9
0,9x8 = 7,2
0,2x8 = 1,6
0,6x8 = 4,8
0,8x8 = 5,6
0,6x8 = 1,2
ELDE
4
7
1
4
5
1
8= (10) 8
Çarpım işlemi 0 olduğunda bitirilir, 0 olmuyorsa istenilen sayıya kadar çarpılır.
(10,471451)8
8
0
8
1

## Slide 8: İkilik Sekizlik
(101001101)2 = (x)8
101
001
101
5
1
5
x= (515)8

## Slide 9: Sekizlik İkilik
(6372)8 = (x)2
(6)8 = (110)2
(3)8 = (011)2
(7)8 = (111)2
(2)8 = (010)2
(6372)8 = (110011111010)2

## Slide 10: Sekizlik Sayı Sisteminde Toplama
(711) 8 + (101) 8= (1012) 8
7 1 1
1 0 1
0 1 2
+
(765) 8 + (123) 8= (1110) 8
7 6 5
1 2 3
1 1 1 0
+
1
(1234) 8 + (7777) 8= (11233) 8
1 2 3 4
7 7 7 7
1 2 3 3
+
1

## Slide 11: Sekizlik Sayı Sisteminde Çıkarma
(711) 8 - (101) 8= (610) 8
7 1 1
1 0 1
6 1 0
-
(765) 8 - (173) 8= (572) 8
7 6 5
1 7 3
5 7 2
-
(7234) 8 - (7117) 8= (115) 8
7 2 3 4
7 1 1 7
0 1 1 5
-

## Slide 12: Sekizlik Sayı Sisteminde Çarpma
Sekizlik sayıların çarpımı, onluk sayılarınki ile aynı biçimdedir. Basamaklar birer birer çarpılır elde edilen ara toplamlar bir sola kaydırılarak yazılır. Bu ara toplamların toplamı çarpımı verir.
(123) 8 x (41) 8 = (5263)8
(123) 8
(41) 8
1 2 3
5 1 4
(5 2 6 3) 8
x
+

## Slide 13: KAYNAKLAR
1. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Engin, Yrd.Doç.Dr. Dilşad Engin, Ege Üniversitesi, Ege Meslek
Yüksekokulu, Sayısal Elektronik Ders Notu, İzmir 2015
2. Hüseyin Ekiz, Mantık Devreleri,
3. M. Kaya YAZGAN, Sayısal Elektronik.