## Slide 1: Sayı Sistemleri
Net 107 Sayısal elektronik
Öğr. Gör. Burcu yakışır girgin

## Slide 2: Ders İçeriği
- ONALTILIK SAYI SİSTEMİ
- Onaltılık – Onluk Dönüştürme
- Onluk – Onaltılık Dönüştürme
- İkilik – Onaltılık Dönüştürme
- Onaltılık – İkilik Dönüştürme
- Onaltılık Sayı Sisteminde Toplama
- Onaltılık Sayı Sisteminde Çıkarma
- Onaltılık Sayı Sisteminde Çarpma

## Slide 3: Onaltılık (Hexadecimal) Sayı Sistemi
Onaltılık sayı sisteminin tabanı onaltı olup, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A(10), B(11), C(12), D(13), E(14), F(15) bu sayı sisteminde kullanılır.
Onaltılık sayı sistemindeki sayıları onluk sisteme çevirmek istediğimizde her sayı bulunduğu basamağın ağırlığı ile çarpılır. Bu çarpım sonuçları toplanarak sonuç elde edilir.
(10A)16 = (x)10
Ağırlığı : 162 161 160
Onaltılık Sayı : 1 0 A
= 1x 256 + 0x16 + Ax1
= 256+0+10
= 266

## Slide 4: Onaltılık Onluk
(11BC)16 =(x)10
(11BC)16 =1x163+1x162 +11x161+12x160
(11BC)16 =1x4096 +1x256 +11x16 +12x1
(11BC)16 = 4096 + 256 + 176 + 12
(11BC)16 = 4540

## Slide 5: Onluk Onaltılık
(1023)10 =(x)16
1023
16
16
63
15
63
15
3
Tersten giderek yazılır.
(3FF)16

## Slide 6: İkilik Onaltılık
(101100111010)2 = (x)16
1011
0011
1010
B
3
A
x= (B3A)16

## Slide 7: Onaltılık İkilik
(B3AF)16 = (x)2
(B)16 = (1101)2
(3)16 = (0011)2
(A)16 = (1010)2
(F)16 = (1111)2
(B3AF)16 = (1101001110101111)2

## Slide 8: Onaltılık Sayı Sistemlerinde Toplama
(FED) 16 + (ABC) 16= (AA9) 16
F E D
A B C
A A 9
+
(765) 16 + (FFF) 16= (1110) 16
7 6 5
F F F
7 6 4
+
(1234) 8 + (7777) 8= (11233) 8
1 2 3 4
7 7 7 7
1 2 3 3
+
1

## Slide 9: Onaltılık Sayı Sisteminde Çıkarma
(CBA)16 - (ABC)16= (1FE) 16
C B A
A B C
1 F E
-
(F65)16- (176) 16= (DEF) 16
F 6 5
1 7 6
D E F
-
(F1)16 - (E2) 16 = (0F) 16
F1
E2
0F
-

## Slide 10: Onaltılık Sayı Sisteminde Çarpma
Onaltılık sayıların çarpımı, onluk sayılarınki ile aynı biçimdedir. Basamaklar birer birer çarpılır elde edilen ara toplamlar bir sola kaydırılarak yazılır. Bu ara toplamların toplamı çarpımı verir.
(AB) 16 x (11) 16 = (B5B) 16
(AB) 16
(11) 16
AB
AB
(B5B) 16
x
+

## Slide 12: Çalışma Soruları
1. (10010)2 = (....)10
2. (1101111)2 = (....)10
3. (10101101)2 = (....)10
4. (11011111)2 = (....)10
5. (1111010)2 = (... )8
6. (11101111)2 = (...)8
7. (101010101)2 = (....)8
8. (111111111)2 = (….)8
9. (10101010)2 = (..)16
10. (110110110)2 = (..)16
11. (10101111)2 = (....)16
12. (11111010)2 = (....)16
13. (18)10 = (....)8
14. (180)10 = (....)8
15. (59)10 = (...)8
16. (85) 10 = (...)8
17. (44)10 = (…)16
18. (97)10 = (...)16
19. (179)10 = (...)16
20. (235) 10 = (…)16

## Slide 13: Çalışma Soruları
21. (11011)2 + (10110)2 = (………..)2
22. (110110)2 + (11110)2 = (………..)2
23. (1110110)2 - (11110)2 = (………..)2
24. (7654)8 + (123)8 = (………..)2
25. (7654321)8 + (123456)8 = (………..)2
26. (765)8 - (117)8 = (………..)2
27. (AB)16 + (EF)16 = (………..)2
28. (FED)16 + (ABC)16 = (………..)2
29. (ABC)16 - (12F)16 = (………..)2
30. (110110)2 + (765)8 + (ABC)16 = (………..)10

## Slide 14: KAYNAKLAR
1. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Engin, Yrd.Doç.Dr. Dilşad Engin, Ege Üniversitesi, Ege Meslek
Yüksekokulu, Sayısal Elektronik Ders Notu, İzmir 2015
2. Hüseyin Ekiz, Mantık Devreleri
3. M. Kaya YAZGAN, Sayısal Elektronik