## Slide 1: Boolean Matematiği
Net 107 Sayısal elektronik
Öğr. Gör. Burcu yakışır girgin

## Slide 2: Ders İçeriği
BOOLEAN MATEMATİĞİ
Boolean Toplama
Boolean Çarpma
Boolean Kanunları

## Slide 3: Boolean Matematiği
Boolean matematiğinde ikili sayı sistemi üzerine bazı kurallar geliştirilmiştir. Yazılan lojik ifadeler, içeriği bozulmadan kurallar çerçevesinde değiştirilebilir veya sadeleştirilebilir.

## Slide 4: Boolean Matematiği
1 .(nokta)=VE
2 + (artı)=VEYA
3 ¯(üst çizgi)=Hangi değişkenin üstündeyse onun tersini sembolize eder.
4 ‘(kesme işareti)=İfadeyi terslemek için kullanılır.
A + B : A VEYA B
A . B : A VE B
A + B : A ÖZEL VEYA B
Ā : A DEĞİL

## Slide 5: Boolean Matematiği
    VE VEYA DEĞİL
0.0=0 0+0=0 0=1
0.1=0 0+1=1 1=0
1.0=0 1+0=1
1.1=1 1+1=1

## Slide 6: Boolean Toplama
Boolean toplama VEYA işlemine eşittir.
Toplamanın kuralı: 0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=1
VEYA işleminin sonucunun 1 olması için; değişkenlerden birinin 1 olması yeterlidir.
Eğer hepsi 0 ise sonuç da sıfırdır. Fakat bir tane 1 olması sonucu 1 yapar.
0 + A = A
1 + A = 1
A + A = A
A + A ’=1

## Slide 7: Boolean Çarpma
Boolean çarpma VE işlemine eşdeğerdir.
Çarpmanın kuralı: 0.0=0 0.1=0 1.0=0 1.1=1
Girişlerden biri sıfır olduğunda çıkış 0, tümü bir olduğunda çıkış 1’dir.
Özetle; VE işleminin sonucunun 1 olması içinse değişkenlerinin hepsinin 1 olması gerekir. Eğer biri 0 olursa “ve” nin anlamına uygun olarak zincir kopar ve sonuç 0 olur.
0 . A = 0
1 . A = A
A . A = A
A. A ’= 0

## Slide 8: Boolean Kanunları
Yer Değiştirme Kanunu: VE – VEYA işlemlerinde değişkenlerin sırası önemli değildir.
A + B = B + A
ABC=BCA

## Slide 9: Boolean Kanunları
Birleştirme Kanunu: VE, VEYA işlemlerinde birleşme özelliği uygulanabilir.
A + (B + C) = (A + B) + C
(AB)C=A(BC)

## Slide 10: Boolean Kanunları
Dağılma Kanunu: VE, VEYA işlemlerinde birleşme özelliği uygulanabilir.
A (B + C) = AB + AC
(A+B)(C+D)= AC+AD+BC+BD

## Slide 11: KAYNAKLAR
Hüseyin Ekiz, Mantık Devreleri
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Engin, Yrd.Doç.Dr. Dilşad Engin, Sayısal Elektronik Ders Notu, Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu, İzmir 2015
Elektrik – Elektronik Teknolojisi, Temel Mantık Devreleri, 522EE0245, Ankara 2012, MEGEP