## Slide 1: Kartografya Yrd. Doç. Dr. Erkan Yılmaz
Düzlem Projeksiyonlar
  Ekidistan Projeksiyon
  Ortografik Projeksiyon
  Merkezi Projeksiyon
  Stereografik Projeksiyon
  Lambert Projeksiyon
  Stab-Werner Projeksiyon
  Globular Projeksiyon

## Slide 2
ORTOGRAFİK PROJEKSİYON
K
0
2000 km
60
30
0
30
60
90
K
A
A’
E
B
C
D
G
B’
M
E’
1/100.000.000 ölçeğinde, paralelleri ve meridyenleri 30º bir geçen ortografik
projeksiyonun kanevasının çizimi ve Türkiye’nin yerinin gösterimi.
Teğet noktaya doğru paralel ışık demetleri gelmekte ve her paralelin izini düzlem üzerine düşmektedir
Mantık
A
M
3,19 cm
K
Türkiye
Teğet noktanın tersindeki
Yarıküre çizilemez
60
30
E
36
42
26
45
B150
B30
B120
180
0
B60
D60
B90
D90
D120
D150
D30

## Slide 3
Yarımküre haritalarının çiziminde kullanılır.
Yeryüzünde gece ve gündüz uzunluklarının hesaplanmasında kullanılır.
Dünyanın uzaydan gösterimi için kullanılır
Kullanım Alanı
Ortografik Projeksiyon (Kutupsal)
Dünyanın yarısını gösterir.
Paraleller boyunca uzunluk korur.
Paralelleri aynı merkezli daire yaylarıdır.
Merkezden çevreye doğru paralellerin araları daralır.
Meridyenler ışınsal doğrular şeklindedir.
Meridyenler arasındaki açı, dünya üzerindeki değerlerine eşittir.
En iyi teğet nokta çevresi gösterilir. Teğet noktadan uzaklaştıkça bozulma oranları artar.
Projeksiyonun her üç tipi de kullanılır.
Teğet Nokta
45 Derece K.
Orta Merdiyen
36 Derece D.

## Slide 4
MERKEZİ PROJEKSİYON
K
0
2000 km
60
30
0
30
60
90
K
A
A’
E
B
C
D
G
B’
M
Merkezde ışık kaynağı vardır,
Çizimler bu ışığın yarattığı izdüşümdür.
Mantık
A’
M
K
3,68 cm
Türkiye
60
30
B150
B30
B120
180
0
B60
D60
B90
D90
D120
D150
D30
36
42
26
45
1/100.000.000 ölçeğinde, paralelleri ve meridyenleri 30º bir geçen merkezi
projeksiyonun kanevasının çizimi ve Türkiye’nin yerinin gösterimi.

## Slide 5
Merkezi Projeksiyon (Kutupsal)
Dünyanın yarısından azı gösterilebilir.
Paraleller aynı merkezli daire yaylarıdır.
Paralellerin araları merkezden çevreye doğru gidildikçe açılır. Açılma, 50 derece paralelinden sonra gözle görülebilecek derecededir.
Meridyenleri ışınsal doğrular şeklindedir.
Meridyenler arasındaki açı, küre üzerindeki açı değerlerine eşittir.
En iyi teğet nokta yakın çevresi görülür.
Teğet noktadan uzaklaştıkça bozulma oranları artar.
Meridyen uzantıları sonsuza atılmıştır.
Gnomonic Projection
Denizci ve havacılar. Bu projeksiyonla çizilmiş haritalarda hava uçuşlarında ve meteoroloji istasyonlarında kullanılır.
Ortodrom özelliğine sahiptir. Yeryüzünde belirlenen iki nokta arasındaki en kısa yol ortodrom demektir ve bu yol merkezi projeksiyonda bir doğru şeklinde görülür.
Kullanım Alanı
Teğet Nokta
45 Derece K.
Orta Merdiyen
36 Derece D.
A
B

## Slide 6
STEREOGRAFİK PROJEKSİYON
K
0
2000 km
60
30
0
30
60
90
K
A
A’
E
B
C
D
G
B’
M
Teğet noktanın antipodunda ışık kaynağı vardır,
Çizimler bu ışığın yarattığı izdüşümdür.
Mantık
A’
G
Türkiye
E
C
K
3,41 cm
60
30
E
30
60
B150
B30
B120
180
36
0
B60
D60
B90
D90
D120
D150
D30
42
26
45
1/100.000.000 ölçeğinde, paralelleri ve meridyenleri 30º bir geçen stereografik
projeksiyonun kanevasının çizimi ve Türkiye’nin yerinin gösterimi.

## Slide 7
Stereografik Projeksiyon (Kutupsal)
Dünyanın yarısından fazlası gösterilebilir.
Paraleller aynı merkezli daire yaylarıdır.
Paralellerin araları merkezden çevreye doğru gidildikçe açılır.
Meridyenleri ışınsal doğrular şeklindedir.
Meridyenler arasındaki açı, küre üzerindeki açı değerlerine eşittir.
En iyi teğet nokta yakın çevresi görülür. Teğet noktadan uzaklaştıkça bozulma oranları artar.
Teğet noktanın merkeze göre simetriğindeki nokta sonsuza atılmıştır.
Kutup haritalarının üretimi için kullanılır.
Açı koruyan haritaların çiziminde kullanılır. (Dağların uzanışı, dünya üzerindeki akıntı yönlerini gösteren haritaların çiziminde)
Kullanım Alanı
Teğet Nokta
45 Derece K.
Orta Merdiyen
36 Derece D.
North, South Stereografik

## Slide 8
LAMBERT PROJEKSİYON
K
0
2000 km
60
30
0
30
60
90
K
A
A’
E
B
C
D
G
M
Alan korumak.
Küre kapağının alanını hesap ediyor.
Mantık
A’
M
Türkiye
K
60
30
E
30
60
B150
B30
B120
180
36
0
B60
D60
B90
D90
D120
D150
D30
42
26
45
3,30 cm
1/100.000.000 ölçeğinde, paralelleri ve meridyenleri 30º bir geçen Lambert
projeksiyonun kanevasının çizimi ve Türkiye’nin yerinin gösterimi.

## Slide 9
Lambert Projeksiyon (Kutupsal)
Dünyanın tamamını gösterir.
Alan korur.
Paraleller aynı merkezli daire yaylarıdır.
Paralellerin araları merkezden çevreye doğru gidildikçe daralır.
Meridyenleri ışınsal doğrular şeklindedir. Meridyenler arasındaki açı, küre üzerindeki açı değerlerine eşittir.
En iyi teğet nokta yakın çevresi görülür. Teğet noktadan uzaklaştıkça bozulma oranları artar. Bozulmalar teğet noktanın karşısındaki kutupta sonsuzdur.
Projeksiyonun her üç tipi de kullanılır.
Lambert Azimuthal Equal-Area
Zenithal Equal-Area
Zenithal Equivalent
Alan korumayı amaçlayan haritalarda kullanılır.
Kutupsal tip kutuplar için, eğik tip kara ve okyanus ara, ekvatoral tip ise
Doğu ve batı yarıküre
Kullanım Alanı
Teğet Nokta
45 Derece K.
Orta Merdiyen
36 Derece D.