## Slide 1: Kartografya Yrd. Doç. Dr. Erkan Yılmaz
KONİ PROJEKSİYONLAR
Basit Koni Projeksiyon
Dolil Projeksiyon
Bonne Projeksiyon
Albers Projeksiyon
Lambert Eşit Alanlı
Lambert Conic Konformal

## Slide 2
KONİ ÖZELLİKLERİ
h
h

## Slide 3
0
2000 km
BASİT KONİ PROJEKSİYON
1/100.000.000 ölçeğinde, paralelleri ve meridyenleri 30º bir geçen Basit Koni projeksiyonun kanevasının çizimi ve Türkiye’nin yerinin gösterimi.
Bir paralel boyunca teğet.
Meridyenler boyunca uzunluk korumak.
Mantık
60
30
0
30
60
90
K
A
E
B
C
D
G
M
T
SP
T
SP
M
TSP
T
7,59
TSP
5,37

## Slide 4
Projeksiyonun Özellikleri
Dünyanın tamamını gösterir.
Meridyenler boyunca uzunluk korur.
Paralelleri aynı merkezli daire yayları şeklindedir.
Paralellerin araları her meridyen üzerinde birbirine eşittir.
Meridyenlerinden ışınsal doğrular şeklindedir.
Meridyen araları her paralel üzerinde birbirine eşittir.
En iyi standart paralel(ler) yakın çevresi gösterilir. Standart paralelden uzaklaştıkça bozulma oranları artar.

## Slide 5
0
2000 km
BONNE PROJEKSİYON
1/100.000.000 ölçeğinde, paralelleri ve meridyenleri 30º bir geçen Bonne projeksiyonun kanevasının çizimi ve Türkiye’nin yerinin gösterimi.
Bir paralel boyunca teğet.
Alan ve her paralel boyunca uzunluk korumak.
Mantık
Projeksiyonun Özellikleri
Dünyanın tamamını gösterir.
Alan korur.
Paralelleri aynı merkezli daire yayları şeklindedir.
Paralellerin araları her meridyen üzerinde birbirine eşittir.
Paralelleri, küre üzerindeki uzunluğuna eşittir.
Meridyenlerinden, orta meridyen doğru diğerleri elips yayları şeklindedir.
Meridyen araları her paralel üzerinde birbirine eşittir.
En iyi orta meridyen ve standart paralel yakın çevresi gösterilir. Orta meridyen ve standart paralelden uzaklaştıkça bozulma oranları artar.
Alan korumayı amaçlayan haritaların çiziminde kullanılır.

## Slide 6
0
2000 km
ALAN KORUYAN LAMBERT ve ALBERS PROJEKSİYON
1/100.000.000 ölçeğinde, paralelleri ve meridyenleri 30º bir geçen Alan Koruyan Lambert Koni projeksiyonun kanevasının çizimi ve Türkiye’nin yerinin gösterimi (SP40).
Bir paralel boyunca teğet.
Alan korumak.
Mantık
1/100.000.000 ölçeğinde, paralelleri ve meridyenleri 30º bir geçen Alan Koruyan Albers Koni projeksiyonun kanevasının çizimi ve Türkiye’nin yerinin gösterimi (SP 35, 45)
Koni keser durumda, iki standart paralelli.
Alan korumak.
Mantık

## Slide 7
Kullanım alanı
Yarım küre haritalarının çiziminde kullanılır.
Albers Projeksiyon
Lambert Projeksiyon

## Slide 8
http://www.worldmapper.org/ Haritaları
Alan Koruyan Lambert Silindir Projeksiyon (SP40)
Nüfus Büyüklüğü
Araba İhracatı
Araba İthalatı
İşsizlik

## Slide 9
Projeksiyon Seçimi

## Slide 10
Aşağıda bazı projeksiyonlara ait kanevalar yer almaktadır. Bir araştırmacı, Türkiye’de tarım alanı büyüklüklerinin dağılışını yapmak istemektedir. Bu amaçla hangi projeksiyonu kullanmalıdır.
a)
b)
c)
d)
e)