## Slide 1: TBS’DE MUTFAK VE YEMEKHANE

## Slide 2
Toplu beslenme yapılan kuruluşlarda mutfak ve yemekhane planlaması,
İşlerin beklenen kalite ve hızda yürütülmesinde büyük önem taşır.

## Slide 3: Mutfak ve Yemekhane Planlamayı Etkileyen Etmenler
Hizmet verilecek kurumun özelliği
Yemek servisi yapılacak tüketicilerin sayısı,
Servis saati,
Öğün sayısı,
Menünün şekli

## Slide 4
Yiyeceklerin satın alma ve depolama yöntemleri
Yiyecek üretim sisteminin tipi ve kullanılacak araçlar-gereç sayısı, kapasitesi
Çalışan personel sayısı (oda, duş, tuvalet vb.)
Kurumun TBS’ ye ayırdığı bütçe

## Slide 5
Mutfak planlanırken daha proje aşamasında birçok konuya dikkat edilmelidir.
(mutfakta bulunması gereken tüm tesisatlar, çalışma bölümleri vb).

## Slide 6: Mutfak ve Yemekhanenin Binada Konumu
Mutfak binanın alt katında, üst katında veya binanın dışında olabilir.
Konumun belirlenmesinde mutfak için gerekli tesisatlar önemli rol oynar.(Su tesisatı; sıcak – soğuk - kirli su; Elektrik tesisatı, Buhar tesisatı,Doğalgaz tesisatı, Çöp tesisatı, Havalandırma tesisatı)

## Slide 7: Mutfağın binadaki konumuna göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

## Slide 8: Alan Hesabında Dikkat Edilecekler
Yemek hazırlayan her bir personelin
gidiş gelişleri
Fırın sayısı
Tezgahın karşılıklı kullanılması
Tezgahlar arasındaki uzaklık
Çalışma masaları ve araçlar arasındaki uzaklık
Fırınların önlerindeki boşluk

## Slide 9
Mutfak ve yemekhane için
ayrılan toplam alan saptanmışsa
genellikle yemekhane için %65,
mutfak için %35 alan ayrılır.
Kuruluşun tipine göre bu oran
bir miktar değişir.

## Slide 10: Toplam alan saptanmamışsa
#Öğrenci yurtlarında her yatak başına 0.5m²
# Hastanelerde kişi sayısı ya da sandalye
başına yaklaşık olarak 1,8 m²
# Otellerde müşteri başına mutfak alanı ;
- ana mutfak için 0,6 m²
- kahvaltı mutfağı için 0,4 m² olmak üzere, toplam 1 m² mutfak alanı hesaplanır.

## Slide 11
Yemekhane alan hesabı;
Bir seferde yemek yiyen kişi sayı ile sandalye başına düşen alan (m² cinsinden) çarpılarak yapılır.

## Slide 12: MUTFAK BÖLÜMLERİ
Toplam mutfak alanı belirlendikten sonra;
İş akışı doğrultusunda
mutfak bölümlerine ayrılacak
alanlar hesaplanır ve
mutfağın planlanması yapılır.

## Slide 13: TBS’ de mutfak için ayrılan toplam alanın bölümlere göre dağılımı
BÖLÜM | ALAN %
Satın alma –kalite kontrol | 5
Kuru depo | 10
Günlük depo | 5
Soğuk depo | 10
Sebze hazırlama | 10
Et hazırlama | 10
Pasta hazırlama | 10
Pişirme | 15
Servis | 10
Yönetici odaları | 5
Personel için alan | 10

## Slide 14: Mutfaklar yapılan işlerin organizasyonuna göre de;
1. Hazırlık ve bitiş aşamaları ayrı olan mutfaklar,
2. Hazırlık ve bitiş aşamaları ortak olan mutfaklar
şeklinde planlanabilir.

## Slide 15: Mutfak Bölümleri ve Kullanılan Bazı Araç-gereçler
Bir mutfakta hangi malzemelere ihtiyaç
duyulduğunu menünün türü, üretilecek
yemeğin miktarı belirler.
A.Satın Alma ve Kontrol Bölümü
Personel girişinden, yiyecek
hazırlama ve pişirme alanından
geçmeyecek şekilde ayrı olmalıdır.

## Slide 16
Bölümde bulunması gereken
araç –gereçler;
kantar, terazi vb.
Malzeme dolabı,
Bıçak, kaşık, çatal vb.,
Numune çubuğu,
Kutu açacakları,
Probetermometre
Yumurta kontrol aracı (ışıklı kutu),
Laktodansimetre vb.

## Slide 17: B.Depolama Bölümü
Buzdolabı
Soğuk depolar
Derin dondurucu
Kuru depolar

## Slide 18
C.Hazırlama Bölümü
Satın alınan yiyeceklerin pişirilmeye hazır hale getirildiği bölümlerdir.
1.Et hazırlama bölümü
2.Sebze hazırlama bölümü
3.Hamur/ pasta/ tatlı hazırlama bölümü

## Slide 19
D.Pişirme Bölümü
Yemeklerin pişirilerek servise hazır hale
getirildiği bölümdür. hazırlama bölümü
ile servis alanı arasında olmalıdır.

## Slide 20
E.Kazan Bulaşıkhanesi Bölümü
Pişirme bölümüne yakın bir yerde olmalıdır.
Bulaşık yıkama bölümünde kazanların
sığabileceği kapasitede üç gözlü, ızgaralı,
dayanıklı, paslanmaz metalden bulaşık yıkama
Hazneleri bulunmalıdır.

## Slide 21
F.Servis Bölümü
Pişen yemeklerin servis
edildiği bölümdür.
Servis alanı; pişirme alanının bir ucunda bulunur.
Sıcak – soğuk servis bankoları
bulunur.

## Slide 22
G. Yemekhane
Yemek servisinin yapıldığı bölümdür.
Genellikle mutfağa yakın planlanır.
Mutfak uzaksa bağlantılı asansörler
veya sıcak-soğuk yemek taşıma
araçları kullanılır.