## Slide 1: Ders 3 Arduino IDE
Öğr. Gör. Gökhan MANAV

## Slide 2: Haftanın Konular
Arduino IDE ile program yazmak
Seri iletişim

## Slide 3: Arduino IDE
Arduino IDE C / C++ tabanlıdır
İki adet alt rutine sahiptir:
  void setup()
  void loop()
«Include» ve «define» C dilindeki gibi kullanılır.

## Slide 4: C Programlama
C programlama dili ile ilgili bilgilerinizi tazeleyin
C programlama dilini öğrenin
Bu dersimizde C programlama dilinin temel özelliklerini bildiğiniz varsayılacaktır.
İşte C Programlama Dili
Temel Konular - ANSI C - Disk Dosyaları - Grafik Fonksiyonlar - Sistem Çağrıları
Yazar: Rifat ÇÖLKESEN (Ph.D)
Yayınevi: Papatya Yayıncılık

## Slide 5: İlk Açılıştaki Program
Derleme işlemi hatasız gerçekleştirilir, fakat program kodları hiçbir şey yapmaz.
Setup fonksiyonu program ilk çalışmaya başladığı zaman sadece bir kez çalışır.
Loop fonkisiyonu setup fonksiyonundan sonra sürekli çalışır.

## Slide 6: Arduino IDE - Komutları ve Fonksiyonları
www.arduino.cc
Learning / Reference

## Slide 7: Arduino IDE - Sabitler
Dijital:
  HIGH | LOW (logic level)
  true | false (boolen)
GPIO Ayarları:
  INPUT | OUTPUT | INPUT_PULLUP
Numeric:
  Tamsayı: B11001101, -123, 123uL, 0x3C, 0123
  Gerçek Sayı: -1.2, 1.7e5, -62E-12

## Slide 8: Arduino IDE - Veri Yapıları
void
boolean
char
unsigned char
byte
int
unsigned int
word
long
unsigned long
short
float
double
string - char array
String - object
array

## Slide 9: Arduino IDE – I/O Fonksiyonları
 | Basit Dijital | Gelişmiş Dijital | Analog
Ayarlama INPUT OUTPUT INPUT_PULLUP | pinMode 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, A0,A1,A2,A3,A4,A5 |  | analogReference
Yazma HIGH LOW | digitalWrite 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, A0,A1,A2,A3,A4,A5 | noTone, tone 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, A0,A1,A2,A3,A4,A5 | analogWrite 3,5,6,9,10,11
Okuma HIGH LOW | digitalRead 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, A0,A1,A2,A3,A4,A5 | pulseIn 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, A0,A1,A2,A3,A4,A5 | analogRead A0,A1,A2,A3,A4,A5

## Slide 10: Arduino IDE - Kesmeler
attachInterrupt()
detachInterrupt()
interrupts()
noInterrupts()

## Slide 11: Arduino IDE – BITS ve BYTES
lowByte()
highByte()
bitRead()
bitWrite()
bitSet()
bitClear()
bit()

## Slide 12: Arduino IDE - İletişim
shiftOut()
shiftIn()
Serial

## Slide 13: Arduino IDE – Serial.XXX
(Serial) | flush() | print()
available() | parseFloat() | printLn()
begin() | parseInt() | write()
end() | peek() | read()
find() | setTimeout() | readBytes()
findUntil() | serialEvent() | readBytesUntil()

## Slide 14: Arduino IDE – Temel Operatörler
Aritmetik | Karşılaştırma | Lojik / Gösterge | Bit tabanlı | Atamalar
= | == | && | & | ++
+ | != | ¦¦ | ¦ | --
- | < | ! | ^ | +=
* | > |  | ~ | -=
/ | <= | *var | << | *=, /=
% | >= | &var | >> | &=, ¦=

## Slide 15: Arduino IDE - Fonksiyonlar
Matematik | Matematik | Matematik | Zamanlama
min() | constrain() | sqrt() | millis()
max() | map() | random() | micros()
abs() | pow() | randomSeed() | delay()
sin() | cos() | tan() | delayMicroseconds()

## Slide 16: Arduino IDE – Akış Kontrol
if
if . . . Else
for
switch case
while
do . . . while
break
contiune
return
goto