## Slide 1: Ders 5 Devre Bağlantıları
Öğr. Gör. Gökhan MANAV

## Slide 2: Dersimizin Konuları
Elektriğin Temelleri *
Temel Devreler *
Op-Amp Devreleri *
Dijital Arayüz
Analog Arayüz
Güç arayüzü
Temel konular olup Elektronik kökenli öğrencilerin bu konuları zaten bildikleri kabul edilmiştir. Ders süresini etkili kullanabilmek için bu konulara burada tekrar değinmeyeceğiz .
Eğer bu konularda eksik olduğunuzu düşünüyorsanız Temel Elektronik kapsamında mutlaka bir kitap okumalısınız.

## Slide 3: Bağdaştırıcı Devre
İki devrenin birbirine bağlanması gerekmektedir.
İki devre arasındaki giriş ve çıkış empedans değerlerini ve/veya gerilim seviyelerinin ayarlamak için ilave bir devreye ihtiyaç duyulabilir.

## Slide 4: Arduino Uno Gerilim Karakteristikleri
Çalışma Gerilimi: 5V
Önerilen Besleme Gerilimi: 7-12V
Aşırı Giriş Gerilimi: 6-20V
IO bacaklarına uygulanabilecek maksimum gerilim: 5.5V
5V besleme bacağına uygulanabilecek maksimum gerilim: 6V
3.3V besleme bacağına uygulanabilecek maksimum gerilim: 3.6V
Reset bacağına uygulanabilecek maksimum gerilim değeri: 13V

## Slide 5: Arduino Uno Akım Karakteristikleri
IO bacaklarından çekilebilecek maksimum oyuk akımı: 40mA
IO bacaklarından çekilebilecek maksimum kaynak akımı: 20mA
Vcc besleme bacağından çekilebilecek maksimum akım: 200mA
GND besleme bacağından çekilebilecek maksimum akım: 200mA
Önerilen çalışma akımları maksimum akımların yarısı kadardır.

## Slide 6: Arduino Uno Direnç Karakteristikleri
Dahili PullUp dirençleri: 20kΩ
Önerilen yük direnci: 470Ω < R < 10kΩ
Yüksek empedans (giriş) durumundaki direnç: 100MΩ

## Slide 7: Arduino Uno Analog Uyumluluk

## Slide 8: Analog Sinyal Düzenleyici

## Slide 9: Analog Sinyal Düzenleyici

## Slide 10: Arduino Basit Analog Giriş
Giriş gerilimi 0-5V arasında değişebilir.

## Slide 11: Arduino Uno Analog Çıkışlar
PWM
R-2R Bağlantısı
Hack Metodu
DAC çipleri / Shields
Daha fazla bilgi için;
http://embeddednewbie.blogspot.com.tr/2011/02/review-of-arduino-dac-solutions.html

## Slide 12: PWM Çeşitleri (Bipolar – Unipolar)
Unipolar
%100 = Tam güç
%50 = Yarı güç
%0 = Dur
Bipolar
%100 = Pozitif tam güç
%50 = Dur
%0 = Negatif tam güç

## Slide 13: PWM - Bipolar
DA motor uygulamalarında motorun hızı her iki yönde de kontrol edilecekse kullanılabilir.
DA motorunun pozisyon kontrolünde kullanılabilir.
  Kapalı döngü kontrol gereklidir.
  Pozisyon sensörü gereklr.
  Motorun her iki yönde de dönebilir olması gerekir.

## Slide 14: Analog Çıkış R-2R «Flash» 8 bit çevirici

## Slide 15: Analog Çıkış Arduino Uno Analog Shield
D/A ve A/D Shields
SPI ve I2C tabanlı iletişim
Diferansiyel ve Tek yönlü giriş-çıkış
Sinyal Düzenleyici

## Slide 16: Alçak Geçiren Filtre
Devreden gelen yüksek frekans bileşenli gürültüleri bastırmak için kullanılır.
Frekans değeri
(HZ)
  değerinden küçük olan sinyalleri geçirir.

## Slide 17: Digital Giriş: TTL
Eğer dijital giriş geriliminiz zaten TTL gerilim seviyesinde ise doğrudan girişe bağlayabilirsiniz.
Eğer giriş geriliminde ESD (Electrostatic Discharge), istenmeyen hızlı gerilim darbeleri (spikes), vb. varsa o zaman optoizolatör kullanmak gerekir.

## Slide 18: Pull-Up Dirençleri

## Slide 19: Anahtar Gürültülerinin Bastırılması

## Slide 20: CMOS vs TTL
Arduino Uno dijital giriş çıkışları TTL uyumludur.

## Slide 21: TTL gerilim seviyesinden CMOS gerilim seviyesine dönüşüm

## Slide 22: CMOS gerilim seviyesinden TTL gerilim seviyesine dönüşüm

## Slide 23: TTL Gerilim Seviyesi ile RS232 Gerilim Seviyesi Dönüşüm Arasındaki Uyum
RS232 temel bir seri iletişim protokolüdür.
Tipik olarak gerilim değerleri ±15Vdeğerlerindedir. Fakat bu değerler ±25V a kadar çıkabilir.

## Slide 24: Dijital Güç Çıkışı - Röleler

## Slide 25: PWM - Unipolar
Logic Control , PWM sinyalinin uygulandığı bir GPIO bacağıdır.
Transistör daha yüksek akım değerlerini anahtarlama için kullanılır.
Diyot yarı-iletken malzemeleri bobinin zıt elektromotor kuvvetinden korumak için gereklidir.
Bu devre motorun yalınız tek yönlü hız kontrolü için kullanılabilir.

## Slide 26: PWM – Bipolar H Köprüsü Motor Kontrolü
H Köprüsünde 4 adet transistör kullanılır.

## Slide 27: PWM – Bipolar H Köprüsü Motor Kontrolü

## Slide 28: Doğrusal Güç Yükselteçleri
Power (Op-Amp) Operational Amplifier
Kullanım alanları çalışma frenksına göre sınıflandırılır.
  Düşük frekans
  Ses Frekansı
  Radyo Frekansı (RF)

## Slide 29: Araştırma
Bazen yazmış olduğumuz program simülasyon programında hatasız çalışırken gerçek uygulamada beklenenin aksine hatalar ile karşılaşırız. Bu hataların bir bölümü genellikle elektriksel gürültülerden kaynaklanan hatalardır. Peki elektriksel gürültü nedir ve elektriksel gürültünün etkilerine yazılımsa veya donanımsal nasıl ortadan kaldırabiliriz?