## Slide 1: Ders 8 Zamanlayıcı ve Sayıcılar
Öğr. Gör. Gökhan MANAV

## Slide 2: Sayıcı Kullanan Fonksiyonlar
millis() ve micros() fonksiyonları
  timer0
analogWrite() fonksiyonu
Tone kütüphanesi
Serve kütüphanesi
  timer1

## Slide 3: Sayıcı Kullanan Fonksiyonlar

## Slide 4: Arka planda zamanlayıcı donanımını kullanan yapılar
Timer1,2 PWM modülasyonu için kullanılmaktadır.
Faz düzeltmeli 8 bit PWM sinyali, sistem saat sinyalinin 64’e bölünmesinden elde edilir.
Timer0 milis() ve micros() fonksiyonları ile birlikte hızlı PWM üretiminde kullanılır.

## Slide 5: Kontrol Kaydedicileri
Timer / Counter Control Register A: TCCRnA
Timer / Counter Control Register B: TCCnB
Timer CouNT: TCNTn
Output Compare Register A: OCRnA
Output Compare Register B: OCRnB
n = counter / timer number 0,1,2

## Slide 6: Zamanlayıcı / Sayıcı Blok Diyagramı (Timer / Counter)

## Slide 7: Zamanlayıcı 0 (Timer 0)
En çok kullanılan zamanlayıcı donanımıdır.
Aşağıdaki şekillerde kullanılabilir;
  Basit sayıcı
  Frekans üreteci (PWM dahil)
  Harici darbe (pulse) sayıcı
Ayrıca 3 adet kesmesi (interrupt) vardır.

## Slide 8: Timer 0 kesmeleri
Overflow interrupt (TOV0)
Output Compare Match Interrupts (OCF0A, OCF0B)
Daha ayrıntılı bilgi için; Timer Inetturpt Flag Register 0 konusuna bakılabilir.

## Slide 9: Kaydediciler ne işe yarıyor?
Zamanlayıcı / Sayıcı donanımının çalışma modunu belirliyor.
Zamanlayıcı / Sayıcı donanımı için ayarlanması gereken bir çok parametre girişi de bu kaydedicilerden yapılmaktadır.
Çıkış dalga şekillerini belilememizi sağlıyor.