## Slide 1: Analog Haberleşme Dersi
Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu
Öğretim Görevlisi : Murat Duman
Mail: mduman@ankara.edu.tr
Ders Kitabı: Analog Haberleşme (Ahmet Kayran)

## Slide 2: Giriş Dönüştürücüsü
Giriş mesajının haberleşme sisteminde kullanılabilmesi için elektriksel
akım veya voltaja dönüştürülmesi gerekmektedir.
Giriş dönüştürücüsü aslında bir enerji dönüştürücüsüdür
(örneğin; mikrofon).
Bu işlemin sonucunda haberleşme sisteminde kullanacağımız giriş
işareti akım ve voltaj cinsinden oluşturulmuş oldu.
Bu giriş işaretinin alıcıya gizlilik içerisinde ve hatasız olarak
ulaştırılabilmesi için kodlama işlemi yapılır.

## Slide 3: Modülatör
Haberleşme sisteminin belki de en önemli kısmıdır.
Modülatör sayesinde, çoğullama (tek bir haberleşme sisteminde binlerce kişinin kullanabileceği şekilde bant genişlikleri oluşturmak),
kanal gürül tüsünü azaltmak (sinyalin bant genişliğini, gürültünün yoğun olduğu düşük frekans bandından yüksek frekans bandına taşıyarak, örneğin 0 – 20 kHz bandındaki konuşma sinyalini modülasyonla 1 MHz bandına taşıdığımızı düşünelim. Gürültü sinyali ise daha çok 0 – 100 kHz bandında bulunmaktadır. Bu şekilde otomatik olarak iletmek istediğimiz ses sinyalini gürültüden ayrıştırmış olduk)

## Slide 4
Modülatör sayesinde, anten boyutları küçülür. İletilmek istenen sinyalin frekansı ile anten boyutları arasında bir ilişki vardır. Düşük frekanslı sinyal iletimi için daha büyük antene ihtiyaç vardır. Dolayısıyla modülatörle daha yüksek frekans bandına taşınan sinyalin iletimi için daha düşük buyutlu antene ihtiyaç vardır.
Modülatör çıkışındaki sinyal kuvvetlendirilerek sinyalin iletileceği ortama (örneğin; atmosfere) verilir.

## Slide 5: Transmisyon (iletim) ortamı:
İletilmek istenilen sinyalin salındığı ortamdır. Örneğin; atmosfer, telefon
hattı, dalga kılavuzu …
İletilmek istenilen sinyalin üzerine belli miktarda gürültü biner. Gürültü,
istenmeyen sinyallerin genel adıdır.)
Gönderilmek istenilip atmosfere salınan sinyal sonrasında alıcıya ulaşır.
İletim ortamından dolayı zayıflayan sinyal tekrar kuvvetlendirilir.

## Slide 6
Sonrasında modülasyon işlemiyle önceden yüksek frekans bandına
taşınan sinyal demodülasyon işlemiyle tekrar orijinal frekans bandına
döndürülür. Sinyal kodlanmışsa tekrar bir kod çözücüden geçirilir ve
çıkış işareti elde edilir.