## Slide 1: Açlık Kan Şekeri

## Slide 2: Glukoz Oksidaz Yöntemi
Prensip: Kan plazması veya serumunun renk reaktifi ile reaksiyona girmesi sonucu aşağıdaki reaksiyonlar meydana gelmektedir.
Glikoz oksidaz varlığında glukoz, glukonikasit ve hidrojen peroksite oksitlenmektedir. Hidrojen peroksit peroksidazın katalizlediği reaksiyonda bir oksijen akseptörü ile (fenol, 4-aminofenazon; Trinder reatifi) pembe renkli kinonimin oluşturur.

## Slide 3: Glukoz Oksidaz Yöntemi
D-glukoz + H2O + O2 D-glukonik asit + H2O2
H2O2 kinonimin (pembe renk)
Glukoz oksidaz
Peroksidaz
fenol

## Slide 4: Deneyin yapılışı
3 deney tüpü alınır ve üzerleri kör, standart ve örnek olarak işaretlenir. Aşağıdaki işlemler yapılır:
 | Kör | Standart | Örnek çöz.
Standart glukoz çözeltisi ( 100 mg/dl) | - | 10 uL | -
Renk reaktifi | 1000 uL | 1000 uL | 1000 uL
Örnek (serum/plazma) | - | - | 10 uL

## Slide 5: Deneyin yapılışı
Tüpler hazırlandıktan sonra oda sıcaklığında 20 dakika veya 37°C’de 10 dakika bekletilir. Güneş ışığından uzak tutulur.
Bekleme süresi sona erdikten sonra en fazla 60 dakika içerisinde örnek ve standart tüpleri köre karşı spektrofotometrede 546 nm’de absorbansları okunur.

## Slide 6: Hesaplama
Cö = (Aö/ Ast) x Cst
Cö: örneğin glukoz konsantrasyonu (mg/100mL)
Cs: standardın glukoz konsantrasyonu (100mg/100mL)
Aö: örneğin absorbansı
Ast: standardın absorbansı

## Slide 7: Referanslar
Biyokimya pratik föyü, ANKARA (2004)