## Slide 1: SERUMDA KALSİYUM TAYİNİ (Clark-Collip Yöntemi)
Prensip: Serumda kalsiyum, amonyum oksalat ilavesiyle kalsiyum oksalat halinde çöker. Kalsiyum oksalat ayrılır, asit içinde çözülür ve potasyum permanganat ile titre edilir.

## Slide 2: Deneyin Yapılışı
1.Bir santrifüj tüpüne alınan 2 ml su üzerine 2 ml serum ilave edilir.
2. Üzerine 1 ml %4’lük amonyum oksalat çözeltisi eklenir ve en az 2 saat beklenir.
3. 2000 rpm de 10 dakika santrifüj edilir.
4. Sıvı kısım (süpernatant) atılır. Tüp süzgeç kağıdı üzerinde başaşağı bırakılarak 5 dakika bekletilir. Süzgeç kağıdı ile tüpün ağzındaki sıvı da alınır.
5. Üzerine 0.5 ml seyreltik amonyum hidroksit eklenir, karıştırılır. Aynı çözeltinin 3.5 ml si ile tüpün kenarları yıkanır.

## Slide 3: Deneyin Yapılışı
6. 3, 4, 5 no lu işlemler tekrarlanır.
7. Son santrifüj işleminden sonra sıvı kısım atılır ve tüp ters çevrilerek kurutulur.
8. Çökeleğin üzerine 0.5 ml 2 N H2SO4 eklenir, karıştırılır.
9. Sonra tekrar 1.5 ml 2N H2SO4 eklenir ve kaynar su banyosunda çökelek çözünene kadar beklenir. Tüp yaklaşık 70oC’ ye kadar soğutulur.
10. 0.01 N KMnO4 çözeltisi ile tüp içeriği, 1 dakika kadar kalabilen pembe renk gözlenene kadar titre edilir.

## Slide 4: Hesaplama
ml 0.01 N KMnO4 x Td = mEq Ca/L
mEq Ca/L x Td = mg Ca/100 ml

## Slide 5: Referanslar
Biyokimya pratik föyü, ANKARA, 2004.