## Slide 2
Ders materyallerinde bulabileceğiniz konu başlıkları (web sitesinde linkler ve pdf dosyaları mevcut)
  Protein tayini
  Nitrojen içeren bileşikler
  Şeker metabolizması
  Enzim analizlerine genel bakış
  Fonksiyon Testleri
  Hormon testleri
  İlaç düzey analizleri

## Slide 3
Protein Analiz Deneyleri:
  Denatürasyon ve çökme tepkimeleri
    sülfosalisilik asit ile çöktürme
    konsantre nitrik asit ile çöktürme
    triklorasetik asit (TCA) ile çöktürme
    ısıtma ile çöktürme
    kaynatma-asetik asitle çöktürme
  Proteinleri renk tepkimeleri ile tanımlanma
    Biüret tepkimesi
    ksantoprotein tepkimesi
    kurşun asetat tepkimesi
    Sakagucchi tepkimesi

## Slide 4
Proteinleri, çözünürlüklerine göre ayırıp saflaştırma yöntemleri
  Sodyum sülfat veya amonyum sülfat ile çöktürme yöntemleri, proteinlerin ayrılmasında ve saflaştırılmasında kullanılan en eski yöntemdir
Proteinleri elektrik yüklerine göre ayırma ve saflaştırma
  Elektroforez, proteinleri, izoelektrik noktalarından farklı bir pH değerine sahip elektriksel bir alanda farklı göçme hızlarına dayanarak ayırma yöntemidir
  İzoelektrik fokusyon yöntemi, proteinleri izoelektrik noktalarının farklılığına göre ayırma yöntemidir

## Slide 5
İyon değiştirici kolon kromatografisi, sabit faz olarak pozitif veya negatif yüklü gruplar ile yüklenmiş sellüloz dolgu maddesi içeren bir kolona (sabit faz), karşıt iyonlar içeren Sıvı (hareketli faz) içinde proteinlerin konulduğu ve hareketli fazing sabit fazla etkileşimi sırasında proteinler yük durumlarına göre buradaki karşıt iyonlar ile değiştirilir, yani kolondaki sabit faza tutunurlar (kolona tutunma). Daha sonra hareketli fazın pH’ı değiştirilerek ayrılmak istenen proteinin izoelektrik noktasına eşit yapılır, kolona tutunan proteinler kolondan sıvı faz eşliğinde ayrılır.

## Slide 6
Proteinleri molekül büyüklüklerine göre ayırma
  Ultrasantrifügasyon
  Jel filtrasyon kromatografisi (dışlama kromatografisi),
  Affinite kromatografisi,

## Slide 7
Bulanıklığın ölçümüne dayalı metotlardır
Türbidimetride, çözeltiye gelen ışık şiddetinde çözeltideki partiküllerin neden olduğu saçılmadan dolayı ortaya çıkan ışık kaybı ölçülür.
  Absorpsiyonun olmadığı dalga boyunda çalışılır
  Numunedeki protein yapısındaki maddelerin ölçümünde kullanılır
Nefelometride, çözeltideki partiküllerce geliş eksenine göre 90 derece açıyla (dikey) yerleştirilmiş olan fotosele doğru saptırılan ışınlar ölçülür.
Türbidimetri ve Nefelometri

## Slide 8
Türbidimetri ve Nefelometri