## Slide 1: Sondajcılıkta Standartlaşma
Sondajcılıkta kullanılan ölçü birimleri
1-DCDMA standardı (Diamond Core Drill Manufacturers Association)
2-Craelius metrik standardı
3-Comecon standardı
Bunlardan ilki Amerikan kökenlidir. BX, NX gibi.
İkincisi metrik sistemdir, mm ile söylenir. 76 mm, 84 mm gibi.
Üçüncüsü de mm ile ifade edilen ve eski Sovyetler Birliği’nde geliştirilmiş bir standarttır.
EİE’de Craelius metrik standarda uygun malzemeler kullanılmaktadır.

## Slide 2: D.C.D.M.A. Standardında Ekipmanların İsimlendirilmeleri

## Slide 3
Elmaslı sondaj tekniğinde kullanılan tüm ekipmanlar özel olarak seçilmiş, bazı harflerle tanımlanmaktadırlar.
Bu tanımlamada, 3-Harfli ve 2-Harfli olmak üzere iki değişik yöntem uygulanmaktadır.

## Slide 4: 3-Harfli İsimlendirme
Birinci harf, ekipmanın kullanılacak olduğu standart kuyu çapını göstermektedir. D.C.D.M.A. standartlarında küçükten büyüğe doğru E, A, B, N ve H olmak üzere beş adet standart kuyu çapı mevcut bulunmaktadır.
İkinci harf, grup cinsini gösterir ve ekipmanın hangi cins ve serideki ekipmanlarla bir arada kullanılacağını ifade eder.
Üçüncü harf, o ekipmanın dizaynını (serisini, tipini ve özelliklerini) ifade eder.
Örneğin, NWM karotiyer dendiği zaman; birinci harf olan N, bu karotiyerin N-çaplı kuyuda kullanılacağını, ikinci harf olan W, bu karotiyerin W serisi tijlerle kullanılacağını, üçüncü harf olan M ise, bu karotiyerin M-serisi, çift tüplü ve döner kafalı olduğunu ifade eder.
Tüm standart karotiyerler ile bu karotiyerlere ait parçalar, elmas kronlar, portkronlar ve vidya kronlar, 3-Harfli sistemde adlandırılmaktadır. (BWG keçir, NXM karotiyer, AWG portkron, DWB elmas kron, gibi) (Alpan, 1969).

## Slide 6: 2-Harfli İsimlendirme
Birinci harf, 3-Harfli tanımlamada olduğu gibi, ekipmanın kullanılacak olduğu kuyu çapını gösterir.
İkinci harf ise, ekipmanın grup cinsini ve dizaynını birlikte ifade eder.
Örneğin, NW tij veya NX tij dendiği zaman; birinci harf olan N, bu tijlerin N-çaplı kuyuda kullanılacağını ikinci harf olan W veya X, tijlerin hangi tip ekipmanlarla kullanılacağının yanı sıra, tijlerin tip ve özelliklerini ifade eder.

## Slide 7: Standartlaşmanın Sağladığı Faydalar
1. Çeşitli ülkelerde ve değişik firmalar tarafından imal edilen sondaj ekipmanlarının, malzeme kalitelerinin, ölçü ve toleranslarıyla, işlerliklerinin garanti altına alınması.
2. Değişik imalatçılar tarafından yapılan ekipmanlar arasında uyum sağlanarak, bunların bir arada kullanılabilmesi.
3. İmalatçılar ve kullanıcılar ortak bir dil sağlanarak, çeşitli yerlerden ve çeşitli şekillerde yapılacak taleplerde, kullanmalarda ve ikmallerde sürat, kolaylık ve emniyet sağlanması.

## Slide 8: Kule Tipleri

## Slide 9
Kara Kuleleri (Onshore / Land Rigs)
Kullanılan ekipman bağlamında farklı kapasitelere sahip olsalar da genel tasarımları birbirlerine çok yakındır.

## Slide 10
BARGE
Göl, bataklık gibi durgun sularda kullanılan kulelere Barge,
Deniz Kuleleri (Offshore / Floating Rigs):

## Slide 11
Deniz Kuleleri (Offshore / Floating Rigs)
Sub-mersible
Drill Ship
0-150 m. arasında su derinliği olan yerlerde kullanılan kulelere Jack-Up,
150-600 m. arasında su derinliği olan yerlerde kullanılan kulelere Semi Submersible,
Su derinliğinin 600 m.’ den fazla olduğu su derinliklerinde kullanılan kulelere ise Drill Ship adı verilmektedir.
JACK UP

## Slide 13
Kara kuleleri (Onshore / Land Rigs)
UPETROM F200
200 ton kule taşıma kapasitesi
4000 m. sondaj kapasitesi
41.7 m. kule yüksekliği

## Slide 14
SONDAJ MAKİNALARI
Genel olarak bir sondaj makinesi şu birimlerden oluşur;
1. Taşıyıcı Ünite (kamyon, kızak, palet, treyler vb.)
2. Güç Ünitesi (motor) / (dizel, elektrikli vb.)
3. Güç Aktarma Organları (şanzıman, şaft vb.)
4. Kule (sabit, seyyar vb.)
5. Vinç Sistemi
6. Hidrolik Sistemler(pompa, tank, hortumlar vb. )
7. Dönüş Sistemi(döner kafa, döner masa, top drive veya morset)
8. Çamur Pompası
9. Kompresör(Havalı sondaj için tasarlanmış makinede)
10. Kontrol Panosu veya Sondör Kabini

## Slide 15
a. Kule (Mast)
b. Temel (Substructure)
c. Masa(Rig Floor)
d. Drawworks
e. Taç Makara (Crown Block)
f. Hareketli Makara (Traveling Block)
g. Kanca (Hook)
h. Elevator
Rig Floor
Petrol/Doğalgaz ve Jeotermal Sondaj Makineleri

## Slide 16
Rig Floor

## Slide 17
Rig Floor
Hook

## Slide 18
Hook
Elevator

## Slide 19: Su Sondaj Makineleri
Su sondaj çalışmalarında, genellikle kamyona monteli, düz çamur dolaşımlı veya hem çamur hem de havalı sondaj sistem bileşenlerini içeren(kombine tip) döner masalı veya döner kafalı sondaj makineleri kullanılmaktadır.
Döner masalı, kombine tip bir su sondaj makinesi ve bileşenleri
( hem havalı ve hem de çamurlu sondaj yapabilen )

## Slide 20
Jeoteknik Etüt ve Maden Arama Sondaj Makineleri
Jeoteknik etüt ve maden arama sondaj çalışmalarında kullanılan sondaj makineleri kamyon, treyler veya palet üzerine monte edilebilmektedir.

## Slide 21
Yeraltında (tünel, galeri vb.) yapılan çalışmalarda ise; kızaklı, destekli veya paletli sondaj makineleri kullanılmaktadır.

## Slide 22: Yerüstü Patlatma Deliği Sondaj Makineleri
Patlatma deliği sondajlarında, genellikle döner kafalı, paletli tip ve tam hidrolik sondaj makineleri kullanılmaktadır. Taşıma mesafesinin ve yer değiştirmenin fazla olduğu çalışmalarda kamyona veya treylere monteli sondaj makineleri da kullanılmaktadır.
Küçük çaplı patlatma deliklerinin delinmesinde kullanılan yerüstü çekiçli, paletli sondaj makinesi ve bileşenleri
Geniş çaplı patlatma deliklerinin delinmesinde kullanılan
döner kafalı, paletli bir sondaj makinesi ve bileşenleri

## Slide 23: Döner Sondaj Ekipmanları
1. Sondaj Makinası
2. Takım (üstten alta doğru)
- Subaşlığı
- Kelly (döner kafalı makinalarda bulunmaz)
- Tijler
- Ağırlık Boruları
- Matkaplar
- Saplar(Bağlantı Elemanları)
3. Diğer Ekipmanlar

## Slide 24
Döner masalı makinede Döner kafalı makinede
takım dizisi takım dizisi
https://www.youtube.com/watch?v=wC0mX3IIMyM

## Slide 25: TAKIM = SONDAJ DİZİSİ
Subaşlığı=Fırdöndü=Swivel
Subaşlığının ortası devridaim sıvısının geçebilmesi için delik olup, alttan kelly’e üstten bir kulpla kancaya ve gezici makaraya bir taraftan da pompa hortumuna bağlıdır. Subaşlığı; sondaj esnasında bütün delme takımını üzerinde taşır. Takımın dönme hareketini daha üst kısma iletmez, dolaşım sıvısını takım elemanlarına sevk eder.

## Slide 26
Kelly bushing
Kelly
saver sub
Swivel
RotaryHose
Mouse hole
Kelly
Drill Pipe

## Slide 27: Kelly (Köşeli Boru)
Kelly, döner masa aracığı ile motordan aldığı hareketi tijlere ve matkaba ileten takım elemanıdır. Kelly’nin içi dolaşım sıvısının geçebilmesi için delikli olarak yapılmıştır. Kelly yapılışı itibariyle yuvarlak, 4 veya 6 köşe olmak üzere değişik tiplerdedir. 4 ve 6 köşeli olanları dönme hareketini döner masadan, yuvarlak olanları ise kelly yatağından alırlar.
Boyları 12.9-16.46 metre arasında değişebilir.

## Slide 28
Kelly bushing
Kelly
saver sub
Swivel
RotaryHose
Mouse hole
Kelly
Drill Pipe

## Slide 29
The Rotary Table (Döner Masa).
Döner masa, dönme sisteminin başlıca bileşenidir.
Ortalama olarak 1.5 metre çaplı bir masa görünümünde döndürme düzeneği elemanıdır.
Döner masa kule üzerinde yer alır ve “Tork” denilen kuvvetli dönme gücü üretir.
Kelly Sistem Bileşenleri:
Slipler.
Sondaj dizisini bağlama işlemi sırasında, sondaj dizisini askıda tutmaya yarayan bir ekipmandır
Notes: Arnaldo

## Slide 30
Kelly Bushing ve Master Bushing.
Döner tabla içinde bulunan bir çalışan dişli master bushing’ i döndürür.
Master bushing Kelly bushing’ i döndürür.
Kelly bushing’ in dönmesiyle ona uyumlu olan Kelly kendi ekseni etrafında döner.
Bu çalışma sistemi, İngiliz anahtarının cıvatayı döndürme sistemi ile benzerdir.
Sondaj dizisi ve matkap Kelly ile döndürülür.
Kelly Sistem Bileşenleri:
Notes: Arnaldo

## Slide 31
Top Drive Sistem
Top Drive Sistemi hareketli blok altında asılıdır ve kendine ait ağır bir motoru vardır.
Bir veya daha fazla elektrik veya hidrolik motordan oluşur
Bunlar “Quill” olarak adlanan kısa bir boru ile sondaj dizisine bağlanır
Top drive kule boyunca aşağı ve yukarı hareket edebilir
Notes: Chris S

## Slide 32
Top Drive Sistem
Top Drive Sistem Kelly, Kelly Bushing, veya master Bushing kullanmaz
Bu sistemde döner tabla kullanılmaz.
Notes: Chris S

## Slide 33
Top Drive Sistem
Tij sıkışma sıklığını azaltır
Sondajcılara tijin sökülmesi veya birleştirilmesinde hız kazandırır
Top drive’lar çok derin sondajlar ve yönlü sondajlarda tercih edilir
Top drive’lar sondajda kullanılan el emeğinin çoğunu kullanmaz
Top drive tamamen otomatiktir
Top drive’ lar tüm ortamlarda kullanılabilir
Notes: Chris S

## Slide 34: Tij=Sondaj Borusu
Kelly’in döndürme hareketini matkaba ileten takım elemanlarıdır. İçleri dolaşım sıvısının geçmesi için boştur. Tijler, etli borulardır. Şok etkilerine ve burulmaya karşı direnç gösterebilmeleri için esnek çelikten yapılmaktadırlar.

## Slide 35
Ana gövde genellikle 3 ½” veya 5” çapındadır.
Genellikle bir tane DP “Tek”, iki tane DP “çift”, üç DP ise
“stand” olarak adlandırılır.

## Slide 36: Saplar (Bağlantı Elemanları)=Subs
Değişik yada aynı sondaj dizisi elemanlarını birbirine bağlayan özel yardımcı ara bağlantı gereçleridir.
• Şekilli boru ile su başlığı arasındaki bağlantı kelly üst sub ile sağlanır.
• Şekilli boru ile tijler arasındaki bağlantı kelly alt sub ile sağlanır.

## Slide 38: Ağırlık Boruları=Drill collar
Ağırlık boruları, matkap üzerine baskı (yük) uygulamak, titreşimleri önlemek ve kuyunun sapmadan delinmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Boyları dış çap ve et kalınlıkları bağlı olarak, genelde, 9.15 - 12.80 metre arasında değişir.

## Slide 39: Döner sondajlarda kullanılan ağırlık borularının görevleri
Formasyonların parçalanması için delici üzerine ağırlık sağlama
• Nötr (ölü nokta) noktayı üzerine alma
• Titreşimi önleme
• Burkulmayı önleme
• Sapmayı önleme
• Matkap tüketimini azaltma

## Slide 40: Matkap
Takımın en altında yer alan ve kendi ekseni etrafında dönerek kazı işlemini gerçekleştiren sondaj elemanlarına matkap denilmektedir.
Üç konili matkap Kanatlı matkaplar

## Slide 41: Kuyu Genişleticiler
Büyük çaplı bir kuyu açılacaksa, kuyuyu büyük çaplı bir matkapla açmak oldukça güç ve zordur.
• Önce küçük çaplı matkaplarla delik açılarak daha sonra istenen çapa deliğin getirilmesi için genişletme matkaplarından yararlanılır.

## Slide 42: Kuyu Saptırmazlar
Çapları kuyu çapında olan ve sarsıntıları emerek matkabın kuyuda istikrarlı bir yönde gitmesini sağlayan özel borulardır.
Sondaj sırasında sondaj dizisinin kuyu içerisinde kendi ağırlığı altında bükülmesini önlemek amacı ile kullanılırlar.
• Kullanılan sapmaz sayısı, dizinin uzunluğuna, kuyu ve kullanılan boru çapına, geçilen formasyonların türüne ve kuyunun eğimine bağlı olarak değişir.

## Slide 43
5. BOP Sistemi (Blowout Prevention System)
Sondaj yapılan kuyunun içindeki çamurun oluşturduğu hidrostatik basınç, formasyondaki akışkanın basıncından küçük olursa formasyondan kuyuya doğru bir akış başlayacaktır. Formasyondaki akışkanın, kuyudaki çamuru dışarı atıp artezyen yapmasına “Blow Out” denir. Blow Out olduğunda kuyu ağzından çok yüksek basınçla çıkan akışkan kuleye, ekipmanlara ve en önemlisi kulede çalışan personele hayati derecede zarar verir.
Formasyondan kuyuya akış başladığı anda bunu durdurabilmek için, kuyuyu izole etmek (kapatmak) gerekmektedir. Kuyuyu kapatmakta kullanılan emniyet vanaları sistemi “BOP Sistemi” olarak adlandırılmaktadır.
B. Kule Ekipmanları

## Slide 44
5. BOP Sistemi (Blowout Prevention System)
BOP’ler farklı basınç değerlerini karşılama yetilerine sahiptirler. BOP sistemini
oluşturan 3 temel ekipman/donanım vardır:
a. BOP
b. Kontrol Paneli
c. Choke Manifoldu
Kule Ekipmanları

## Slide 45
BOP
Choke Manifoldu
Kuyubaşında biriken basıncın blöf edildiği değişik çapta vanalardan oluşan sisteme Choke Manifoldu denir.

## Slide 46
BOP
BOP
Kontrol Paneli

## Slide 47
Blow Out
https://www.youtube.com/watch?v=yYkn36DNGTI

## Slide 48
Blow Out

## Slide 49
UPETROM F320
6200 metre sondaj kapasitesi
Kule Yüksekliği: 43.6 m
320 ton Kule Taşıma Kapasitesi
UPETROM F200
4000 metre Sondaj Kapasitesi
Kule Yüksekliği: 41.7 m
200 ton Kule Taşıma Kapasitesi
EMSCO 550
2800 metre Sondaj Kapasitesi
Kule Yüksekliği: 40.54 m
180 ton Kule Taşıma Kapasitesi
TPAO KULELERİNE ÖRNEKLER

## Slide 50
EMSCO 350
1850 metre Sondaj Kapasitesi
Kule Yüksekliği: 38.71 m
130 ton Kule Taşıma Kapasitesi
NAT 80/B
3750 metre Sondaj Kapasitesi
Kule Yüksekliği: 41.45 m
217 ton Kule Taşıma Kapasitesi
NATIONAL 1
Workover Kulesi
3600 metre Sondaj Kapasitesi
Kule Yüksekliği: 34 m
136 ton Kule Taşıma Kapasitesi
TPAO KULELERİNE ÖRNEKLER