## Slide 1: ANA SONDAJ PROBLEMLERİ

## Slide 2: Takım Sıkışması
*Takım serbest (takım aşağı yukarı hareket ettirilebiliyor), fakat döndürülemiyor
*Takım aşağı veya yukarı hareket ettirilemiyor, fakat döndürülebiliyor
*Takım aşağı veya yukarı hareket ettirilemiyor ve döndürülemiyor

## Slide 3
Ağırlık borularının kuyu duvarına yapışması-gömülmesi (Tonçer,1995)

## Slide 4
Kurtarma çalışmaları
Dolaşım mümkün ise asit vb bir enjeksiyon ile kurtarma
(b) Tarama yöntemleri: Deliğin sıkışma bölgesine kadar daha geniş çaplı olarak taranması
(c) Sökme yöntemi: Kurtarılabildiği yerden takımın sökülmesi
(d) Kesme yöntemi: Dizinin çapına göre uygun kesici ile kesilmesi ve dizinin bir kısmının kurtarılması
(e) Patlatarak kurtarma

## Slide 5: Çamur Kaçağı
1-Çatlaklı formasyonlar(birincil çatlaklar)
2-Delme işlemi sırasında formasyonda oluşan ikincil çatlaklar
3-Mağaralı veya boşluklu formasyonlar
4-Gevşek veya geçirgenliği yüksek formasyonlar
5-Çamurun hidrostatik basıncının fazla olması
6-Takımın kuyuya indirilmesi sırasında oluşan pistonlama basıncı
7-Çamurun hızı ile kuyu tabanına yaptığı basınç

## Slide 6
Gevşek Kumtaşları ve Konglomeralar, Alüvyonlar
Gevşek Kumtaşları ve Konglomeralar, Alüvyonlar
Çamur kaçaklarının olabileceği formasyonlar (MACCOBAR,1977)
Tabakalı Kireçtaşı ve Dolomit, Tebeşirtaşı, Şeyl
Faylı ve Kırıklı Formasyonlar
Mağaralı ve Boşluklu Kireçtaşları

## Slide 7
Erime
* Kil erimeleri
* Tuz erimeleri
* Mineral erimeleri (trona vb)
Sonuçları:
(a)Sondaj sıvısının bileşimi bozulur
(b) Sondaj kuyu çapı bozulur ve ilerleme olanaksızlaşır
(c) Örnekleme yapılamaz
Düşeyden sapma
Önlenmesi:
(a) Baskı formasyon özelliğine göre ayarlanmalı
(b) Sondaj dizisinin rijitliği ile sapma ters orantılıdır.
(c) Dizinin dışçapı ile kuyu çapı arasındaki fark yüksek olmamalı.
(d) Sapmazlar kullanılmalı

## Slide 8: PROBLEM OLUŞTURAN FORMASYONLAR
Alüvyonlar ve Bloklu Alüvyonlar
Alüvyonların delinmesi sırasında çıkan en önemli sorun, kuyu genişlemesi (yıkılma-göçme) nedeniyle kuyuda dolgu oluşmasıdır.

## Slide 9: Ardışımlı Sert ve Yumuşak Formasyonlar

## Slide 10: Mağaralı ve Çatlaklı Formasyonlar
Çatlaklı ve mağaralı formasyonda çıkan sondaj sorunları
(a) Kuyunun düşeyden sapması
(b) Çamurun çatlaklara kaçması
(c) Çamurun mağara ve boşluklara kaçması

## Slide 11
(a) (b) (c)
Kil formasyonların delinmesi sırasında çıkan sondaj problemleri
(a) Killerin dağılması sonucunda kuyu duvarında yıkılma
(b) Suya doygun killerin akıcı hale geçmesi ve takım üzerine yapışması
(c) Suya doygun killerin şişmesi nedeniyle kuyu daralması

## Slide 12: Karotlu Sondajlarda Yaşanılan İlerleme Güçlükleri
Takım Sıkışması
Takım sıkışması, karotlu sondajlarda en sık karşılaşılan problemlerden birisidir. Takım sıkışmasına sebep olan birçok durum vardır. Bunlar;
1. Yıkıntı
2. Şişme
3. Kalın çamur keki
4. Kırıntı çökelmesi
5. Karot bloklaması
6. Tij bağlantı yerlerinden su sızması

## Slide 13: Takım Kesilmesi(Kopması)
Çeşitli sebeplerle kuyu içerisinde bulunan takımın herhangi bir yerinden kopması, karotlu sondajlarda çok sık karşılaşılan durumlardan birisidir.

## Slide 14: Metal Parçaları veya Sert Cisimlerin Kuyuya Düşürülmesi
Dikkatsizlik nedeniyle veya kaza sonucunda, morset lokması, anahtar çenesi, civata vb. gibi metalik veya metalik olmayan bazı malzemeler kuyu içerisine düşebilir ve bu malzemeler delme işlemine devam edilmesini engelleyebilir.

## Slide 15: Tambur Halatının veya Wire-line Halatın Kuyu İçerisine Düşmesi
Halatlar koparak veya bağlantı yerlerinden çözülerek, kuyu içerisine düşebilmektedirler.

## Slide 16: Kuyu Sapması