## Slide 1: ZTM321 MAKİNE ELEMANLARI 2.hafta
Prof. Dr. Ramazan ÖZTÜRK

## Slide 2: MAKİNA KONSTRÜKSİYONUNDA MUKAVEMET HESAP YÖNTEMİNİN ESASLARI
Gerilmeler :
Mukavemet hesabının amacı, makine elemanlarının dış etkilere karşı dayanmasını sağlamaktır. Dış kuvvet ve momentlerin etkisi altında, elemanın herhangi bir kesitinde, tepki olarak iç kuvvetler doğar. Birim alana isabet eden bu iç kuvvetlere GERİLME adı verilir.

## Slide 3
http://osp.mans.edu.eg/geotechnical/Ch2.htm

## Slide 4
Gerilmenin normal bileşenine normal gerilme denir ve σ ile ifade edilir. Kesit içindeki teğetsel bileşene kayma gerilmesi denir ve τ ile gösterilir. Elemanın bir noktası olabilecek en küçük bir küp olarak düşünülse meydana gelen gerilmeler, tek bir büyüklük olarak ifade edilebilir

## Slide 5
Gerilmeler, üç boyutu uygun büyüklükte olan elemanlarda üç eksenli, iki boyutu diğerine oranla çok büyük olan plakalarda iki eksenli ve çubuklarda tek eksenli kabul edilebilir.
Elemanın kesitinde bir tek gerilmenin bulunduğu duruma basit gerilme birden fazla gerilmenin bulunmasına ise bileşik gerilme denilmektedir.

## Slide 6
Belli bir kuvvet veya moment altında elemanda meydana gelen gerilme NOMİNAL GERİLME olarak adlandırılmaktadır.
Buna karşın malzemenin belli bir dayanımı vardır, buna MUKAVEMET (dayanım) SINIRI denilmektedir.
Her malzemenin deneylerle tayin edilen belirli bir mukavemet sınırı vardır. Ders kapsamında malzemelerin çeki-bası için mukavemet sınırı σ * ve kayma-kesilme için τ * ile ifade edilecektir.

## Slide 7
Mukavemet hesaplarından amaç, elemanın dış kuvvetlere karşı dayanmasını sağlamaktır. Bu durumda, elemandaki nominal gerilmeler (σ ve τ) elemanın mukavemet sınırlarından daha düşük kalır, yani;
Birim: N/mm2 N/cm2
daN/mm2 daN/cm2
σ < σ * ve τ < τ *
yazılır. Makine konstrüksiyonunda mukavemet hesabı, emniyet ve güvenirlik olmak üzere iki esas üzerinden yapılır. Emniyet fikrine dayanarak yapılan hesaplamada S emniyet faktörü olarak alınarak,
σ < σ */S τ < τ */S bağıntıları geçerlidir.

## Slide 8
Eşitliğin sağ tarafındaki değerler emniyet gerilmesi olarak adlandırılarak,
σem < σ */S τ em < τ */S
σ < σem τ < τ em
elde edilir.

## Slide 9
Bu hesaplama yönteminde, en önemli faktör olan emniyet katsayısının belirlenmesi zordur.
Seçilen katsayıda yapılan hatalar sonuca yansır. Katsayı gereğinden büyük seçilirse malzeme kesiti büyür ve fazla malzeme tüketilir.
Gereğinden küçük seçilen emniyet katsayısı ise elemanın kopma ihtimalini doğurur. Deneyimlerle ancak doğru seçilebilen bu katsayı belirlenirken, aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır.

## Slide 10
S=1,5…2 Uygun ve sabit çevre koşullarında, kolayca saptanabilen kuvvet ve gerilmelere maruz kalan ve özellikleri çok iyi bilinen malzemeler için.
S=2…2,5 Normal çevre koşullarında, saptanabilen kuvvetler ile gerilme etkisinde kalan orta kalite malzemeler için.
S=2,5…3 Normal çevre, kuvvet ve gerilme koşullarında çalışan az denenmiş ve kırılgan malzemeler için.
S=3…4 Belirsiz çevre koşullarında, iyi saptanamayan kuvvet ve gerilmeler etkisindeki malzemeler için.
S>5 Burkulmaya zorlanan malzemeler için.