## Slide 1: ZTM321 MAKİNE ELEMANLARI 4.hafta
Prof. Dr. Ramazan ÖZTÜRK

## Slide 2
Bileşik Gerilmeler: Bileşik gerilme durumunda kesite aynı anda birden fazla zorlama biçimi ile etkili olunmaktadır.
Hesaplamada esas, gerilmelerin eklenmesi ilkesine dayanmaktadır. Buna göre, basit gerilme kuralına göre hesaplanan gerilmeler belirli yöntemlerle birleştirilmektedir.
Birleşik gerilme iki biçimde ortaya çıkar.

## Slide 3
Aynı tipte olan gerilmeler:
Örneğin; Normal gerilmeler : Çekme-eğilme
Basma-eğilme
Kayma gerilmeleri : Kesme-burulma
Farklı tipte olan gerilmeler:
Örneğin; Normal ve Kayma gerilmeleri: Eğilme-burulma s

## Slide 4
Normal Gerilme : Eleman eğilmeye ve çekilmeye zorlanıyor ise
σçtop= σmax= σç+ σe=(F/A)+(Me/W)
Basmaya zorlanan alt ipcikte ise
σbtop=σmin=σç-σe=(F/A)-(Me/W)
şeklinde yazılır.

## Slide 5
http://www.bu.edu/moss/mechanics-of-materials-stress-transformation/

## Slide 6
Eleman basmaya ve eğilmeye zorlanıyor ise ;
σçtop= σmin= σb-σe ve σbtop=σmax=σb+σe
olur. Bu tip zorlanmalarda yo ile gösterilen tarafsız eksenin konumuna göre kesitte sadece çekme ya da sadece basma gerilmeleri meydana gelebilir. Bu durumda eğilme momentleri; Me=F.a bağıntısı ile hesaplanır.

## Slide 7: Eğilme ve Burulma:
Bu durumda da önce basit gerilme bağıntıları ile eğilme ve burulma hesaplanır.
Daha sonra belirli kurallara göre bu gerilmeler birleştirilerek eşdeğer gerilme bulunur.
Eğer boyutlandırma için hesap yapılacaksa, o zaman da eşdeğer moment hesaplanır.
Hesaplamada kullanılan varsayımlar aşağıda verilmiştir. (Eşdeğer moment bulunduktan sonra sadece eğilme varmış gibi hesaplanır.)

## Slide 8
1. Maksimum normal gerilme varsayımı:
σB=0,5+0,5. σ2+4 τ 2 ; MB=0,5 Me+0,5.√ Me2+Mb2
2. Maksimum şekil değiştirme varsayımı:
σB= 0,35 σ + √ 0,65 σ2+4 τ 2, MB=0,35Me+0,65 .√ Me2+Mb2
3. Maksimum Kayma Gerilmesi Varsayımı:
σB= √ σ2+4 τ 2 ; MB= √ Me2+Mb2
4. Maksimum Biçim Değiştirme Enerjisi varsayımı:
σB= √ σ2+3 τ 2 ; MB= √ Me2+0,75 Mb2
Bu teoriye göre τ =0,577.σ olup, bundan sonra bu varsayım kullanılacaktır.