## Slide 1: ZTM321 MAKİNE ELEMANLARI 5.hafta
Prof. Dr. Ramazan ÖZTÜRK

## Slide 2: Mukavemet Sınırları
Malzemenin mukavemet sınırı, o malzemenin kapsamına neden olan gerilmenin değeridir.
Uygulamada malzemelerde statik kopma ve yorulma kopması olarak iki tip kopma görülür.
Dolayısıyla ile mukavemet sınırları da, statik mukavemet sınırı ve yorulma mukavemet sınırı olmaktadır.

## Slide 3: Statik Kopma, Statik Mukavemet Sınırı:
Statik zorlanmanın etkisi altında meydana gelen kopmaya statik kopma denir
Malzemenin gevrek ya da sünek olma özelliğine bağlı olarak iki şekilde gerçekleşir.
Gevrek malzemelerde (dökme demir, yüksek karbonlu çelikler) kopma sınırına kadar malzeme fazla plastik şekil değiştirmez ve kopma gerilmesine erişilince malzeme kopar
Sünek malzemelerde kopmadan önce malzeme önemli plastik şekil değiştirmeye uğrar, boy uzar, kesit daralır ve kopma gerilmesine erişildiğinde, malzeme kopar

## Slide 4
http://slideplayer.biz.tr/slide/2966829/

## Slide 5
Malzemelerin statik mukavemet sınırı çekme deneyleri ile saptanır. Bu deneylerde standart boyutlara sahip çubuklar deney aparatlarında çekilerek koparılır .Deney sırasında çekme kuvveti ve malzemenin uzaması ölçülerek, gerilme σ, uzama Δl ve uzama oranı ε aşağıdaki bağıntılarla hesaplanır:
σ =F/A ; Δl=L-Lo ; ε=ΔL/Lo
Bu bağıntılarda;
σ: Malzemede meydana gelen gerilme (N/mm2),
F: Malzemeye uygulanan kuvvet (N),
A: Malzemenin başlangıcındaki kesiti (mm2),
Lo: Malzemenin deneye başlarken boyu (mm),
L: Malzemenin o andaki boyu (mm),
Δl: Uzama (mm),
ε: Uzama oranı (birim uzama) dır.

## Slide 6
Deney sonuçları, apsise uzama oranı ve ordinata gerilmeler verilerek bir diyagram haline getirilerek Hooke diyagramı elde edilir.
Bu diyagram göz önüne alınarak malzemenin önemli mekanik özellikleri aşağıdaki gibi verilebilir.

## Slide 7
a. Orantı Sınırı (σP): Bu sınıra kadar zorlanan malzemede gerilme ile uzama arasında sabit bir oran olup, bu;
σ =E.ε
bağıntısı ile ifade edilir. Burada, E malzemenin elastikiyet (veya Young) modülüdür.

## Slide 8
Çapın küçülme oranı “büzülme oranı” ile ifade edilmekte ve değeri;
εr=(do-d)/do= Δd/do
ile hesaplanmaktadır. Büzülme oranı ile uzama oranı arasındaki oran belirli bir malzeme için sabit olup “Poisson Oranı” olarak adlanmaktadır ve bu oran ;
ν= εr / ε ; m=1/ν= ε / εr
bağıntıları ile hesaplanmaktadır.

## Slide 9
Sadece kesmeye maruz kalan malzemelerde, Hooke kanunu,
τ=σ.γ
bağıntısı ile ifade edilmektedir. Burada σ kayma modülü (kayma için elastikiyet modülü) dür. γ ise kayma açısıdır.
(Karbonlu çelik için;
E=210.00 daN/mm2 =2,1 104 daN/mm2
σ =8000 daN/mm2 =0.8.104 daN/mm2 olarak alınabilir.)

## Slide 10
b.Elastik Sınırı (σ E) : Malzemenin elastik özelliğinin devam ettiği gerilme sınırıdır. Yük kalktığında malzeme tekrar eski boyuna, döner. Çelik malzemede bu sınır orantı sınırında çok yakındır.
c.Akma Sınırı (σ AK) : Plastik (kalıcı) şekil değiştirmelerin %0,2 değerine ulaştığı gerilme sınırıdır. Bu gerilme değerine ulaşıldığında malzeme içinde önemli değişiklikler ve akmalar olur.
d.Kopma Sınırı (σ K): Malzeme kopmadan önce ulaşılan en büyük gerilme değeridir. Bu değere erişildiğinde, zorlanmaya gerek kalmadan enine büzülmeler hızla artar ve çubuk kopar .Şekilde kalın çizgi ilen gösterilen diyagramın elde edilmesinde, kuvvetler başlangıçtaki kesit alanına (Ao) bölünmüştür. Kuvvetlerin gerçek kesit alanına bölünmesi ile σ e ile gösterilen gerçek diyagram elde edilir.

## Slide 11
Deney çubuğu basma, kesme, eğilme ve burulma deneylerine tabi tutulunca farklı akma ve kopma sınırı değerlerine ulaşılır. Böylece akma ve kopma sınırı; Çeki için σ AK, σ K; bası için σ bAK; σ bK; kesme için τmAK, τmK; Eğilme için σ eAK, σ eAK, σ ek ve burulma için τAK, τK değerleri ile gösterilir.
Uygulamada, genellikle malzemelerin çekme deneyi sonuçları verilmekte ve diğer değerler bundan çıkarılmaya çalışılmaktadır. Kaynak kitapta Cetvel A.2.4’ de DIN standardına göre bazı malzemelerin çelme için akma ve kopma sınırları verilmiştir. Çizelge A.2.5’ de ise DIN ve SAE çeliklerinin karşılıkları gösterilmiştir. Pratikte basma ve eğilme zorlanmalarına çekme sınır değerleri çelikler için aynen alınır.

## Slide 12
Burulma zorlanmalarında (Enerji varsayımı);
τAK=0,577 .σAK ve τ k=0,577.σk
olarak kabul edilir. Basma değeri dökme demir için
σbk=2,5.σK
alınmaktadır.

## Slide 13
Malzemenin statik zorlanmalardaki dayanım sınırı sünek ve gevrek olmalarına bağlı olmaktadır. Sünek malzemede akma sınırı aşılmamalıdır. Bu nedenle, statik mukavemet sınırı, sünek malzemelerde;
σ*= σAK ve τ*= τAK
ve gevrek gevrek malzemelerde
σ*= σK ve τ*= τK
olarak alınır.

## Slide 14
Yorulma Olayı ve Yorulma Mukavemet Sınırı: Genellikle makine elemanları değişken yüklerle zorlanırlar. Bazen yük statik olmasına karşın, gerilme değişken olabilir örneğin dönü harekatı yapan bir mil F kuvvetinin etkisi altında eğilmeye zorlanırken üst ipçikler basıya ve alttakiler çekiye çalışır. Milin dönmesi durumunda ipçikler yer değiştirir ve gerilmeleri de çeki-bası arasında yer değiştirir. Yanı mil tam değişken bölgede zorlanmış olur.

## Slide 15
Değişken zorlanma etkisindeki makine elamanlarında, gerilmenin maksimum değeri yerine, genlik ve peryodik değişim önemli olmaktadır. Peryodik olarak değişim gerilme, malzemenin iç bünyesinde yorulmalara, bu etki ile çatlakların oluşmasına ve bir süre sonra malzemenin kopmasına neden olur. Malzemenin kopmasına neden olan değişikliklere yorulma ve geçen süreye de ömür denilmektedir. Genellikle ömür N ile gösterilen yük değişim sayısı ile ifade edilir.

## Slide 16
http://www.serdarkorkut.com/2017/07/19/centikli-tasarimlarda-yorulma-analizi/

## Slide 17
Değişken zorlanma ile yorulan malzemede, daha önce mevcut olan çok küçük boşluk, pürüzlülük v.s. çok küçük kılcal çatlağın oluşmasına neden olur. Bundan sonra bu bölgede kuvvet akış çizgileri yoğunlaşacağından çatlak, yüklenmelerle hızla büyür ve kesit yükü taşıyamaz duruma düşünce de aniden kopar.
Elemanın bu kopuncaya kadar geçen yüklenme sayısı N onun ömrü olmaktadır. Daha sonra başka bir deney çubuğu ile biraz daha küçük gerilme genliği ile deney yapılırsa N biraz daha artar. Deneye devam edilirse Şekil deki eğriler elde edilir.

## Slide 18
http://www.appliedultrasonics.nl/content.asp?id=50&md=5&sd=64

## Slide 19
Wohler diyaramı incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkar:
a.Eğrinin eğik kısmındaki mukavemet değerlerine zaman mukavemeti (σDN) ve düz kısmındaki mukavemet değerlerine de sürekli mukavemet (σD) denilmektedir.
b.Gerilme genliği sayısı arttıkça, gerilme genliği değeri (σg) azalır. Malzemenin hiç kopmaksızın yüklenebileceği genlik değeri (σD) ve yükleme sayısı No dır. Bu sınır çeliklerde 106…107 arasında değişir.

## Slide 20
Tam değişken zorlanmalarda, malzemenin mukavemet değeri;
Sonsuz ömür (N>No) için; σD (sürekli mukavemet sınırı)
Sonlu ömür (N<No) için; σDN (zamana bağlı mukavemet sınırı) göz önüne alınır.

## Slide 21: Malzemelerin sürekli mukavemet sınırları kopma mukavemetlerine bağlı olup aşağıda verilen bağıntılarla hesaplanmaktadır:
ÇELİK MALZEMEDEN YAPILAN ELEMANLARDA:
Eğilme zorlanmaları için:
σK<140 daN/mm2 olan çeliklerde: σD=0,5 σK
σK<140 daN/mm2 olan çeliklerde:
Çekme-Basma (ek senel) zorlanmaları için:
σK<140 daN/mm2 olan çeliklerde: σÇD=0,40 σK
σK>140 daN/mm2 olan çeliklerde: