## Slide 1: ZTM321 MAKİNE ELEMANLARI 6.hafta
Prof. Dr. Ramazan ÖZTÜRK

## Slide 2: Makine Elemanlarının Mukavemet Sınırları
Makine elemanı, deney çubuğundan farklı olduğundan, elemanın mukavemet sınırı tayin edilirken, malzeme mukavemet sınırının yanı sıra, çentik yüzey pürüzlülüğü ve boyut faktörleri de göz önüne alınır.

## Slide 3
Statik Zorlanma:
Sünek Malzemeler: Akma sınırı için Cetvel A-2.4’te verilen en küçük değer seçilirse:
σ* = σAK ve τ*= τ AK
En büyük değerler seçilirse;
σ* =Kb . σAK ve τ*= Kb . τ AK

## Slide 4
Çok gevrek malzemeler: Kopma sınırı için en küçük değer seçilirse;
σ* = σK/Kç ve τ*= τ K/ Kç
En büyük değer seçilirse;
σ* = (Kb/KÇ).σK ve τ *=(Kb/KÇ). τ K
bağıntıları ile hesaplama yapılır.

## Slide 5
Tam değişken zorlanmada sonsuz ömür için;
Çekme-basma:
σ*ÇD = [(Ky.Kb)/Kç].σÇD
Eğilme:
σeD*= [(Ky.Kb)/Kç].σeD
Burulma ve Kesme:
τD* = [(Ky.Kb)/Kç].τD
bağıntıları ile hesaplama yapılır.

## Slide 6: Genel Değişken Zorlanma
Genel değişken zorlanmada mukavemet sınırını bulmak için her σo ve σg değerleri için ayrı hesap yapılmalıdır. Bu ise konstrüktörü çok zorlar. Araştırıcılar hesaplama için iki yöntem geliştirmişlerdir.

## Slide 7: Soderber Yöntemi: Bu yöntemde, apsise sitatik zorlanmadaki mukavemet sınırı, ordinata da tam değişken zorlanmadaki sürekli mukavemet sınırı işlenmektedir.
https://www.youtube.com/watch?v=f7KcxGbC32M

## Slide 8
Smith Yöntemi Bu yöntemde zorlanma durumları genel olarak bir diyagramda gösterilmeye çalışılmıştır. Burada da, yatay eksende σAK ve σK değerleri, düşey eksende ise, tam değişken zorlanmadaki sürekli mukavemet değerleri σd ve σd değerleri yer almaktadır. Genel değişken zorlanmadaki maksimum ve minimum gerilme değerleri de alanı alttan ve üsten sınırlandırmaktadır

## Slide 9
Smith diyagramına göre mukavemet koşulu σmax< σMAX yada σmax < σMAX / S (2.65) olur. Bu yöntemde, Haigh diyagramında olduğu gibi analitik bağıntılar elde edilemez.
Bu durumda;
σmax = σo + σg ve σmax = σo + σG
bağıntısı yazılır. Ayrıca σo = σD olduğu dikkate alınarak,
σg < σG / S ve σem= σo + (σG /S)
elde edilir. σG değeri malzeme için hazırlanan diyagramlardan bulunur.