## Slide 1: ZTM321 MAKİNE ELEMANLARI 7.hafta
Prof. Dr. Ramazan ÖZTÜRK

## Slide 2: Makine Elemanında Mukavemet Hesabının Esasları
Makina elemanı hesabı boyutlandırma, kontrol ve yük taşıma yeteneğinin belirlenmesi amaçlarında birine dönük olarak yapılmaktadır.
Boyutlandırmada dış kuvvet (F) ya da moment (M) bilinir. Malzeme ve elemanın şekli, malzemeye bağlı mukavemet sınırları ve emniyet katsayısı belirlenerek boyut hesapları yapılmaktadır. Kontrol hesabında ise malzeme ve elemana ait bilgiler ve yükler bilinmektedir. Elemanın bu koşullar için yeterli olup olmadığı kontrol edilmektedir. Bu işlem emniyet katsayısının yeterli olup olmadığı içinde yapılabilir. Bu durumda seçilen emniyet katsayısı (SS) hesaplanandan küçük olmalıdır.
S = σ*/σ > SS

## Slide 3
Yük taşıma yeteneğinin hesabında, elemanın boyutları ve malzemesi bilinir. Mukavemet sınırı ve emniyet katsayısı saptanarak,
F = A.(σ*/S) ile yük hesabı yapılır. Bu genel kurallar göz önüne alınarak,değişik zorlanma koşulları için aşağıdaki şekilde hareket edilir.

## Slide 4
Basit Gerilme Durumu
Çekme zorlanmasında:
A>F/ (σ*/S) ; σç = F/ A < σ*/S; S = σ* / σç > SS
Eğilme zorlanmasında:
W > Me / (σ*/S) ; σe = Me / W < σ*/S ; S = σ* / σe > SS
Burulma zorlanmasında:
Wp = Mb / ( τ* / S ); τ = Mb / Wp < τ* / S ; S = τ* / τ > SS
bağlantılarından yararlanılarak hesaplama yapılırYaklaşık hesaplarda ; sünek malzemeler için σ* = σAk ; τ* = τAK ve kırılgan malzemeler için σ* = σk ; τ* = τ K alınabilir.

## Slide 5
Tam Değişken Zorlanmada;
F=Fg=Fmax
Me=Meg=Memax
Mb=Mbg =Mbmax
olarak alınır. Ayrıca σ* ve τ* değerleri aşağıda verilen bağıntılarla tayin edilir.
σ*ÇD= (Ky.Kb)/Kç. σ*ÇD ; σ*ed=(Ky.Kb)/Kç . σ*ed; τ*D==(Ky.Kb)/Kç. τD

## Slide 6
Genel Değişken Zorlanmada;
Soderberg yöntemi kullanılırsa;
σgd=σo+( σAK/ σ*d). σg; τgd=τo+(τAK/τ*D) . τg
bağıntılarından yararlanılır ve aşağıda verilen
σo=Fo/A ;σg= Fg /A;σeg=Meg/W ;σeo=Meo/W;τg=Mbg/Wp; τo=Mbo/Wp
bağıntılarından yararlanılarak, sırasıyla eşdeğer kuvvet, eşdeğer eğilme momenti ve eşdeğer burulma momenti bulunur.
Fgd=Fo+ (σAK/ σ*d).Fg;Megd= Meo+(σAK/ σ*d). MegMbgd= Mbo+(σAK/ σ*d). Mbg

## Slide 7
Boyutlandırma ve kontrol bağıntıları ise;
Çekme Zorlanmasında:
A> Fgd/ (σAK/S); σegd< σAK/S;S=(σAK/ σgd)>Ss
Eğilme zorlamasında:
W>Megd/( σAK/S) ; σegd> σAK/S ; S= σAK/ σgd>Ss
Burulma Zorlanmasında:
Wp> Mbgd/ (τAK/S); τgd< τAK/S ;S= τAK/ τgd>Ss
şeklinde yazılabilir.

## Slide 8
Bileşik gerilme Durumu:
Eğilme ve burulmaya zorlanan bir elemanda bileşke zorlama Me eğilme momenti ve Mb burulma momentinin değişimine bağlı olmaktadır. Her iki moment de statik ise, eşdeğer zorlanma statik demektir. Bu durumda hesaplama (enerji varsayımı)
W< Mb/ (σAK/S)= √ Me2+0,75M2b/ (σAK/S); σB=√σe2+3τ2< σAK/S
S= σAK/σb= σAK/√σe2+3 τ2>Ss
bağıntıları ile yapılır.

## Slide 9
Me eğilme ve Mb burulma momentlerinden birisi statik diğeri değişken ya da her ikisi de değişken ise, zorlanma değişken kabul edilir. Bu durumda σ ve τ gerilme değerlerini toplamak için kesin bir bağıntı yoktur. Ancak varsayımlardan hareket edilerek;
MB=√ M2egd+0.75 M2bgd ve σB=√ σ2egd+3 τ2gd
denklemlerinden eşdeğer moment ve eşdeğer gerilme değerleri hesaplanır. Buradaki σegd, τgd, Megd ve Mbgd değerleri aşağıdaki bağıntılarından bulunur.

## Slide 10
Pratikte çok rastlanan eğilme zorlanması (Me, σe) tam değişken ve burulma zorlanması (Mb, τ ) statik durum için,
σo=0 ; Meo=0 ve τg=0; Mbg=0
değerleri göz önüne alınarak;
σgd= (σAK/σ*D). σg τgd=τ
Megd= (σAK/σ*D).Meg ; Mbgd=Mb
bağıntıları yazılarak,
MB=√ [(σAK/σ*D).Meg] 2+0.75 M2b ; σB=√ [(σAK/σ*D).σg] 2+3 τ2
bulunur.

## Slide 11: Makina Tasarımında Yöntem
Hesap genelden ayrıntılara doğru yapılır. Gerekirse geriye dönüşler yapılabilir. Yöntem şöyle olmalı:
a)Genel anlamda matamatiksel model kurulur ve elemanlar hesaplanır.
b)Elde edilen sonuçlara göre şekillendirme yapılır.
c)Şekli tamamlanan eleman üzerinde, yorulma, şekil değiştirme, titreşim gibi ayrıntılı hesaplara geçilir.

## Slide 12
Konstrüktör aşağıdaki ilkelere göre çalışmalı:
Hesap şekli herkes tarafından takip edilebilmeli,
Hesap tarzı, fiziksel ve matematiksel kabulleri açıkça ortaya koymalı.
Kademelerdeki hesaplar arasında ilişki kurulmalıdır.

## Slide 13
Bu ilkelere göre hesap aşağıdaki gibi yapılır:
Hesap için, elemanın boyut ve uzaklıklarını içeren bir şema çizilmelidir.
Şemaya ve hesap yöntemine ilişkin kaynaklar açıkça gösterilmelidir.
Bütün faktörler için aynı boyut sistemi kullanılmalıdır.
Bütün sonuçlar mantık süzgecinden geçirilmelidir.