## Slide 1: Sondajcılıkta Standartlaşma
Sondajcılıkta kullanılan ölçü birimleri
1-DCDMA standardı (Diamond Core Drill Manufacturers Association)
2-Craelius metrik standardı
3-Comecon standardı
Bunlardan ilki Amerikan kökenlidir. BX, NX gibi.
İkincisi metrik sistemdir, mm ile söylenir. 76 mm, 84 mm gibi.
Üçüncüsü de mm ile ifade edilen ve eski Sovyetler Birliği’nde geliştirilmiş bir standarttır.
EİE’de Craelius metrik standarda uygun malzemeler kullanılmaktadır.

## Slide 2: D.C.D.M.A. Standardında Ekipmanların İsimlendirilmeleri

## Slide 3
Elmaslı sondaj tekniğinde kullanılan tüm ekipmanlar özel olarak seçilmiş, bazı harflerle tanımlanmaktadırlar.
Bu tanımlamada, 3-Harfli ve 2-Harfli olmak üzere iki değişik yöntem uygulanmaktadır.

## Slide 4: 3-Harfli İsimlendirme
Birinci harf, ekipmanın kullanılacak olduğu standart kuyu çapını göstermektedir. D.C.D.M.A. standartlarında küçükten büyüğe doğru E, A, B, N ve H olmak üzere beş adet standart kuyu çapı mevcut bulunmaktadır.
İkinci harf, grup cinsini gösterir ve ekipmanın hangi cins ve serideki ekipmanlarla bir arada kullanılacağını ifade eder.
Üçüncü harf, o ekipmanın dizaynını (serisini, tipini ve özelliklerini) ifade eder.
Örneğin, NWM karotiyer dendiği zaman; birinci harf olan N, bu karotiyerin N-çaplı kuyuda kullanılacağını, ikinci harf olan W, bu karotiyerin W serisi tijlerle kullanılacağını, üçüncü harf olan M ise, bu karotiyerin M-serisi, çift tüplü ve döner kafalı olduğunu ifade eder.
Tüm standart karotiyerler ile bu karotiyerlere ait parçalar, elmas kronlar, portkronlar ve vidya kronlar, 3-Harfli sistemde adlandırılmaktadır. (BWG keçir, NXM karotiyer, AWG portkron, DWB elmas kron, gibi) (Alpan, 1969).

## Slide 6: 2-Harfli İsimlendirme
Birinci harf, 3-Harfli tanımlamada olduğu gibi, ekipmanın kullanılacak olduğu kuyu çapını gösterir.
İkinci harf ise, ekipmanın grup cinsini ve dizaynını birlikte ifade eder.
Örneğin, NW tij veya NX tij dendiği zaman; birinci harf olan N, bu tijlerin N-çaplı kuyuda kullanılacağını ikinci harf olan W veya X, tijlerin hangi tip ekipmanlarla kullanılacağının yanı sıra, tijlerin tip ve özelliklerini ifade eder.

## Slide 7: Standartlaşmanın Sağladığı Faydalar
1. Çeşitli ülkelerde ve değişik firmalar tarafından imal edilen sondaj ekipmanlarının, malzeme kalitelerinin, ölçü ve toleranslarıyla, işlerliklerinin garanti altına alınması.
2. Değişik imalatçılar tarafından yapılan ekipmanlar arasında uyum sağlanarak, bunların bir arada kullanılabilmesi.
3. İmalatçılar ve kullanıcılar ortak bir dil sağlanarak, çeşitli yerlerden ve çeşitli şekillerde yapılacak taleplerde, kullanmalarda ve ikmallerde sürat, kolaylık ve emniyet sağlanması.

## Slide 8: Havalı Sondaj Tekniği
Havalı sondaj ekipmanları, döner sondaj yönteminde kullanılan ekipmanlara ilaveten şu elemanlardan oluşur;
1.Kuyu dibi Tabancası
2.Tabanca Matkabı
3.Köpük Pompası
4.Kompresör

## Slide 9: Avantajları
Üretim zonlarına verilen zarar minimumdur
Kaçak problemi ortadan kalkmaktadır
Üretim zonlarının potansiyeli daha doğru olarak analiz edilebilmektedir
Sondaj hızı yüksektir
Matkap ömrü uzundur
Sert formasyonların delinmesinde daha etkindir
Kuyular daha düzgün ve dik açılabilmektedir
Çevreye zararı az ve çalışma ortamı temizdir
Maliyetleri düşüktür

## Slide 10: Dezavantajları
· Rezervuar basınç kontrolü minimum düzeydedir.
· Kuyu duvarlarına uygulanan basınç yok denecek kadar azdır
· Su girişlerinde hava ile devam etme zorlaşır