## Slide 1: TERS DOLAŞIMLI SONDAJ UYGULAMALARI

## Slide 2: Neden Ters Dolaşımlı Sistem
Maden aramaya yönelik sondajlar, genellikle karotlu sondajlardır. Fakat bir maden işletmesinde, arama aşamasından sonra, işletme projesine yönelik cevher yatağının tenor dağılımının detaylı bir şekilde saptanması gereklidir. Yatağın tenor durumunun detaylı olarak saptanabilmesi için ise, sık aralıklı sondajların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir sondaj programının karotlu sondaj ile ne denli pahalı olacağı ortadadır. Böylesi bir durumda, ekonomik bir seçenek olarak ters dolaşımlı sondaj yöntemleri (çift duvarlı tijlerin kullanıldığı) yaygın kabul görmektedir.

## Slide 3: MADEN ARAŞTIRMALARINDA UYGULANAN ÇİFT DUVARLI TERS DOLAŞIMLI SONDAJ YÖNTEMLERİ
1-ÜÇKONİLİ MATKAP İLE TERS DOLAŞIMLI SONDAJ
Hava ile ters dolaşımlı sondaj yapabilmek için, kullanılan üç konili matkap hava dolaşımı ile çalışabilme özelliğine sahiptir (hava soğutmalı). Numune kirliliği minimum düzeydedir. Kuyudibi çekici ile ters dolaşımlı sondaja göre ucuz ve alternatif bir yöntemdir. Belirli formasyonlarda, benzer delme hızları elde edilebilmektedir. Matkap etrafında toplanan kırıntıların kuyudan dönüşünü engellemek için matkabın omuz kısmında bir pervaz (siper) sub bulunmaktadır. Bu sub, aynı zamanda matkabın çift duvarlı tijlere doğrudan bağlanmasını sağlamaktadır.

## Slide 4
Üç konili matkap ile ters dolaşımlı sondaj (Eurodrill, 2006)
sub

## Slide 5: 2. TERS DOLAŞIMLI KUYUDİBİ TABANCALI (ÇEKİÇLİ) SONDAJ YÖNTEMİ
Ters dolaşımlı kuyudibi tabancalı sondaj, sürekli olarak formasyondan numune alma imkanı sağlayan, kırıntı taşıyıcı olarak hava, su, köpük kullanılan sondaj yöntemidir. Bu yöntemde, kompresör tarafından üretilen hava, çift duvarlı tij içerisinden geçerek matkaba ulaşır. Kırıntılar ise çift duvarlı tij merkezinden başlık aracılığıyla yüzeydeki bir siklona iletilir ve torbalara alınır.

## Slide 8
Ters dolaşımlı sondaj uygulaması

## Slide 9: KULLANILAN EKİPMANLARIN TİPİK ÖZELLİKLERİ
Sondaj Makinası
Ters dolaşımlı sondaj çalışmalarında genellikle hidrolik kontrollü, döner kafalı tip makinaların tercih edildiği söylenebilir

## Slide 10
Seyyar siklonlu bir sondaj makinası ile ters dolaşımlı sondaj (YMGV, 2000)

## Slide 11: Tijler
Ters dolaşımlı kuyudibi çekiçli yöntemde, gömme bağlantılı çift duvarlı tijler kullanılmaktadır

## Slide 12: Kuyudibi Tabancası ve Matkabı
Kullanılan matkap çapları genellikle 5 1/8”-5 1/2” (130-140 mm)’dir.
Çift duvarlı tij çapları, kullanılan matkap çapından 1/2” veya 1” daha küçük olmalıdır.

## Slide 13
Karotlu sondaj ile ters dolaşımlı sondaj yöntemlerinin karşılaştırılması (YMGV, 2000)

## Slide 14
Maden Arama Sondajları

## Slide 15
MADEN ARASTIRMASI AŞAMALARI
ÖN ARAŞTIRMA
(6 Ay-1 Yıl)
Dere-Kum Örnek
Toprak-Kaya Örnek
SAHA TERKİ
DETAYLI ÖRNEKLEME VE JEOLOJİK HARİTALAMA
( 1-2 Yıl )
JEOFİZİK VE YAPISAL UNSURLARIN MADENLE İLŞKİSİ
SONDAJ ÇALIŞMASI
( 3 - 5 Yıl )
Araştırma Son.
Geliştirme Son.
MADENE HAZIRLIK
( 2-3 Yıl)
Fizibilite
Ön Çevre Çalış.
ÇED Rap. Haz ve İzinlerinin Alınması
2-3 YIL
MADEN AÇMA
(Metalurji
Reserv Tespiti Son.
Jeolojik Harita Yapımı
OLUMSUZ
OLUMSUZ

## Slide 16
Arama Sondajları : Aranması öngörülen maddelerin (yeraltı doğal zenginliklerin) yeraltında varlığının olup olmadığını saptama amacı ile yapılan sondajlardır.
Geliştirme Sondajları : Yeri saptanan herhangi bir yeraltı doğal zenginliğinin büyüklüğünü belirlemek ve içerdiği maddelerin dağılım alanını saptamak için yapılan sondajlardır. Bunlara 'tespit kuyuları'da denir.
Üretim Sondajları : Sınıfları belirlenen yataktan üretim yapmak için (Petrol,doğalgaz, su, kükürt yataklarında olduğu gibi) belirli bir plana uygun olarak açılan kuyulardır.
Yardımcı Sondajlar : Bir yatağın işletilmesi için gerekli bazı koşulları sağlamak amacı ile yapılan sondajlardır.

## Slide 18: SONDAJ
- Düz çamur dolaşımlı sondaj
Bu sondaj yöntemi, ekonomik olması nedeniyle maden yatağı seviyesine ulaşılana kadar karotlu sondaj yapılmadan örtü tabakalardan kırıntılı numune alma işleminde kullanılmaktadır.
- Üç konili matkap ve çift duvarlı tij ile ters dolaşımlı sondaj
- Karotlu sondaj

## Slide 19: Döner-Darbeli Sondaj
- Kuyudibi çekici ile düz dolaşımlı sondaj (Havalı sondaj)
- Kuyudibi çekici ve çift duvarlı tij ile ters dolaşımlı sondaj

## Slide 21: Patlatma Deliği Sondajları
Patlatma deliği sondajlarının başlıca amacı; yerüstünde veya yeraltında bulunan büyük kütleleri çoğunlukla patlayıcı maddeler kullanarak kazma işlerinde "patlayıcıların içlerine yerleştirileceği delikleri" oluşturmaktır.

## Slide 22: YERÜSTÜ PATLATMA DELİĞİ SONDAJLARI
Sığ sondaj makineleri ile delici makineler birçok yönden benzerlik gösterirler. Genellikle patlatma amaçlı kısa mesafeli (< 25-30 m) sondajlara delik delme denir.
Delici makineler kısa delikler delerek sürekli hareket ettikleri için sondaj sıvısı (çamuru) kullanmak pratik değildir. Çamur yerine basınçlı hava kullanılır
•Delme işlemi baskı, darbe ve dönme ile gerçekleşir. Parçalanan kayaç kırıntıları sondaj sıvısı ile dışarı atılır.
•Özellikle sert ve aşırı sert kayaçların delinmesinde uygulanır. Ayrıca, patlatma deliği delen delicilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
•Tabanca (çekiç) adı verilen darbe yapan mekanizma, delicilerde yerüstünde veya delik dibinde matkap üzerinde olabilmektedir.
Sondaj donanımlarında ise tabanca delik dibindedir.

## Slide 27
d = Sondaj deliği çapı
K = Ayna yüksekliği
α = Sondaj eğiklik açısı veya şev açısı
U = Dip sondajı boyu
H = Sondaj derinliği veya sondaj boyu
V = Dilim kalınlığı veya atım kalınlığı
E = Sondaj aralıkları

## Slide 28: YERALTI PATLATMA DELİĞİ SONDAJLARI

## Slide 29: Odex Sondaj Yöntemi
Aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçı ile karşılaşıldığında ODEX yöntemi kullanılmalıdır.
- Örtü tabakalarına muhafaza borularının indirilmesi işlemlerinde
- Örtü tabakalarında bloklar mevcutsa
- Zemin kalitesi bozuksa

## Slide 31: ODEX SONDAJ YÖNTEMİNİN AVANTAJLARI
1. Kuyu sondaj esnasında emniyete alınır
2. Bu yöntemle her türlü örtü tabakasında ve farklı derinliklerde sondaj yapılabilir
3. Kesici ve genişletici takım kuyudan çıkarılabilir.
Bu nedenle:
- Ucuz veya kısmen özelliğini kaybetmiş muhafaza boruları kuyuda bırakılabilir
- Daha sonra konvansiyonel/wire-line karotlu sondaj teknikleri veya kuyudibi çekiçli havalı sondaj yöntemi ile kayada sondaja devam edilebilir
- Sondaj ilerledikçe gerektiğinde numune alınabilir
4. Yüksek motor gücü gerekmez, genişleticinin meydana getirdiği büyük çap muhafaza borularının kolaylıkla indirilmesini ve yukarı alınmasını sağlar.

## Slide 35
* İlerleme en önemli faktör olmamalıdır. Yöntemin kullanıldığı örtü tabakalarında çok yüksek ilerleme hızları elde edilebilir. Fakat, bu durumda kırıntıların uzaklaştırılmaları zorlaşır ve genişleticinin istenildiği anda geri çekilmesi önlenir. Amaç, sıkışma veya benzeri problemlere yol açmadan sondaj kırıntılarının sürekli bir akımını sağlamaktır. Dolayısıyla dönüş hızı ve ilerleme yavaş ve yumuşak olmalıdır.
* Döndürme ünitesinin veya tabancanın ters yöne döndürülmesi dikkatle yapılmalıdır. Aksi takdirde pilot matkap gevşeyebilir. Ters yönde bir turdan (360°) fazla çevirme yapılmamalıdır.