## Slide 1: SERALARIN TASARIMI DERSİ (Seralarda Sulama Sistemlerinin Tasarımı)
Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

## Slide 2: SERALARDA SULAMA
Sulama genel anlamda bitkinin doğal yağışlarla alamadığı suyun çeşitli yöntemlerle bitki kök bölgesine verilmesi olarak tanımlanır.
Serada sulama, bitki gelişmesi için gereksinilen suyun toprağa çeşitli sistemlerle verilmesidir.
İyi bir sulama yapmak için öncelikle, bitkinin ve toprağın özelliklerine göre Sulama Yöntemini seçmek gerekir.
Daha sonra suyun ne zaman, ne kadar ve nasıl verileceğinin bilinmesi gerekmektedir.

## Slide 3: Seralarda Kullanılan Sulama Sistemleri
Süzgeçli Kova ve Hortumla Sulama
Yüzey Sulama Sistemi
Yağmurlama Sulama Sistemi
Damla Sulama Sistemi
Delikli Borularla Yapılan Sulama Sistemi
Toprakaltı Sulama Sistemi (Sızdırma Sulama)
Kum Kültürü Sulama Sistemleri
Kapillar Sulama Sistemi

## Slide 4: Süzgeçli Kova ve Hortumla Sulama
Yastıklarda, ev bahçelerinde ve seralarda küçük çapta sulamalarda kullanılan süzgeçli kovalar ve uçlarında farklı tiplerde püskürtücü veya süzgeç bulunan hortumlar basit yağmurlama aracı olarak düşünülebilir.

## Slide 5: Yüzey Sulama Sistemi
Yüzey sulama sistemlerinin en önemli özellikleri;
Uygulanan suyun dağılımının toprak yüzeyi tarafından kontrol edilmesi,
Arazinin sulama için ön hazırlık istemesi,
Etkili bir su dağıtım sistemine gereksinim göstermesidir.
Seralarda uygulanan yüzey sulama yöntemleri kısa zamanda geniş bir yüzeyi sulayabilmeleri açısından diğer yöntemlere karşı avantaj sağlarlar.
Bunun yanında yüzey sulama sistemleri daha düşük enerji isteği göstermeleri nedeniyle diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında az bir işletme masrafı gerektirmektedirler.
Yüzey sulama sistemi tava sulama ve karık sulama olarak ikiye ayrılır.

## Slide 6: Yüzey Sulama Sistemi
1. Tava Sulama: Tava sulama yönteminde sera içi, 1,5x3,0-3,0x5,0-5,0x7,0 m'lik tavalara ayrılır. Tava kenarları sırt şeklinde yapılır.
Fazla su kullanımı nedeniyle kaymak tabakası oluştuğundan her sulamadan sonra çapa yapılması gerekir.
Ispanak, semizotu, maydanoz, dereotu ve kıvırcık salata yetiştiriciliğinde uygulanmaktadır.
Bundan başka sera topraklarının yıkanmasında, toprağa eşit miktarda su vermek amacıyla tava sulamadan yararlanılır.
2. Karık sulama:Tava sulamasına göre daha az su kullanımı, suyun bitki sıraları arasındaki karıklardan akması nedeniyle daha az bir kaymak yüzeyi oluşması ve meyvelerin çamura dokunmaması nedenleriyle karık sulama daha çok uygulanmaktadır.
Seralarda yetiştiriciliği yapılan domates, soğan, çilek gibi sıra bitkilerinin sulanmasında etkin bir şekilde kullanılan karık sulama yöntemi, sulamadan sonra toprak işlemeye de olanak sağladığı için de avantajlıdır.

## Slide 7: Yağmurlama Sulama Sistemi
Yağmurlama sulama sistemi, suyu toprak yüzeyine belirli bir basınç altında ince damlacıklar biçiminde püskürten başlıkların yer aldığı borulardan oluşan bir şebekedir.
Yağmurlama sulama yönteminde su, döner veya sabit yağmurlama başlıklarından belirli bir basınç altında püskürtülerek bitki ya da toprak yüzeyine verilir.

## Slide 8: Yağmurlama Sulama Sistemi
Üstten Yağmurlama Sistemi:
Bu sistemde lateraller ve yağmurlama başlıkları, sulanacak alanın tamamına eş bir su dağılımı verecek biçimde düzenlenir. Böylelikle yüzeyde veya yetiştirme tablalarında bulunan kesme çiçek, sebze ve fideler kolaylıkla sulanabilir. Yağmurlama başlıkları sabit ya da hareketli olarak düzenlenebilir.

## Slide 9: Yağmurlama Sulama Sistemi
Toprak Yüzeyinde Yağmurlama: Su dağıtım sistemi ve yağmurlama başlıkları toprak yüzeyinden belirli yükseklikte ya da toprak yüzeyine yerleştirilebilir. Toprak üzerine yağmurlama sistemi, üstten yağmurlama sisteminde olduğu gibi hareketli olarak da düzenlenebilir. Bu sistemde lateraller çatıya asılır ve sera uzun ekseni boyunca, raylar üzerinde hareket eder. Yağmurlama başlıkları, yukarıdan aşağıya asılan boruların ucuna bağlanmıştır. Sistem, sulamanın yanında sisleme, soğutma, sıvı gübre ve ilaçlama amacıyla da kullanılabilir.

## Slide 10: Damla Sulama Sistemi
Damla sulama yöntemi arındırılmış suyun ve gübrenin toprak yüzeyine düşük basınç altında kısa zaman aralıklarında damlatılarak verildiği bir yöntemdir.
Bu yöntemde su yaygın bir boru şebekesi ile her bir bitkiye kadar götürülebilir.
Damlatıcılar boru şebekesindeki basıncı küçük bir orifis veya uzun bir akış yolu ile azaltarak saatte birkaç litrelik küçük bir debide akmasını sağlarlar.

## Slide 11: Damla Sulama Sistemi
Bir damla sulama sistemini oluşturan elemanlar pompa ve güç ünitesi, filtre sistemi, boru sistemi ve damlatıcılar olarak sınıflandırılabilir.
Damla sulama sistem unsurları
Damla sulama sisteminde kontrol birimi unsurları

## Slide 12: Damla Sulama Sistemi
Damla sulama yönteminde çeşitli damlatıcılar geliştirilmiştir. Tablada yada yastıkta yetiştiricilik yapıldığı koşulda lateral boru üzerine yerleştirilen damlatıcılardan yararlanılabilmektedir. Saksı yetiştiriciliğinde ise ahtopot ya da kılcal boru adı verilen damlatıcılar kullanılmaktadır.

## Slide 13: Delikli Borularla Yapılan Sulama Sistemi
Bu sulama sisteminde polietilen boruların iki yanına yaklaşık olarak 7 cm aralıklarla açılmış bulunan delikler yardımı ile bitkilere su iletilir. Kullanılan borunun bir ucu kör tapa ile kapanır ve diğer uçtan ana dağıtım borusu ile bağlantı yapılır. Sisteme su verildiğinde basınç etkisi ile şişip silindirik bir şekle giren borulardaki su, küçük jetler halinde deliklerden çıkar. Sistem oldukça ekonomik olmasına karşın uygulamada daha fazla bir dikkat gerektirir.

## Slide 14: Toprakaltı Sulama Sistemi
Bu yöntemde toprakaltına serilen delikli borularla bitki kök bölgesine direkt olarak su iletilir. Sistemde toprak yüzeyinde herhangi bir zarara neden olacak su bulunmadığı için kabuk tabakası da oluşmaz.
Bu yöntemde toprak yüzeyinden olan buharlaşma en aza indirilmiş olacağı gibi, sera içerisindeki nem saturasyonuda önemli ölçüde azaltılmış olur.

## Slide 15: Kum Kültürü Sulama Sistemi
Sera bitkilerinin sulanmasında kullanılan yüzey ve basınçlı sistemlerin yanında kapillarite prensiplerine dayanılarak gerçekleştirilen kum kültürü sulama sistemleri ve yine aynı prensip ile gerçekleştirilen kapillar borulu sulama sistemleri özellikle kesme çiçekçilik yapılan seralarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

## Slide 16: Kum Kültürü Sulama Sistemi
Kum kültürü sulama sistemleri, saksılarda üretim yapan işletmelerde, nemli bir kum tabakası üzerinde bulunan saksıların diplerindeki deliklerden suyun kapillar olarak yükselmesi prensibine dayanmaktadır.
Sistemde kullanılan kumun homojen bir şekilde ıslanabilmesi için iri tanelere sahip olması gereklidir. Kumun nemlendirilmesi yetiştirme tablaları altından ya da kum kültürü içerisinden geçirilen borularla sağlanır.

## Slide 17: Kapillar Sulama Sistemi
Çok küçük çaplı kapillar borular kullanılarak yapılan bu sulamalarda oldukça düşük basınç altında laterallere verilen suyun, bu laterallere bağlanmış kapillar borularda yükselerek saksılardaki bitkilere ulaşması prensibinden yararlanılır.
Bu amaçla kullanılan laterallerin çapları 25-35 mm arasında değişebilir.
Laterallere bağlanarak saksılara su iletimini sağlayan kapillar boruların çapları ise 1.25 -1.50 mm arasında değişir.