Z Dönüşümü

GİRİŞ

Z dönüşümü, lineer sistemlerin analiz ve tasarlanmasında kullanılan önemli yöntemlerden birisidir. Dönüşüm zaman ortamındaki (time domain) yöntemler için önemli avantajlar ileri sürmektedir. Fark denklemlerinin (difference equation) Z dönüşümü bize denklemin karakteristiği (model) ve fiziksel sistem hakkında iyi bir tanımlama sunmaktadır. Buna ilave olarak dönüştürülmüş fark denklemleri cebirseldir ve çözümü kolaydır.

Z DÖNÜŞÜMÜNÜN TANIMLANMASI

Öncelikle Z dönüşümü ve ters Z dönüşümünü tanımlayarak başlayalım. Ayrık zaman fonksiyonu f(n) (Discrete-time function)’ in Z dönüşümü F(z) aşağıda ki toplam ile verilebilir.

(1)

Burada Z dönüşümünü belirtmektedir. Z dönüşümünü genişleterek aşağıdaki gibi ifade edebiliriz.

(2)

Burada z karmaşık bir sayıdır ( gibi).  Eşitlik 1 ise iki taraflı( bilateral) Z dönüşümü olarak tanımlanır ve bu nedenle b alt indisi kullanılmıştır. Ters Z dönüşümü ise eşitlik 3 ile verilebilir.

(3)

Burada ters Z dönüşümünü belirtmektedir. Ayrıca  ve V ise z düzlemi içinde saat yönünün tersine kapalı yolu tarif etmektedir. Eşitlik 3 karmaşık ters entegral (complex inversion integral) olarak adlandırılır. Bu entegralin hesaplama zorluğu nedeniyle dönüşümün tersini bulma işleminde nadiren kullanılmaktadır. Bunun yerine diğer dönüşümler kullanılarak yapılan çizelgeler kullanılmaktadır.

Eşitlik 1 ve eşitlik 3 iki taraflı Z dönüşüm çifti olarak adlandırılmaktadır.  Şimdi eşitlik 1’i birçok uygulama da kullanabilecek Z dönüşümü formunda elde edebilmek için öncelikle eşitliği aşağıda ki gibi tanımlayabiliriz.

(4)

Burada tanımlı f(n) fonksiyonunu n<0 iken sıfır olarak tanımlarsak eşitlik 4’teki ilk terim sıfır olur. Bu tanımlama sonrasında sonuç dönüşüm tek taraflı(unilateral) Z dönüşümü olarak adlandırılır ve aşağıdaki gibi kuvvet serisi(power series)ile verilebilir.

(5)

Burada tek taraflı Z dönüşümünü belirtmektedir. Bu dönüşüm genellikle sadece Z dönüşümü olarak adlandırılır ve burada da bu şekilde kullanılacaktır. Ancak çözümün düzensizlikle sonuçlanması durumunda eşitlik 1 deki iki taraflı Z dönüşümünün kullanılması önerilmektedir.

Eşitlik 3 deki ters Z dönüşümü, çift ve tek taraflı Z dönüşümleri için aynı eşitliği sağlamaktadır. Bu nedenle eşitlik 3’e aynı zamanda tek taraflı Z dönüşümü olarak verilebilir yani denklemde Fb(z) yerine F(z) konabilir. Buna ek olarak tek taraflı Z dönüşümünün ters Z dönüşümü alınırsa f(n) fonksiyonunun tüm değerleri aynı şekilde geri elde edilebilir ve n<0 için f(n)=0 eşitliğini sağladığı görülebilir.

Eğer f(n) fonksiyonunun Z dönüşümü alınabiliyorsa eşitlik 5 kullanılarak F(z) fonksiyonu elde edilebilir. Karmaşık ters entegral (eşitlik 2) kullanılarak F(z) fonksiyonunun ters dönüşümünü hesaplarsak f(n) fonksiyonunu elde edebiliriz. Bu ilişkiyi aşağıdaki gibi gösterebiliriz.

(6)

Şimdi Z dönüşümü ile ilgili iki önemli özellik kanıtlanacaktır. Bu inceleme sırasında tek taraflı Z dönüşümü kullanılmışsa da çift taraflı Z dönüşümü içinde geçerlidir. f(n)=[f1(n)+ f2(n)] fonksiyonunu iki fonksiyonun toplamı olarak ifade edelim. f(n) fonksiyonunun Z dönüşümü eşitlik 5 te verildiği gibi yerine konursa

(7)

Olduğu görülebilir. Burada görüldüğü gibi iki fonksiyonun toplamının Z dönüşümü, fonksiyonların ayrı ayrı Z dönüşümünün toplamına eşittir. Ayrıca toplamdaki eleman sayısı artırıldığında da aynı sonuç elde edilebilir.

Z dönüşümü ile ilgili ikinci özelliği türetmek için ise a.f(n) gibi bir fonksiyonun Z dönüşümünü göz önünde bulunduralım. Burada a sabittir.

(8)

Böylece fonksiyonun bir sabit ile çarpılıp Z dönüşümünün alınması ile fonksiyonun Z dönüşümünün alınıp sabit ile çarpılması birbirine eşittir. Yukarıda değinilen 7 ve 8 eşitliğini taşıyan dönüşümlere lineer dönüşüm adı verilebilir. Buradan yola çıkarak Z dönüşümünün de lineer dönüşüm olduğu söylenebilir. Bu iki özellik bazen aşağıdaki gibi tek çatı altında toplanabilir.

(9)

Bu bölümde kısaca Z dönüşümü tanımlanmaya çalışılmış ve lineerlik özelliği kanıtlanmıştır.

ÖRNEKLER

Bu bölümde Z dönüşümü sistem analizi ile ilgili basit uygulamalar gösterilecektir. Öncelikle kuvvet serileri ve birim basamak fonksiyonunu tanıtalım.

Yakınsak güç serileri

(10)

Şeklinde verilebilir. Bu özellik kullanılarak daha önce kullanılan Z dönüşüm serisi kapalı formda ifade edilebilir. Z dönüşümünü burada değinilen kapalı formda ifade etmek sonucu basitçe ifade edebilmek anlamında tercih edilmektedir.

Bunun yanı sıra birim basamak fonksiyonunu tanıtmak gerekirse

(11)

Şeklinde ifade edebiliriz ve ayrık birim basamak fonksiyonu aşağıdaki gibi çizilebilir.

Şekil-1: Ayrık birim basamak fonksiyonu

Örnek-1: Birim Basamak Fonksiyonunun Z Dönüşümü

Birim basamak fonksiyonunun Z dönüşümü n0=0 için türetilecektir. Eşitlik 5 ve 11 kullanılarak

Elde edilebilir. Burada z-1 yerine a konursa ve eşitlik 10 daki seri yardımıyla yeniden ifade edilirse

Yazılabilir ve böylece yukarıdaki gibi birim basamak fonksiyonunun Z dönüşüm çifti elde edilmiş olur. Bu eşitliği yeniden düzenleyerek pozitif z için aşağıdaki biçimde yazabiliriz.

Örnek-2: Eksponansiyel Fonksiyonun Z Dönüşümü

Şimdi ise f(n)=an gibi bir eksponansiyel fonksiyonun Z dönüşümünü çıkaralım. Eşitlik 5’te fonksiyonu yerine koyarsak

Elde edilir. Bu seri eşitlik 10’daki seri biçimindedir vedir. Böylece Z dönüşümünü aşağıdaki gibi ifade edebiliriz.

Buradan Z dönüşüm çifti

Olarak elde edilebilir. Burada açıkça görülmektedir ki eksponansiyel fonksiyonun Z dönüşümü birim basamak fonksiyonunun Z dönüşümüne yakın bir sonuç üretmektedir. Bunun nedeni tek taraflı Z dönüşümü kullanıldığında işlemler sırasında açıkça yazılmasa da birim basamak fonksiyonunun kullanılmış olmasıdır.

Bu örnek dönüşüm çifti Matlab programı kullanılarak doğrulanabilir.

syms n a f

f=a^n;

Fz=ztrans(f)

Sayısal Filtreler Ve Örnek Çözüm

Bu bölümde birinci dereceden fark denklemlerini çözmek için Z dönüşümünün kullanımı incelenecektir. Öncelikle Z dönüşümünün kayma özelliğini türetmek gerekmektedir. Gecikmiş fonksiyonun ( f(n-n0)u(n-n0),  n≥0 için ) Z dönüşümünü göz önünde bulundurursak

(12)

Burada yine tek taraflı Z dönüşümü için bu eşitlik elde edilmiştir. Çift taraflı Z dönüşümü için ise ilerleyen bölümlerde elde edilecektir.

Şimdi α filtresi için fark denklemini verelim.

(13)

Burada α bir sabittir. α sabitinin değeri filtrenin tasarım özellikleri tarafından tanımlanmaktadır. Buradaki eşitlik radar sinyal veri işleminde kullanılan alçak geçişli sayısal filtreyi tanımlamaktadır.

İlk olarak eşitlik 13 deki filtrenin Z dönüşümünü doğrusallık özelliğini(eşitlik 9) ve kayma özelliğini kullanarak (eşitlik 12) aşağıdaki gibi yazabiliriz.

(14)

Burada Y(z) ve X(z) fonksiyonların Z dönüşümünü ifade etmektedir. Y(z) bu eşitlikten çözülürse

Elde edilir. Buradaki oran sistem transfer fonksiyonu olarak adlandırılır ve H(z) olarak belirtilir.

(15)

Bu sistem grafiksel olarak şekil-2 deki gibi tanımlanabilir.

Şekil-2: Filtrenin grafiksel olarak gösterimi

Şimdi α filtresinin birim basamak fonksiyonu cevabını bulalım. Giriş sinyali  olarak daha önce elde edilmişti. Böylece α filtresinin çıkışı aşağıdaki eşitlikle verilebilir.

(16)

Bu çıkış fonksiyonunun ters Z dönüşümü alınarak y(n) fonksiyonu elde edilebilir. Buradan sonraki işlemler kolaylık açısından α=0.1 olarak kabul edilerek yapılacaktır. Eşitlik 16

Şeklinde yazılabilir. Kısmi kesir genişletmesi( Partial Fraction Expansion) kullanılarak k1 ve k2 elde edilebilir.

Bu nedenle

Şeklinde elde edilir. Buradan Y(z)

Olarak elde edilebilir. Buradan daha önce kanıtladığımız eşitlikleri kullanarak y(n) fonksiyonu

Olarak elde edilir. Buradaki sonuçlar Matlab programı kullanılarak test edilebilir. Matlab programında kısmi kesir genişletmesi kullanılarak doğrulanabilir.

n=[0.1 0];

d=[1 -1.9 0.9];

[r,p,k]=residue(n,d)

Sonuçlar:

r=1 -0.9

p=1 0.9

k=0

aynı şekilde ters Z dönüşümü de doğrulanabilmektedir.

syms Y z

Y=0.1*z/((z-0.9)*(z-1))

iztrans(Y)

FONKSİYONLARIN Z DÖNÜŞÜMLERİ

Öncelikle yaygın olarak kullanılan fonksiyonların Z dönüşümlerini inceleyelim. Öncelikle ayrık birim impuls fonksiyonunu tanımlayalım.

(17)

Birim impuls fonksiyonunun Z dönüşümü için aşağıdaki gibi verilebilir.

(18)

Böylece Z dönüşüm çifti verilebilir.

(19)

Birim impuls fonksiyonunu kaymış durumundan n0=0 pozisyonunda

(20)

Şeklinde elde edilebilir.

Eksponansiyel fonksiyonların Z dönüşümü de daha önce elde edilen eşitlikler göz önünde bulundurularak

Şeklinde hatırlanabilir ve buradan dönüşüm çifti yazılabilir.

(21)

Sinüsoidaller

Şimdi sinüsoidal fonksiyonları göz önünde bulunduralım. Euler bağıntısı yardımı ile kosinüs fonksiyonu

Şeklinde verilir. Böylece

Haline gelir. Eşitlik 9 daki doğrusallık özelliği ve 21 eşitliğinde yerine konursa

Şeklinde elde edilebilir. Aynı şekilde Eulerin sinüs fonksiyon tanımlaması ise

Şeklinde verilir. Buradan sinüs fonksiyonunun Z dönüşümü

Olarak elde edilebilir. Yukarıdaki eşitlikleri ayrıca eksponansiyel olarak değişen genlikli sinüsoidaller için kullanabiliriz. Çünkü

‘dir ve böylece

Elde edilebilir. Şimdi Z dönüşüm çiftlerini yazabiliriz.

Yukarıdaki dönüşüm çiftlerinin ikisine bakıldığında görülmektedir ki sadece z değişkeni zea ile yer değiştirmiştir. Şimdi bu özelliği genel formda ifade edelim.

(22)

Burada  z değişkeninin zea ile yer değiştirdiğini göstermektedir. Bu eşitliği kullanarak sin(bn) için Z dönüşüm çiftleri yazılırsa

Olarak elde edilebilir.

Örnek:3 Birim Yokuş Fonksiyonunun Z Dönüşümü

Birim yokuş fonksiyonu f(n)=n’in z dönüşümü türetilmek istenirse

Ve burada da aşağıdaki özellik kullanılırsa

Ve a yerine z-1 yazılırsa

Olarak elde edilir. Z dönüşüm çiftini de aşağıda ki gibi ifade edebiliriz.

Şimdiye kadar elde ettiğimiz Z dönüşüm çiftlerini tablo halinde ifade edebiliriz. Bu tabloda YB Yakınsaklık bölgesini (region of convergence) tanımlamaktadır. Bu bilgi çift taraflı z dönüşümü için kullanılacak olması nedeniyle şimdiden tanıtılmıştır.

| f(n), n≥0 | F(z) | YB |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Tüm z değerleri |

Tablo-1: Bazı fonksiyonların Z dönüşümü

Z DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Buraya kadar Z dönüşümünün 3 özelliği gösterilmiştir. Bunlardan ilki doğrusallık özelliğidir.

İkincisi ise kayma özelliğidir

Üçüncü ve sonuncusu ise frekans ölçekleme özelliği olarak tanımlanmaktadır.

Şimdi ise Z dönüşümünün özelliklerini inceleyelim.

Kayma (Real Shifting) Özelliği

Kısaca kayma özelliği zamanda bir gecikme anlamına gelmektedir. Kayma işlemi f(n) ayrık zaman fonksiyonu üzerinde gösterilmiştir(şekil-3.a). Bu fonksiyon yardımı ile zamanda kaymış birkaç fonksiyonu inceleyelim. Şeki-3.b’de ise fonksiyonun birim basamak fonksiyonu ile çarpılmış hali görünmektedir. Bu durum tek taraflı Z dönüşümü esnasında kullandığımız durumdur. Ancak biz ifade sırasında genellikle birim impuls fonksiyonunu ihmal ediyoruz. Şekil-3.c,d,e,f de yine aynı şekilde kayma ile ilgili fonksiyonlar verilmiştir. Şekil-3.e real shifting özelliğini belirtmektedir. Biz ise burada şekil-3.f deki kaymış fonksiyonu göz önünde bulunduracağız. Bu fonksiyonda görüldüğü gibi buradaki kayma zamanda ilerleme olarak görünmektedir. Bu fonksiyonun Z dönüşümü eşitlik5 yardımıyla

Elde edilir. Burada ki seriyi zn0z-n0 ile çarparsak

Olur. Son toplam işlemi f(n) fonksiyonunun Z dönüşümünün bir bölümünü ifade etmektedir. Bu dönüşümü tamamlamak içinekleyip çıkarırsak

(23)

olur. Bu eşitlik zamanda ilerleme için gerçek kayma özelliğini ifade etmektedir.

| a) | b) |
| --- | --- |
| c) | d) |
| e) | f) |

Şekil -3: Kaymış Fonksiyonlar

Zaman Ölçekleme

Öncelikle f(m) fonksiyonunun Z dönüşümünü göz önünde bulundurursak ve uygunluk için ayrık zaman fonksiyonunu m ile ifade edersek

Şeklinde yazabiliriz. f(m) fonksiyonu örnek olarak şekil-4.a’da çizilmiştir. Zaman ölçekleme dönüşümünü m=n/k (n=mk) şeklinde ifade edebiliriz. Burada k pozitif bir tam sayıdır.