GEM (YATAY İKİ HALKA ELEKTROMANYETİK YÖNTEM)

Verici ve alıcı halkanın olduğu uzun parça ve bir ipaq’dan oluşur. Herhangi bir kablo kullanımı gerektirmez. Ipaq ve halkalar (verici-alıcı) arasındaki iletişim bluetooth aracılığıyla olur.

Ipaq’den gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra veri toplanmaya başlanır.

Veri toplanırken, başlat menüsünden WinceGEM programı çalıştırılır (Ipaq’in bluetooth açılmalıdır).

1) Cfg menüsünden ‘Survey area’ girilir. Amacımız çalışılan alanı tanımlamadır.

2) Cfg menüsünden ‘Regional settings’ girilir. Amacımız bölgesel tanımlama yapmaktır.

Power-Line 50 Hz seçerek, frekans seçiminde 50Hz ve katlarını kullanma demek istiyoruz, programdan da bize buna göre frekans seçimine izin veriyor. 
(50/2 = 25 * …. = …. Hz)

3) Cfg menüsünden ‘Frequencies’ girilir. Amacımız kullanılacak frekansların seçimidir (13 tane frekans değeri girilebilir ancak maksimum 5 frekansta bırakmak veri yoğunluğunun olmaması açısından iyidir).

4) Tx butonu daha sonrada Log’a bastığında ilk profil başlamış olur. Eğer ölçü durdurulmak istersek LnRes’e basılmalı devam etmek için Log’a basılmalıdır. Profili bittikten sonra tekrar Log’a basılır. Yeni profile geçildiğinde tekrar Log’a basılır. Çalışma bittiğinde Tx’e basılır.

Profiller bittikten sonra, Contour tıklayarak Smooth Image yapılabilir (veriyi daha yuvarlatarak görmek için).

Daha sonra Run menüsünden, Close Survey yapıp çalışmayı kapatılır, Export Survey yapıp veri transfer edilir.

***************************************************************************************

Veriye Dönüşüm Yapılması

Araziden toplanan verileri programda işlenebilir hale dönüştürmek için, EMEexport.exe dosyası çalıştırılır.

Verilerin yeri bulunur. Ve aç denir. (Araziden toplanan verinin formatı .gbf’dir.)

Gelen ekranda sorulan parametreler;

Line length (Profil boyu) – Line spacing (profiller arası mesafe) – Bidirectional (Çift yönlü veri toplama) – Unidirection (tek yönlü veri toplama) – Horizontal (aletin yere paralel olduğu) – Vertical (aletin yere dik olduğu) x ve y de koordinatlar olarak tanımlanır.

Parametreler doğru seçildikten sonra Export’a basılır. .gbf dosyası .csv dosyasına dönüştürüldü. Bu dosya Excel veya surfer da açılarak incelenebilir.

Oluşan dosyada;

İletkenlik değerinin hesaplatılması

Görüldüğü gibi bu dosyada iletkenlik değerine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Onun için invertor.exe programı çalıştırılarak iletkenlik değeri hesaplanır.

Gelen ekranda iki seçenek vardır;

İlk seçenek iletkenlik hesabı yapmakta ikinci seçenek ters çözüm işlemi yapmaktadır. İlk seçeneği seçerek devam edelim;

Veri (.csv olan veri) seçilerek aç denir.

Horizantal (alet yere paralel), Coil seperation (verici-alıcı arasındaki mesafe sbt), sensor height (Aletin yerden yüksekliği, kişiye göre değişir), Ignore Lowest and highest frequency (Çok düşük ve yüksek frekansları yok etmek).

Ok dedikten sonra iletkenlik hesabı başlar.

Oluşan dosyaya bakacak olursak;  (EC.csv)

Verilerin surfer’da çizimi

Bundan sonraki işlem istenilen verinin çizimidir. İlk kolon x koordinatı, ikinci kolon y koordinatı, üçüncü kolonda istenilen veri olmalıdır (iletkenlik, inphase, quadrature veya kuplaj).

# Text boxes

Batarya

Taşımak için omuz askılığı

Tx (Verici halka)

Rx (Alıcı halka)

Ipaq (Mini bilgisayar)

Profil boyu

Profil aralığı

Profil artış yönü genişlik

Antenin yere yatay tutulması

Antenin yere dik tutulması

Ölçülerin çift yönlü alınması

Ölçülerin tek yönlü alınması

TL (yukarı sol)

TR (yukarı sağ)

BL (aşağı sol)

BR (aşağı sağ)

Hangi köşeden başlayacak ise işaretleme yapılır.

Türkiye için AC (alternatif akım) 50 Hz yapılmalıdır.

GPS kullanılırsa Türkiye için 36 North yapılmalıdır.

Profilin numarası

Örnek sayısı

X koordinatı

Y koordinatı

375Hz frekansındaki inphase değeri

375Hz frekansındaki quadrature değeri

Tüm frekanslardaki toplam kuplaj değeri

O frekansa ait inphase ve quadrature değerleri

375Hz frekansındaki iletkenlik değeri

Toplam iletkenlik değeri