SİSMİK KIRILMA VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Pickwin;

Bu programın amacı kayıt edilen sismik kırılma verisindeki kırılmaların işaretlenip kayıt edilmesidir.

Elimizde bulunan veriyi açabilmek için; (File-Open SEG2)

Üst menüdeki oklar ile görüntüyü büyütebiliriz. İlk varışları okuyabilmek için görüntü elde etmeliyiz.

Eğer istenilirse kaynak-alıcı uzaklık ayarları her atış için ayrı ayrı düzenlenebilir; (Edit/Display-Edit source/receiver location)

View-Axis Configuration menüsünden ise eksenlere ait ayarları yapabiliriz.

Pickwin modülü, yüksek geçişli ve alçak geçişli filtrelere sahiptir. Yüksek geçişli filtre için; CTRL H tuşuna basılır. Filtre ilk olarak 1000 Hz ile başlar, daha sonra bir önceki frekansın 0.8 ile çarpımı kadar ilerler (1000-800-640 Hz ..).  Alçak geçişli filtre için CTRL L tuşuna basılır. Filtrenin ilk uygulama frekansı 5 Hz’dir, yeni frekans değeri bir önceki frekansın 1.5 ile çarpımına eşittir (5-7.5-11.25-16.875 Hz).

İlk varışların otomatik olarak işaretlenebilmesi için ; (Pick first Arrivals-Pick First Breaks)

Elimizle de piklerin yerlerini değiştirebiliriz (Hatta daha uygun olacaktır).

Daha sonra işaretleme bittikten sonra; (File-Save pick file) işaretlenen veri kayıt edilir.

P dalgası düz atış için işlemi tamamlanmış olduk. Daha sonra ters atış içinde işlemler tekrarlanır. Ancak ters atış da, bildiğimiz gibi kayıt aleti ters tarafa bağlanır, yani 1. Jeofon 24. Jeofon olur. Bunun için ekstra düzenleme yapılır. İstenirse yapılır sadece görsellik için.

Bunun için; (Edit/Display-Edit Source receiver locations etc.)

Group interval:-2, First Geophone coordinate:26 yapıldı. Sonra ters atış normal atış gibi görünüyor.

İşaretleme yapıldıktan sonra dosya yine kayıt edilir.

Plotrefa (Refraction Analysis);

Bu programın amacı Pickwin ile belirlediğimiz ilk varış zamanlarının değerlendirilmesidir.

File-Open Plotrefa file menüsünden .vs uzantılı (pickwin ile işaretleme yapılmış ve kayıt edilmiş dosya) dosyamızı açarız.

Karşımıza zaman-uzaklık grafiği çıkar.

Daha sonra;  (Travel time Curve - Modify travel times (all shots)) seçilir. Noktalar hareket ettirilebilir.

Ters atışı açmak için; (File-Append Plotrefa File)

Eğer istenirse; her atış için farkı renklendirme kullanılabilir.

- Zaman Ortamı ters çözümü; (en küçük kareler+gecikme zaman yöntemlerinin kombinasyonu)

Ardından 2 tabakalı olduğunu düşünürsek eğer; (Time-term inversion-Assing layer 2 arrivals)

Kırılma noktaları işaretlenir;

Kırılma noktası işaretlenir.

Time-term inversion- Do Time-term inversion) komutu verilir. Manual seçilerek jeofon başlangıcı, bitişi ve aralığı yazılır, Automatic de seçilebilir.

Sonuç olarak;

- Genelleştirilmiş Karşılıklı Atış Yöntemi;

Bu yöntem için 24 veya daha fazla kanal ile çalışılması gereklidir. Ve her profilde birden fazla atış gerekir. Her atışın ters doğrultuda bir eşinin olması gerekir. Fay veya dayk görüntülenmesi için bu yöntem kullanır. Mühendislik için bu yönteme gerek yoktur.

3 ana aşaması vardır;

- Seyahat zamanlarının hesaplanması

- Hızların hesaplanması

- Gecikme zamanlarının hesaplanması

- Tomografi;

Yanal yöndeki hız değişiminin çözümünün ön planda olduğu bir yöntemdir. Öncelikle .vs uzantılı dosyalar açılır. Tomography-Generate initial model menüsü açılır.

Başlangıç modeli oluşturduktan sonra Tomography-inversion(set parameters manually) menüsünden ters çözüm için parametreler seçilir.

Eğer istersek sonucu smooth ederek çizdirebiliriz.

İstenirse Zaman Ortamı ters çözümü yöntemi ile bulunan hız modeli tomografi modülüne başlangıç modeli olarak ta verilebilir.

Sonra da ters çözüm işlemine başlayabiliriz;