## Slide 1: JFM-403 JEOFİZİKTE VERİ ANALİZİ VE SUNUMU
SİSMİK KIRILMA YÖNTEMİ (SEİSMİC REFRACTİON METHOD)
AD : MUHAMMED ENES
SOYAD: KIZILTAN
NUMARA: 12290379

## Slide 2: İÇİNDEKİLER -Sismik dalgaların tanımı -Sismik kırılma yönteminin tanımı -Sismik kırılma yöntemi hangi alanlarda kullanılır -Sismik kırılma yönteminde kullanılan aletler nelerdir -Sismik kırılma yöntemi ile ilgili dünyada yapılan çalışmalardan örnekler

## Slide 3: SİSMİK DALGALAR
Sismik dalgaların yayılım hızı,cismin yoğunluğuna ve elastikliğine göre değişmektedir.Hız,derinlik ile artma eğilimindedir.Depremler farklı hızda ve türde dalgalar yaratmaktadır. Sismik dalgalar cisim ve yüzey dalgaları olarak ayrılır.

## Slide 4: P DALGASI(PRIMARY WAVE)
P dalgaları, deprem tarafından ilk üretilen baskı uygulayan dalgalardır. İsmi primary’den gelir. Yani birincil dalgalardır. Her türlü ortamda ilerleyebilir. Hızı, havada ses hızında, suda 1,5 km/s’de, granitte ise aşağı yukarı 5 km/s’dir. Devamında gelecek olan S dalgalarının hızının neredeyse 2 katıdır. Yayılma sırasında kayaları ileri geri itip çekerek dalgaların ilerleyiş yönüne paralel hareketlilik yaratır. Bu spiral bir yayı çekip bıraktığımızdaki salınıma benzer bir harekettir.

## Slide 5: S DALGASI(SECONDARY WAVE)
S Dalgaları da secondary yani ikincil dalgalardır. Sadece katı kütleli cisimlerde ilerleyebilmekte olup aşağı-yukarı ve sağa-sola hareket ettirmektedir. Alıcılara primary dalgasından sonra ulaşan cisim dalgasıdır.

## Slide 6: Bir deprem kaydında P ve S dalgalarının görünümü

## Slide 7: R DALGALARI (RAGLEİGH DALGALARI)
Okyanus üzerinde yuvarlanan dalga salınımına benzer bir şekilde yeryüzünde hareket eden dalgalardır. P ve S dalgalarının etkileşimiyle yeryüzünde oluşur. Genel olarak, deprem odağının derinliğine göre genliği katlanarak azalır. Büyük depremler Dünya’yı birkaç defa dolaşan Rayleigh dalgaları oluşturabilir. Partikül hareketi, cisim dalgalarına göre daha büyük olduğundan daha fazla hasar verir.

## Slide 8: L DALGALARI (LOVE WAVE)
Kısaca L dalgası olarak da bilinen Love dalgası elastik katman tarafından yönlendirilen yatay polarize olmuş S dalgalarıdır. Yüzey dalgalarının en hızlısıdır.

## Slide 9: P ve S Dalgalarının Malzemelere Göre Hız Farklılıkları

## Slide 10: SİSMİK KIRILMA YÖNTEMİ (SEİSMİC REFRACTİON METHOD)
Sismik kırılma yöntemi,bir kaynak türü kullanılarak yeraltına bir enerji gönderilir. Yeraltına gönderilen enerji dalgalar halinde yayılarak jeolojik katmanlardan kırılarak tekrar jeofonlara gelirler. Bu varış zamanları kullanılarak jeolojik tabakanın durumu hakkında yorumda bulunulur.

## Slide 11: Sismik Kırılma yöntemi

## Slide 12: Deniz Sismiğinde Sismik Kırılma

## Slide 13: Sismik Kırılma Yönteminin Kullanım Alanları
Sismik Kırılma Yöntemi,
yer altı suyu araştırmalarında
mühendislik amaçlı zemin etütlerinde
özellikle deprem tehlikesinin beklendiği yörede sismik tehlike araştırmalarında
yatay ve düşey yönde her bir katman için sismik hızların belirlenmesinde
gerçek tabaka kalınlıkları ve bunların dinamik özelliklerinin elde edilmesinde kullanılmaktadır.

## Slide 14: Sismik Kırılma Yönteminin Özellikleri
Hız kontrastı (farklılaşması) esastır.
Kabuk araştırmaları ve mühendislik jeofiziğinde kullanılır.
Alçak frekanslı kaynak gerektirir.
Veri işlem adımları azdır yada hiç yoktur.

## Slide 15: Sismik Kırılma Yönteminde Kullanılan Aletler
Sismik yöntemlerde, kullanılan aletler ;
JEOFON (GEOPHONE) veya HİDROFON (HYDROPHONE)
KAYNAK (SOURCE)
RECORDER

## Slide 16: JEOFON (GEOPHONE) HİDROFON(HYDROPHONE)

## Slide 17: Sismik Kırılma Yönteminde Kaynak Türleri
Balyoz Kaynak
İvmeli Balyoz Kaynak
Buffalo Gun

## Slide 18: Kaynak Türleri

## Slide 19: Sismik Kırılma Yöntemi ile ilgili çalışmalar
BAYINDIRLIK BÖLGESİNDE JEOFİZİK METODLAR İLE YER ARAŞTIRMASI, İZMİT –KOCAELİ
JEOFİZİK VE JEOTEKNİK YÖNTEMLER KULLANILARAK İZMİT BÖLGESİ’NDEKİ KIRMIZI KUMTAŞI ÖRNEKLERİNİN MÜHENDİSLİK PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SUADİYE (KOCAELİ) BÖLGESİNDE İNŞAATLAR İÇİN MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİNİN ALTYAPI ARAŞTIRMALARINDA KULLANILMASI

## Slide 20
BAYINDIRLIK BÖLGESİNDE JEOFİZİK METODLAR İLE YER ARAŞTIRMASI, İZMİT –KOCAELİ

## Slide 21: Makale içerisinde Sismik Kırılma Yöntemi Açıklaması

## Slide 22: JEOFİZİK VE JEOTEKNİK YÖNTEMLER KULLANILARAK İZMİT BÖLGESİ’NDEKİ KIRMIZI KUMTAŞI ÖRNEKLERİNİN MÜHENDİSLİK PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Slide 23: Makale içerisinde Sismik Kırılma Yöntemi ile ilgili açıklama

## Slide 24: SUADİYE (KOCAELİ) BÖLGESİNDE İNŞAATLAR İÇİN MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİNİN ALTYAPI ARAŞTIRMALARINDA KULLANILMASI

## Slide 25: Makale içerisinde Sismik Kırılma Yöntemi ile ilgili açıklamalar

## Slide 26: KAYNAKLAR
Hüseyin T. Sismik Yöntemler ders notları
Özdamar F., 2016. 2 Boyutlu Sismik Veri Toplama, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Stajyer Eğitimi, T.P.A.O Ankara.
Uygulamalı Yer Bilimleri Sayı:1‐2 (2012) 1‐9 (BAYINDIRLIK ÇALIŞMASI)
Uygulamalı Yerbilimleri Sayı:1 (Mayıs-Haziran 2008) 16-31 (SUADİYE ÇALIŞMASI)
Uygulamalı Yer Bilimleri Sayı:1‐2 10‐20 (İZMİT ÇALIŞMASI)

## Slide 27: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM