## Slide 1: JFM403 JEOFİZİKTE VERİ ANALİZİ VE SUNUMU Nükleer manyetik Rezonans
Tolga Tanır 07290263

## Slide 2: Nükleer Manyetik Rezonans
Tüm jeofizik yöntemler içerisinde arama hedefi ile hesaplanan parametrenin aynı olduğu tek durum, nükleer manyetik rezonans (NMR) yöntemidir. Bu yöntemde ölçülen sinyalin kaynağı serbest su molekülleridirve bu nedenle hidrojeofizik hedefi oluşturan yeraltındaki toplam su miktarı doğrudan kestirilebilir. Yöntem jeofizik aramalarda iki şekilde kullanılmaktadır.Petrol kuyularında uygulanan kuyu-ölçülerinde(well-logging) su ile petrolün özdirenç tepkileri birbirinden ayıt edilmesi, ek olarak NMR yönteminin uygulanması ile başarılabilmektedir.
NMR teknolojisinin bu tür kullanımı yüzey manyetik rezonans (surface magnetic resonance) olarak adlandırılır, ve kısaca SNMR olarak yazılır.

## Slide 3: Nükleer Manyetik Rezonans Tarihçesi
MRS yöntemi, Sovyetler Birliği döneminde doğrudan su aramacılığı için geliştirilen ve HYDROSKOP adı ile anılan aygıtın kullanımı ile seksenli yıllarda başlamıştır. Batı dünyasında ilk alet Rus ICKC ile Fransız BRGM Enstitülerinin işbirliği ile 1995 ve takip eden yıllarda geliştirilmiştir. NUMIS adlı ilk ticari aygıt Fransa’da 1996 yılından itibaren üretilmektedir (Şekil 1). Daha geç zamanlarda, sırası ile ABD ve Almanya’da da ticari üretim başlamıştır (Şekil 2 ve 3).

## Slide 4: NMR YÖNTEMİNİN İLKELERİ VE UYGULANIŞI
Şekil 4 Protonların tane yüzeyi ile etkileşimi. Küçük gözeneklerde sönüm hızlı büyük gözeneklerde ise yavaştır(Allen ve diğ. ,1997). MRS sinyalinin genliği hidrojen protonlarının sayısı ile orantılıdır ve yer altındaki kayaçların ve zeminlerin su içeriği hakkında doğrudan bilgi verir.
Notes: Sudaki hidrojen atomunun çekirdeği, elektriksel olarak yüklü protondan oluşur. Bu çekirdeğin manyetik momenti vardır ve dönme hareketi (spin) yapar. Dönme ekseni anyetik eksen yönündedir. Dış bir manyetik alan yok ise dönme eksenlerinin doğrultuları rastgeledir. Dış bir manyetik alan etkisinde, bu alan doğrultusunda dizilen protonlar bir yalpalayarak dönme (precession) hareketinde bulunur. Spin hareketi Larmor frekansı olarak adlandırılan özel bir frekansta gerçekleşir (Shirov ve diğ., 1991). Bu frekans jiromanyetik sabit ile statik alan şiddetinin çarpımından elde edilir. Normal koşullarda, uygulanan dış alan yerin doğal manyetik alanıdır ve protonlar yer manyetik alanı yönündeki bir eksende spin hareketi yaparlar. Eğer, Larmor frekansındaki bir değişken akım ile farklı yönde daha güçlü bir dış manyetik alan uygulanır ise hidrojen protonları farklı bir spin ekseni kullanmaya zorlanacaklardır. Dış alan kaldırıldığında, protonlar eski denge durumuna gelmeye çalışacak ve bu sırada, diğer protonlar ve tane yüzeyi ile etkileşimden dolayı üstel olarak sönen bir sinyal üretilecektir (Şekil 4). Tane yüzeyi ile etkileşim sönümü etkileyen en önemli etmendir. Eğer gözenekler küçük ise sönüm hızlı,
büyük ise yavaştır. Sönüm eğrisinin ilk genliği yer altındaki serbest (moveable-mobile) suyun miktarı ile orantılıdır. Sönüm eğrisinin ekli ve süresi gözeneklilik hakkında ek bilgi sağlar.

## Slide 5
Şekil5 MRS sinyalnin oluşummu ve ölçümü(Yaramanci ve Hertrich, 2006)
Notes: SNMR ölçüm düzeneği temel olarak verici ve alıcı halkalar, güç kaynağı, kayıtçı ve isteğe bağlı olarak uzak alıcıdan (reference loop) oluşur (Şekil 5).

## Slide 6: Şekil 6. Belirli puls momenti (akımxsüre ‘q’) için dış alanın kesilmesi, ölü zaman ve sönüm eğrisi. t=0 anındaki ilksel genlik (E0 ) değeri farklı moment değerlerinde de ölçülerek, moment-ilksel genlik grafiği elde edilir (Şekil 7).

## Slide 7: Şekil 7. MRS eğrisinden % su içeriği modelinin elde edilmesi. Kırmızı daireler ve sürekli mavi eğri sırası ile ölçülen ve kuramsal ilksel genlik değerleridir. Ortadaki grafik ters-çözüm sonucunda hesaplanan derinlik ile % su içeriğinin değişimini göstermektedir (Lange ve diğ., 2006).

## Slide 8
Şekil 8 MRS yönteminde araştırma derinliği, verilen akımın genliği ve uygulamasüresinin çarpımına eşit olanmoment ile denetlenir.
Treatise on Geophysics, Second Edition,

## Slide 9
Şekil 8 NMR yöntemi aynı zamanda sonraj kuyularında da kullanılabilmektedir.
Treatise on Geophysics, Second Edition,

## Slide 10
Şekil 9 Ham veri ters çözüm yapıldıktan sonra modellemesi sonucu derinlik ve rahatlama zamanınını gösterimi.
Treatise on Geophysics, Second Edition,

## Slide 11
Şekil 10 iç içe çakışan ve ayrık alıcı verici ve farklı genlik* voltaj çarpınından elde edilen sinyalin yer altındaki etki bölgesi
Treatise on Geophysics, Second Edition,

## Slide 12: NMR İki Boyutlu uygulamaları
Şekil 10 P1 P2 P3 veP4 noktalarından alınan NMR verileriyle sentetik bir göz şeklindeki
Su barındıran bölümün saptanması
Surface Nuclear Magnetic Resonance Tomography
Marian Hertrich, Martina Braun, Thomas Günther, Alan G. Green, and Ugur Yaramanci

## Slide 13
Şekil 11 Yapay göz şeklinde bir su içeriği bulunduran model.

## Slide 14
Şekil 12 a P1 b P2 c P3 d P4 noktaları düz çizgiler 2 boyutlu genlikler kesikli çizgiler 1 boyutlu genliler

## Slide 15
Şekil 13 a ve b grafikleri 1 boyutlu hesaplamlar sonucu elde edilen veri ve yorumu c ve d grafikleri ise 2 boyutlu hesaplamalar sonucu elde edilen grafiktir.

## Slide 16
Şekil 14 e ve f grafikleri 1 boyutlu hesaplamlar sonucu elde edilen veri ve yorumu g ve h grafikleri ise 2 boyutlu hesaplamalar sonucu elde edilen grafiktir. Burada gürültü 0 dır.

## Slide 17: NMR yönteminin 3 boyutlu uygulaması
Şekil 15 Tête Rousse buzulu Fransa Alpleri

## Slide 18
Şekil 16 (a) iç içe 9 çakışan halkalar ve iç içe 12 çakışan halkalar. İle ölçümler alınıyor.
Three-dimensional magnetic resonance imaging for
groundwater
A. Legchenko, M. Descloitres, C. Vincent, H. Guyard, S. Garambois,
Konstantinos Chalikakis, M. Ezersky

## Slide 19
Şekil 17 iç içe 9 halkadan oluşan ters çözüm sonucu hesaplanan model %40 su içeriği ve RMSE=4.03 nV.

## Slide 20
Şekil 18 iç içe 9 halkadan oluşan 20nV rasgele gürültü katılarak hesaplanan
ters çözüm modeli %40 su içeriği ve RMSE=11.4nV.

## Slide 21
Şekil 19 iç içe 12 halkadan oluşan ters çözüm sonucu hesaplanan model( %40 su içeriği )ve RMSE=1.6 nV.

## Slide 22
Şekil 20iç içe 9 halkadan oluşan 10nV rasgele gürültü katılarak hesaplanan
ters çözüm modeli %40 su içeriği ve RMSE=6.3nV.

## Slide 23
Şekil 21 Tête Rousse buzulunun iç yapısının şematik diyagramı

## Slide 24
Şekil 22 Tête Rousse buzulunun 3 boyutlu su dağılımı ve açılan kuyular. Siyah sutunlar su saptanamamış kuyular. Pembe sutunlar ise su saptanmış sutunlardır

## Slide 25: Sonuçlar
NMR yöntemi ile sığ çalışmlarda su içeriğini ve miktarını bulmak açısında diğer tüm jeofizik yöntemlerden daha başarılıdır.
Direk olarak derinlik su miktarı ve porozite ile ilgili bilgi alınabiliyor.
Tek bir NMR sondaj ölçüsü almak 6 saatlik bir süre istiyor.
Bu süreyi kısaltmak için çeşitli çalışmalar yapılabilir.

## Slide 26: Kaynakça
Jeofizik Bülteni Nisan 2014sayı 73-74-75 Manyetik Rezonans ve Düşey Elektrik Sondajı Verilerinden Yer Altı Su Varlığının Doğrudan Saptanması
Treatise on Geophysics, Second Edition,published by Elsevier
Surface Nuclear Magnetic Resonance Tomography Marian Hertrich, Martina Braun, Thomas Günther, Alan G. Green, and Ugur Yaramanci
Aquifer Imaging Using 2D Magnetic Resonance Tomography with Structural Constraints from GPR
New Journal of Physics Three-dimensional magnetic resonance imaging for groundwater A Legchenko, M Descloitres, C Vincent, H Guyard,S Garambois, K Chalikakis and M Ezersky
Two-dimensional distribution of relaxation time and water content from surface NMR Raphael Dlugosch, Thomas Günther, Mike Müller-Petke, and Ugur Yaramanci

## Slide 27: Teşekkürler