## Slide 1
Mehmet DANACI 12290172 Gravite Yöntemi

## Slide 2
  Gravite Yöntemi 1.1Gravite Yönteminin amacı
Gravite yönteminde yeryuvarının gravite ivmesi (g)’nin değişimleri incelenir.(g)’nin ölçülmesinden elde edilen sonuçlar yorumlanarak yeraltının durumu saptanmaya çalışılınır.Bu değişimler yoğunluk farkından kaynaklanır.

## Slide 3
Gravite Ölçümlerindeki Amaçlar
-Yerin gravitasyon alanındaki değişimlerin incelenmesi,
-Ölçümlerden elde edilen değerlerin yeraltındaki durumunun saptanmasına yönelik çalışmalar,
-Haberleşme ve askeri amaçla yer çekimi ivmesinin ölçülmesi

## Slide 4
1.2Gravite Yöntemde Çözümsüzlük
-Eğer bir maden yatağı ile etrafındaki kayaçların yoğunlukları
aynı ise,
-Yeraltı hep yatay tabakalardan oluşması halinde bu durum gravite yöntemi ile bulunamaz.

## Slide 5
1.3 Gravite Yönteminde Belirsizlik
-Yeryüzüne yakın küçük bir kütle,
-Öncekinden daha derinde fakat biraz büyük kütle,
-Farklı geometri ve yoğunluğa sahip kütle.

## Slide 6
2.Newton'un evrensel kütle çekim yasası
Her bir noktasal kütle diğer noktasal kütleyi, ikisini birleştiren bir çizgi doğrultusundaki bir kuvvet ile çeker.Bu kuvvet bu iki kütlenin çarpımıyla doğru orantılı, aralarındaki mesafenin karesi ile ters orantılıdır:
Burada:
F iki kütle arasındaki çekim kuvvetinin büyüklüğü,
G Evrensel çekim sabiti 6.67 × 10-11 Nm^2 kg^2 ,
m1 birinci kütlenin büyüklüğü,
m2 ikinci kütlenin büyüklüğü,
r ise iki kütle arasındaki mesafedir.

## Slide 7
3.Gravite Yönteminde Ölçülerin Alınması 3.1 Ölçülerin Alınması
-Ölçülere gravimetre adı verilen cihazla alınır.
-Ölçüler mutlak veya bağıl olarak alınır.

## Slide 8
3.2Baz Taşınması
Gravite yönteminde etüd edilecek sahanın yakınlarında bir baz istasyonu yoksa yakınlarda bulunan bir uluslararası baz istasyonundan baz taşınmalıdır.

## Slide 9
3.3 Gravimetreler
İki çeşit gravimetre vardır.
-Astatik olmayan gravimetre aletleri:Sarkaç ve burulma Tortion terazisi bunlara örnek teşkil eder.
-Astatik gravimetreler:Modern gravite aletleridir.Worden-Master
Ve Lacosta-Romberg bunlara örnekdir.

## Slide 10
Gravimetre

## Slide 11
4.Gravite Düzeltmeleri
a- Enlem Düzeltmesi
b- Serbest Hava Düzeltmesi
c- Bouguer Düzeltmesi
d- Topoğrafya Düzeltmesi
e- Gel-git Düzeltmesi
f- Izostasi Düzeltmesi

## Slide 12
5.Yoğunluk Bulma Yöntemleri
Gravite yönteminde anomaliye yer altındaki yoğunluk farklılaşması neden olmaktadır.Bundan dolayı yorum yapılabilmesi için yoğunluğun belirlenmesi gerekir.Yoğunluk tayini şu yöntemlerle yapılır.

## Slide 13
5.1 Laboratuarda Yoğunluk Bulma Yöntemi
Araziden toplanan kayaç örneklerinin laboratuarda yoğunluklarını ölçmeye dayanır.

## Slide 14
5.2Arazide Yoğunluk Bulma Yöntemi
Bu yöntemde arazide alınan gravite ölçümlerinden yoğunluk belirlenir.En sık kullanılan yöntem Nettleton yoğunluk bulma yöntemidir.

## Slide 15
6.Mikrogravite
Mühendislik ve jeoteknik uygulamalarda, yeraltı boşluklarını tespit etmekte kullanılan bir yöntemdir.

## Slide 16
Menderes Masifi tektonik yapılarının (Batı Anadolu, Türkiye) Bouguer Gravite analizi kullanılarak incelenmesi

## Slide 17
Sonuçlar
Gravite anomali değerlerine bakıldığında
Menderes Masifi’nde yer alan graben ve havzaları
ile uyum sergilediği görülmektedir (Şekil 3).
Bölgedeki graben alanlarında düşük yoğunluklu
genç alüvyonlarda negatif gravite değerleri; BFZ
ve MM’de ise çevreye göre yüksek yoğunluklu
ofiyolitik ve metamorfik birimlerden ileri geldiği
düşünülen pozitif değerler gözlenmektedir.
BMG’de gravite değeri -30 mGal’e kadar
düşmektedir.
Bu makalede gravite verisinden hesaplanan kabuk kalınlığı ise
yaklaşık 25-35 km arasında değişmekte olup (Şekil 5), Tezel vd. (2010)’nin alıcı fonksiyon yöntemi kullanarak buldukları değer aralığı ile çok iyi uyum sağlamaktadır.

## Slide 18
Sentetik olarak üretilen 0.3 ve 0.5 gr/cm3 yoğunluk farkına sahip yatay prizmanın sırasıyla değerlerinin yeryüzüne yakın, 3 km ve 5 km ortalama derinliğe sahip anomali değişimleri gösterilişi.

## Slide 21
      Portland bölgesine ait gravite anomali haritası (Telford ve diğ. 1981).

## Slide 22
Kalın dolamit yapısı için hesplanan anomal (Şekil 2.31 deki Bouguer anomali haritasından elde edilen kesit,Telford ve diğ. 1981)

## Slide 23
Arazi Uygulaması Çalışma sahası olarak Büyük Menderes gravite anomali haritası alınmıştır. Büyük Menderes grabeninin Bouguer anomali haritası Şekil 2.75a’da gösterilmiştir. Şekil 2.75b’de ise kesme frekansı 0.1 ve dalga sayısı 10 km olan alçak geçişli bir filitre uygulandıktan sonra elde edilen rejyonal anomali haritasından AA’ profili alınmıştır (Şekil 2.76). AA’ profili 0 çizgisine yaklaşık olarak yuvarlatılmıştır. AA’ profilinden elde edilen anomaliye çift daire yöntemi uygulanmış ve graben yaklaşık olarak modellenmiştir (Şekil 2.77). Modelleme sonucunda üst yüzey genişliği=11.3 km. Grabenin derinliği=3.97km. olarak hesaplanmıştır.

## Slide 24
Büyük Menderes bölgesine ait Bouguer anomali haritasından elde edilen AA’ kesitinin anomalisi.
Büyük Menderes bölgesine ait Bouguer anomali haritasından elde edilen AA’ kesitinin çift dağire uygulanmış sonucu.

## Slide 25
HÜYÜKLÜ (KAHRAMANMARAŞ – AFŞİN) SAHASININ SÜLFÜR POTANSİYELİNİN JEOFİZİK (GRAVİTE-MANYETİK VE IP)ARAŞTIRMASI
Gravite yöntemi sahada sülfürleşmeye bağlı olarak değişen yoğunlukların etkisini ve yapısal anomalileri ortaya koymak amacıyla,manyetik yöntem ise porfiri bakır yataklarının doğası gereği oluşan farklı mineral konsantrasyonlarının
yüzeye yakın sergilediği farklı jeofiziksel özellikleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.Çalışma alanında yer alan cevherli dasitik
kütle, uygulanan her üç yöntemde de tepki
vermiştir. Ayrıca sahada gözlenen süreksizliklerin
genel yönelimi tüm yöntemlerde aynı
yönlü olarak KD-GB olarak gözlenmiştir.
Porfiri bakır yatakları aranması için yapı-
lan gravite etüdünde, yapı sınırları ve yüksek-düşük
yoğunluklu alanlar tanımlanmıştır.