## Slide 1: ÇAPRAZ ENFEKSİYON
Ağız florası en az 350 kültüre edilebilir farklı bakteri türü barındırır.
Toplumların yaklaşık 1/3 ünde candida albicans gözlenmektedir ve ayrıca epstein-barr ve herpes virüs 6 gibi virüüsler de insan tükrüğünde yer almaktadır.

## Slide 2
Enfeksiyon; Mikroorganizmaların vücuda girerek bulunduğu bölgede canlılığını sürdürebilmesi ve çoğalabilmesidir.
Endojen enfeksiyon; Koşullar uygun olduğunda normal ağız florasında yer alan fırsatçı patojen mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonlardır
Eksojen enfeksiyon; dış çevreden vücuda giren mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlardır.

## Slide 3
Enfeksiyon hastalığını belirleyen 3 temel faktör;
  Vücuda giren mikroorganizma sayısı (Doz)
  Mikroorganizmanın hastalığa neden olabilme yeteneği (Virulans)
  Vücudun mikroorganizmaya karşı kendini koruyabilme yeteneği (Vücut direnci)
  Enfeksiyon hastalığı doz ve virulansla doğru orantılı, vücut direnciyle ters orantılıdır.

## Slide 4
Çapraz enfeksiyon; Diş hekimliği çalışma ortamında hasta, hekim ve yardımcı personel arasında hatta teknisyenlere kolayca transfer edilebilen enfeksiyondur.
  Hastadan diş hekimi veya yardımcı personele geçiş direk veya indirek temas ve damlacık inhalasyonu ile olabilir

## Slide 5
  Direkt temas, hastanın salya ve kanının hekimin cildine mevcut kesik veya yaradan direkt olarak geçiş yolu bulmasıdır
  Hasta ağzından kaynaklanan aerosol ve sıçramalar da damlacık enfeksiyonuna yol açan direkt temas şeklidir
  İndirekt temas, kontamine aletlerle yaralanma veya kontamine yüzeyle temas sonucu oluşur

## Slide 6
Diş hekiminden hastaya geçiş nadirdir (Eldeki yara ile hasta ağzındaki dokuların veya aletlerin teması, damlacık enfeksiyonu)
Hastadan hastaya geçiş en dramatik çapraz enfeksiyondur
  Steril edilmemiş aletlerin kullanımı
  Mikromotor veya piyasemenlerin temizlenmeden kullanımı
  Kontamine yüzeylerle temas
  Kontamine alet ve atıkların hatalı toplanması, transferi ve eliminasyonu; klinikte alınan ölçü ve kayıtların temizlenmeden laboratuvara transferi diş hekimliği çalışma ortamından topluma enfeksiyon geçişine sebep olabilir

## Slide 7
Bugün diş hekimliğinde kullanılan enfeksiyon kontrol işlemlerinin büyük çoğunluğu ABD’de yer alan “Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi” ve Amerikan Diş Hekimleri Birliği’nin öneri veya yönergelerine dayanmaktadır.
Evrensel olan bu yönerge ve öneriler aynı enfeksiyon kontrol yöntemlerinin risk taşısın veya taşımasın tüm hasta gruplarına aynı şekilde uygulanmasını emretmiştir.

## Slide 8
Enfeksiyon Kontrolünde Uyulması Gereken Standart Önlemler
  Şüphe taşısın veya taşımasın tüm hastalara ait medikal hikaye ve özgeçmişler dikkatle gözden geçirilip değerlendirilmeli
  Diş hekimi ve yardımcı personel bulaşıcı hastalık taşımamalı ve bulaşma riski olan hastalıklara karşı aşılanmalı
  Etkin bir el hijyeni sağlanmalı( eldiven giymeden önce, çıkardıktan sonra, kontamine nesnelerle temastan sonra mutlaka yıkanmalı). Ellerin ve parmakların yaralanmasını önleyecek tedbirler alınmalı
  Çalışma alnında yeterli sayıda lavabo bulunmalı, musluklar kolla ya da dizle kumanda edilebilmeli, temizlik ajanları ve havlular kolay ulaşılabilir şekilde yerleştirilmeli
  Cilt, muköz membran, vücut sıvıları vs ile temas edileceği zaman mutlaka eldiven giyilmeli ve her hastada değiştirilmeli
  Yüz, oral ve nazal mukozanın korunması için maske veya sperlik, gözleri korumak için koruyucu gözlük ve tedaviden sonra çıkarılan giy siler kullanılmalı
  Tedavi odasında hava filtrasyonu ve ventilasyonu sağlanmalı
  Kesici delici aletler dikkatli kullanılmalı iletimi dikkatli sağlanmalı
  Dezenfeksiyon ve sterilizasyona çok dikkat edilmeli
  Ölçüler ve protezler laboratuvara göderilmeden önce yıkanmalı, dezenfekte dilmeli

## Slide 9
Dezenfeksiyon: Çeşitli kimyasal ajanlar yardımıyla, cansız maddeler üzerindeki patojen mikroorganizmaların çoğalmasının önlenmesi veya tamamen öldürülmesi işlemidir.
Dezenfeksiyon cansız ortamlar, eşya ve aletler üzerinde uygulanan bir işlemdir.
Sterilizasyon: Ortamdaki TÜM mikroorganizmaların her türlü canlı ve aktif şekillerinin yok edilmesidir

## Slide 10: ENFEKSİYON RİSKİNE GÖRE TIBBİ MALZEMELER
SINIF | CİHAZ, ALET VE MALZEME | GEREKLİ İŞLEM
KRİTİK | Cerrahi aletler, kardiyak ve üriner kateterler, implantlar, vb. | Sterilizasyon
YARI KRİTİK | Fleksible endoskoplar, nazal kanüller, airway, aspirasyon sondaları, vb. Civalı cam termometreler, hidroterapi tankı | Yüksek düzey dezenfeksiyon Orta düzey dezenfeksiyon
KRİTİK OLMAYAN | Steteskop, tansiyon aleti manşonu, küvöz, sürgü, yüz maskeleri, vb. | Düşük düzey dezenfeksiyon
Spaulding, 1968
Notes: Kritik: steril doku veya vasküler sisteme giren
Yarı kritik: müköz membranlara temas eden
Non kritik: sağlam deri ile temas

## Slide 11
STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ
Kimyasal maddeler
Sıvılar
Gazlar
Işınlama
UV ışını
Filtrasyon
Isı
X ışını
Gama ışını
Kuru ısı
Nemli ısı
Buhar
Sıcak su
Basınçlı
Basınçsız
Kaynatma
Tindalizasyon
Koagülasyon
Notes: Charles Chamberland  1879’da buhar otoklav
Sterilizasyon  spesifik disiplin
139 yıl önce manuel kontrollü otoklavlar  bugün bilgisayar kontrollü
Isıya dayanıklı materyal için en ucuz, en kısa süreli, en az toksik basınçlı buhar
Araştırmalar , bu nedenle düşük ısılı sterilizasyon yöntemleri üzerinde

## Slide 12
ISI İLE STERİLİZASYON
Güvenlik, etkinlik, zararsızlık, kolay kullanım ve ekonomik açıdan üstün özellikleriyle ısı en sık kullanılan mikrop öldürme yöntemidir.
Belirli sıcaklıklar üzerinde proteinler pıhtılaşmaya başladığından mikroplar ölmeye başlarlar.
Sıvı veya buhar halindeki nemli ısı kuru ısıya göre çok daha yüksek enerji taşır ve ısısını kolay iletir.

## Slide 13
ISI İLE STERİLİZASYON
Kuru ısı ile sterilizasyon
-Bu amaçla pastör fırını adı verilen kuru sıcak hava sterilizasyon cihazı kullanılır.
-Kuru sıcak ısı ile cam ve metalden yapılmış malzemeler ve buna benzer yüksek ısıda bozulmayacak maddeler steril edilir.
140 °C de 4 saat
160 °C de 2 saat
180 °C de 30 dk.
Yüksek ısı uzun sürede cerrahi aletlere zarar verdiğinden ve ortamdaki ısı homojen dağılmadığından kuru ısı kullanımı önerilmemektedir

## Slide 14
Kızıl Dereceye Kadar Isıtma Ve Yakma
Genellikle iğne ve öze denilen mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan ekim aletlerinin sterilizasyonunda kullanılan bir yöntemdir.

## Slide 15
NEMLİ ISI İLE STERİLİZASYON
1-Sıcak su ile sterilizasyon
-Kaynatma: 100 oC de 5-10 dk kaynatma ile dezenfeksiyon, 30 dakika kaynatma ile sterilizasyon sağlanabilir . Musluk suyu kireçli olabileceğinden, damıtık su tercih edilmelidir
-Tindalizasyon: Yüksek ısıda bozulabilecek antijen, serum ve şeker solüsyonları gibi sıvı maddelerin, belirli ısı derecelerinde birkaç gün üst üste tutulması ile olur.

## Slide 16
NEMLİ ISI İLE STERİLİZASYON
    2 – Buharlı ısı ile sterilizasyon
Basınçlı buharla sterilizasyon
Otoklav denilen cihaz kullanılarak yapılır.
121 oC'de, 1 atmosfer basınç altında, içerisine konan malzemenin büyüklüğüne bağlı olarak 15-45 dakika sterilizasyon uygulanır.
Kolay uygulanması, ucuz ve güvenilir bir yöntem olması nedeni ile gerek mikrobiyoloji laboratuvarlarında, gerekse hastanenin merkezi sterilizasyon ünitesinde çok sık kullanılan bir yöntemdir

## Slide 17
En hızlı,en güvenilir ve en kolay sterilizasyon yöntemidir.
Hidroliz yoluyla proteinler denatüre edilir. Su buharının taşıdığı yüksek enerji kısa sürede proteinleri denatüre eder.
Bu yöntemde toksik madde kullanılmaması ve su buharının toksik etkisinin olmaması önemli avantajlardır.
CDC ye göre buhar basıncı ve ısısına dayanabilen her türlü tıbbi malzemeler bu yöntemle steril edilmelidir.

## Slide 18
Otoklava malzeme yerleştirilirken nelere dikkat edilmeli ?
Buhar geçirgenliğine sahip malzeme ile paketleme yapılmalı.
Eşyalar çok sıkışık olarak yerleştirilmemeli, aralarında buhar geçişine ve dolanımına uygun boşluk bulunmalı.
Malzeme otoklava girmeden önce temizlenip kurutulmalı, sonra paketlenmeli.
Buhar girişini ve vakumlamayı engelleyecek büyüklükte paketleme yapılmamalı.
Kullanılan buharın kalitesi çok iyi olmalı ve içerisinde sıvı halde su bulunmamalı.
Sıvıların sterilizasyonunda, çözeltiler bulundukları kabın % 80 ine kadar doldurulmalı.
Sterilizasyon sırasında otoklav içinde kesinlikle hava kalmamalı. Bu, ısının yükselmesini ve havanın bulunduğu kısımdaki malzemeye (genellikle cihazın alt kısmı) buharın girmesini engeller (hava yastığı).

## Slide 19
Sterilizasyona Hazırlık
Cerrahi araç ve gereçlerin yıkanması: Yıkama işlemi otomatik makinelar ve dezenfeksiyon makineleri ile yapılır.
Organik kirlerden arındırılmaları:Aletler üzerindeki organik kirler aynı zamanda sterilizasyon ajanının aletlere temasını engelleyerek sterilizasyon işlemini etkisiz hale getirir.Kural olarak temizlenmeyen hiçbir madde steril edilemez.
Araç ve gereçlerin dekontaminasyonu: Quarterner amonyum bileşenleri kullanılarak m.o yoğunluğu azaltılır.
Sterilizasyon işlerinde çalışan personeller bulaşmayı önlemek amacıyla eldiven, maske, gözlük, özel elbiseler ve önlük giyme gibi üniversal önlemler almalıdır.

## Slide 20
Paketleme
Steril edilen araç/gereç kullanım anına kadar sterilliğini koruyacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.
Paket sterilizasyon ajanına karşı geçirgen ancak m.o.lara karşı geçirgen olmamalıdır.
Sterilizasyonun Kontrolü
Sterilizatörler ve sterilizasyon işleminde kullanılan her türlü cihazın bakım ve kalibrasyonu düzenli olarak yapılmalıdır. Bu amaçla fiziksel, kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılmaktadır.
Steril Malzemenin Korunması
Steril malzemeler eğitim almış görevli personel dışında kimsenin girmediği, toz ve haşereden korunmuş doğrudan güneş ışığı almayan bir bölümde korunmalıdır.Personel depoya girerken önlük, bone ve eldiven giymelidir.

## Slide 21: Dezenfeksiyon
Ortamın istenmeyen m.o.lardan arındırılmasıdır.
Sterilizasyondan daha az etkili bir işlemdir.
Bakteri sporlarına etkisizdir.
Sağlık kurumlarında bu işlem genellikle kimyasal madde kullanarak ve ısı ile gerçekleştirilir.
Dezenfektan: Mikrop öldürücü kimyasal maddelerin cansız ortamda kullanılanlarına denir.

## Slide 22
İdeal Bir Dezenfektanın Özellikleri
Geniş spektrum
Hızlı etki
Çevresel faktörlerden etkilenmeme
Toksik olmama
Yüzeye uyum göstermesi
Uygulanan yüzeye kalıcı etki
Kokusuz olması
Suda çözünebilmesi

## Slide 23
Dezenfeksiyona Etki Eden Faktörler
Maddenin işlem öncesi temizliği
Kan, püy gibi organik maddelerin varlığı ve miktarı
Mikroorganizmanın yapısı
Dezenfeksiyona tabi nesnenin biçimi
Dezenfektanın konsantrasyonu
Dezenfektana maruz kalma süresi
Dezenfeksiyon işlemini uygulayan elemanın bu konudaki eğitim düzeyi

## Slide 24: Genel kurallar
Dezenfektan doğru sulandırımlarda en iyi çalışırlar. Kılavuz ve üretici firma önerilerini dikkate alınmalıdır
Dilüe edildikten sonra hızla inaktive olurlar. Çoğu aynı gün içinde kullanılmalıdır.
Daima temiz ve ayrı bir kap içinde temiz su ile karıştırılmalıdır
Personel koruyucu ekipman daima ve uygun olarak kullanılmalıdır

## Slide 25: Klinik ve Hasta Güvenliğinin Sağlanması
Hasta güvenliğini sağlamak için;
  Küçük çocukların ulaşabileceği pencerelerde tedbir alınmalı
  Zarar görebilecek cihaz veya kimyasallar hastaların ulaşamayacağı yerlerde bulunmalı
  Zemin ve merdivenler hastaların kayıp düşmesine sebep vermeyecek şekilde önlem alınmalı
  Hasta bilincini zayıflatacak ilaç kullanıyorsa hareket ederken kendisine eşlik edilmeli
  Hasta kimlik bilgileri tedaviden hemen önce doğrulanmalı
  İşlemler için hastalardan sözlü ve yazılı onam alınmalı
  Klinikte ilaç ve kimyasallar kullanılırken çok dikkatli olunmalı, anestezik solüsyonla vb tedaviden hemen önce enjektöre çekilmeli, kimyasalların üzerine mutlaka isim yazılmalı
  Hastalara randevu bilgileri ve işlem sonrası uyarılar sorgulanarak teyit edilmeli ve yazılı olarak verilmeli
  Görüntüleme yapılan alanlar yeterli kalınlıkta beton duvarlar ve kurşun paravanlarla tecrit edilmeli