## Slide 1: Bölüm 5
Manyetik Alan

## Slide 2: Manyetizma
Manyetik Alanın Tanımı
Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet
Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tork
Yüklü bir Parçacığın Manyetik Alan içerisindeki Hareketi
Bir Akımın Manyetik Alanı –Biot-Savart Yasası
Bir Akım Çemberinin Manyetik Alanı
Paralel Akımlar arasındaki Kuvvet
Bir Selonoidin Manyetik Alanı

## Slide 3: Elektromanyetik İndüksiyon
Manyetik Akı
Manyetik Akı Değişiminden Doğan İndüksiyon Elektromotor kuvveti
Faraday’ın İndüksiyon Yasası
Hareketli EMK
Kayan İletken Çubukta oluşan EMK
Lenz Yasasının Uygulamaları
Jeneratörler ve Motorlar

## Slide 4: Manyetik Alanın Tanımı
Demir, Nikel gibi maddeleri çeken maddelere mıknatıs denir.
Bir mıknatısın iki kutbu vardır: N ve S
Aynı kutuplar iter; Farklı kutuplar çeker.
F

## Slide 5: Manyetik Alanın Tanımı
Manyetik Alan çizgileri: Mıknatıslık etkilerinin görüldüğü bölgede manyetik alan vardır ve elektrik alan çizgileri, yönü ve yoğunluğunda olduğu gibi tanımlanır ve vektörel bir nicelik olup sembolü ile gösterilir. Birimi Tesla (T) (SI birim sisteminde) dır.
Manyetik alan çizgilerinin doğrultusu pusula iğnesi ya da demir tozlarıyla belirlenebilir.

## Slide 6: Manyetik Alanın Tanımı
Elektrik yükü benzeri, bir “manyetik yük" yoktur. Mıknatısı ikiye böldüğümüzde, her iki parça yeniden N -S kutuplu birer mıknatıs olur. Yani, Manyetik tek kutup yoktur.
Yüklü parçacıklar hareketli veya hareketsiz olup olmamalarına bakılmaksızın, bir elektrik alan içindeyken bir elektrik kuvvetine maruz kalırlar.
Yüklü parçacıkların, bir elektrik alanı yokluğunda bile hareketinden dolayı karşılaşabilecekleri kuvvete Manyetik Kuvvet denir.

## Slide 7: Manyetik Alan Tanımı
İki farklı kutuplu çubuk mıknatıs arasında oluşan manyetik alan düzgün bir magnetik alandır.
B=sabit

## Slide 8: Manyetik Alanın Tanımı
Manyetik bir alandaki v hızı ile hareket eden bir q yüküne etki eden kuvvet
olarak tanımlanır. Parçacığa uygulanan manyetik kuvvet FB büyüklüğü, q yükü ve parçacığın v hızı ile orantılıdır.
Yüklü bir parçacık manyetik alan vektörüne paralel hareket ettiğinde, parçacığa etki eden manyetik kuvvet sıfırdır.
Parçacık hız vektörü alanla herhangi bir açı oluşturduğunda, kuvvet hem hız hem de alana dik doğrultuda etki eder.
Pozitif yük üzerine uygulanan manyetik kuvvet, aynı yönde hareket eden negatif bir yük üzerinde uygulanan manyetik kuvvetin tersi yönündedir

## Slide 9: Manyetik Alanın Tanımı
F
B
v
Ya da
F
B
v
Sağ-El Kuralı:

## Slide 10: Akım Taşıyan bir İletkene Etkiyen Kuvvet
1) Akım yoktur, bu nedenle herhangi bir kuvvet yoktur. Bu nedenle, tel dikey olarak kalır
Manyetik bir alana yerleştirilen bir akım taşıyan telin üzerinde bir kuvvet oluşur.
Akım, hareket halindeki birçok yüklü parçacıklardan oluşan bir toplamdır.
Kuvvetin yönü sağ el kuralına göre belirlenir.
2) Manyetik alan sayfa düzleminden içe doğru giriyor. Akım yukarı doğru. Kuvvet sola doğrudur.
3) Manyetik alan sayfa düzleminden içe doğru giriyor. Akım aşağı doğru. Kuvvet sola doğrudur.
Manyetik alan
sayfa düzleminden içe doğru
Manyetik alan
sayfa düzleminden dışa doğru
I=0
I
I
1
2
3
F
F

## Slide 11: Akım Taşıyan bir İletkene Etkiyen Kuvvet
Akım geçen tel manyetik alan içine konulduğunda: L uzunluğundaki kısmına etki eden kuvvet;
B
I
L
L, B’ye dik ise

## Slide 12: Akım Taşıyan bir İletkene Etkiyen Kuvvet
Şekilde görüldüğü gibi akım taşıyan bir tele etki eden kuvvetin sağ el kuralına göre belirlenmesi
F
I
B

## Slide 13: Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tork
Dikdörtgen ilmek, düzgün bir manyetik alanda bir I akımı taşıdığını düşünelim.
1 ve 3 taraflarında manyetik kuvvet:
2 ve 4 taraflarında manyetik kuvvet:
Kuvvetler O noktası çevresinde bir tork üretir.
O noktasına göre tork;
1
2
a/2
a/2
A=ab dikdörtgen ilmeğin alanı

## Slide 14: Yüklü bir Parçacığın Manyetik Alan içerisindeki Hareketi
Alana dik v hızıyla dış bir manyetik alanda hareket eden bir parçacığı düşünün.
Kuvvet daima dairesel yolun merkezine yönlendirir.
Manyetik kuvvet, parçacık hızının yönünü değiştirerek, merkezcil bir ivmeye neden olur.
Manyetik ve merkezcil kuvvetler eşitlenirse:
r için çözüm:
r yarıçapı, parçacığın doğrusal momentumuyla doğru ve manyetik alanla ters orantılıdır
r

## Slide 15: Bir Akımın Manyetik Alanı –Biot-Savart Yasası
Akım I
Manyetik Alan B
I
B
mo sabiti boşluğun manyetik geçirgenliği ve değeri mo = 4p x 10-7 T. m / A
Manyetik alan
sayfa düzleminden içe doğru
Manyetik alan
sayfa düzleminden dışa doğru
r
I

## Slide 16: Bir Akım Çemberinin Manyetik Alanı
Akım taşıyan bir çemberin merkezinde oluşan manyetik alan
r
I
I
B

## Slide 17: Paralel Akımlar arasındaki Kuvvet
Aralarında r uzaklığı bulunan paralel iki doğrusal telde, aynı ve zıt yönde I1 ve I2 akımları geçtiği zaman tellerde oluşan kuvvet;
r
I1
I2
r
I1
I2
F
F
akımlar aynı yönlü ise birbirlerine çekerler, zıt yönlü ise iterler.

## Slide 18: Bir Selonoidin Manyetik Alanı
I
B
I
B
Amper yasasını kullanarak manyetik alan hesaplanırsa
n = N / ℓ, birim uzunluğuna göre sarım sayısıdır.
ℓ

## Slide 19: Manyetik Akı
Yüzeyden geçen manyetik çizgi sayısı ile orantılı bir büyüklüktür. A yüzeyi alan çizgilerine dik ise manyetik akı,
A yüzeyi manyetik alana dik değilse bu yüzeyden geçen manyetik akı,
Birim SI sisteminde T.m2 = Weber (Wb)’dir. İndüksiyon emk hesaplanmasında manyetik akı kullanılır.

## Slide 20: Manyetik Akı
Bu durumda, manyetik alan düzlemin normaline dik olduğundan manyetik akı sıfırdır
A
A
Bu durumda, manyetik alan ile düzlemin normali birbirine dik olduğundan manyetik akı BA’dır

## Slide 21: Manyetik Akı Değişiminden Doğan İndüksiyon Elektromotor kuvveti
Halkadan geçen manyetik çizgi sayısı değişirse, başka bir ifadeyle halkadan geçen manyetik akı değişimi olursa bir indüksiyon elektromotor kuvveti doğar.

## Slide 22: Faraday’ın İndüksiyon Yasası
Bir indüksiyon akımı, değişen bir manyetik alanla üretilir
İndüksiyon akımına bağlı bir empedans vardır
Devrede bir pil olmadan bir akım üretilebilir
Bir çerçeveden içinden geçen manyetik alan çizgilerinde bir değişme olduğunda akım üretilir.
v
I
Faraday Yasası: İletken çerçeveyle çevrelenmiş bir yüzeyden geçen manyetik akının zamana göre değişimi, bu çerçevede bir indüksiyon elektromotor kuvveti oluşturur:
Lenz Yasası: İndüklenen akım devredeki mevcut manyetik akıyı muhafaza etme eğilimindedir.

## Slide 23: Faraday’ın İndüksiyon Yasası
v=0
I=0
=0
Mıknatıs sabit kaldığında, herhangi bir akım oluşmaz. Bu nedenle, indüklenmiş akım mevcut değildir. Mıknatıs ilmeğin içinde olsa bile yine indüklenmiş akım oluşmaz.
Mıknatıs ilmekten uzaklaşırsa, akım bu sefer ters yönde oluşur.
v
I

## Slide 24: Hareketli EMK
Bir hareketli emk, sabit bir manyetik alan boyunca hareket eden bir iletkende indüklenen emk’dir. İletkendeki elektronlar, ℓ boyunca yönlendirilen bir kuvvete maruz kalırlar.
Kuvvetin etkisi altında elektronlar iletkenin alt ucuna geçer ve orada birikir
Yük ayrımı sonucunda, iletken içinde bir elektrik alanı oluşur
Yükler, iletkenlerin her iki ucunda elektrik ve manyetik kuvvetlerle dengede olana kadar birikirler.
E

## Slide 25: Kayan İletken Çubukta oluşan EMK
Devredeki direnç R olduğundan, akım
İndiksiyon emk:

## Slide 26: Lenz Yasasının Uygulamaları
Bobine Yaklaştırılıp Uzaklaştırılan Mıknatısın bobinde oluşturduğu indüksiyon akımının yönü:
v
Yaklaşırken
Uzaklaşırken

## Slide 27
Lenz Yasasının Uygulamaları
Manyetik Alan içinde hareket eden Halkada oluşan indüksiyon akım yönü
Özindüksiyon Elektromotor Kuvveti
Bobine bağlı S anahtarı açılıp kapatılmakeğişime uğrar bobinde devre akımına karşı veya aynı yönde indüksiyon emk’sı oluşturur. Buna özindüksiyon emk’sı denir. Anahtar açıkken şekildeki gibi indüksiyon akımı oluşacaktır.
+
-
L özindüksiyon katsayısı ve birimi Henry (H).

## Slide 28: Jeneratörler ve Motorlar
Bir elektrik jeneratörü, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür:
Bobini çevirmek için dış bir enerji kaynağı kullanılır. Böylece elektrik üretilir.
C
Hyperphysics
Mekanik enerji
Dönen bir bobinde indüklenen emk sinüsoidal olarak değişir:
Bir elektrik motoru bir jeneratörün tam tersidir - mekanik enerji yaratmak için akım döngüsündeki tork kullanır.