## Slide 1: Fosforik Asit Tayini
Poliprotik Asit

## Slide 2: Fosforik Asit
İyonlaştığında birden fazla H+ veren asitlere poliprotik asitler denir. Fosforik asit de poliprotik bir asittir. 3 proton içeren fosforik asitin birbirinden farklı üç asitliği vardır.
H3PO4 üç basamakta iyonlaşır. Her basamakta bir proton verir ve her bir basamak için tesir değerliği 1 olur. Böylece toplam tesir değerliği 3’tür. Her bir basamak için yapılan hesaplamalarda tesir değerliği 1 olarak alınır.
Fosforik asitin 3. asitliği sulu ortamda titre edilemez. Çünkü bu ortamda titre edilebilecek kadar kuvvetli değildir.

## Slide 3: Reaksiyon Denklemi
H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O 1. Asitlik
(Brom krezol yeşili dönüm noktasında)
NaH2PO4 + NaOH → Na2HPO4 + H2O 2. Asitlik (Fenol ftalein dönüm noktasında)
H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4 + 2H2O
Toplam asitlik

## Slide 4
Her öğrenci 100 mL’lik balonjoje içinde 10 mL hacminde ve farklı konsantrasyonlarda fosforik asit çözeltisi teslim alacaktır.
Balon joje içerisindeki numune saf su ile 100 mL’ye tamamlanır. İçerisinden 20-25 mL’lik kısmı erlene aktarılır.
2 damla bromkrezol yeşili ve 2 damla fenolftalein indikatörü damlatılır ve ayarlı NaOH ile mavi yeşil renk elde edilinceye kadar titre edilir. Harcanan NaOH miktarı(V1) not edilir.
Aynı numune menekşe rengi dönüm noktası elde edilinceye kadar titrasyona devam edilir ve harcanan NaOH miktarı(V2) not edilir.
Deneyin Yapılışı:

## Slide 5: Hesaplamalar:
Numunedeki fosforik asit konsantrasyonu g/L cinsinden hesaplanır (MA H3PO4=98).
1. Asitliğin tayini
Öncelikle titrasyon sırasında harcanan NaOH’in mol sayısı aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir.
nNaOH = MNaOH x V1NaOH
Reaksiyon denklemine göre:
1 mol NaOH ile 1 mol H3PO4 ile reaksiyona girerse
n NaOH ile x mol H3PO4 ile reaksiyona girer.

## Slide 6
Bu orantıdan x (seyreltilmiş numunedeki H3PO4’in mol sayısı) hesaplanır ve x’den hareketle seyreltilmiş numunenin molaritesi hesaplanır:
M H3PO4 = x / V H3PO4
Ardından seyreltilmiş numunenin molaritesi seyreltme faktörü ile çarpılarak asıl numunenin molaritesi (Mnumune) hesaplanabilir.
Mnumune = M H3PO4 x SF
Son olarak asıl numunenin konsantrasyonunu g/L cinsine çevirebilmek için molaritesi molekül ağırlığıyla çarpılır:
C(g⁄L) = Mnumune x 98

## Slide 7
2. Asitliğin tayini
Öncelikle titrasyon sırasında harcanan NaOH’in mol sayısı aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir.
nNaOH = MNaOH x V2NaOH
M H3PO4 = n H3PO4/V2 H3PO4
Ardından seyreltilmiş numunenin molaritesi seyreltme faktörü ile çarpılarak asıl numunenin molaritesi (Mnumune) hesaplanabilir.
Mnumune = M H3PO4 x SF
Son olarak asıl numunenin konsantrasyonunu g/L cinsine çevirebilmek için molaritesi molekül ağırlığıyla çarpılır:
C(g⁄L) = Mnumune x 98
Kaynakça:
Analitik Kimya Pratikleri-Kantitatif Analiz(Ed. Feyyaz ONUR), A.Ü. Eczacılık Fakültesi Yayınları No. 111, 2014

## Slide 8
Toplam asitliğin (1. ve 2. asitliğin) tayini:
Balonjoje içerisindeki numune distile su ile 100 mL’ye tamamlanır. İçerisinden 25 mL’lik kısmı erlene aktarılır.
2 damla fenolftalein indikatörü damlatılarak ayarlı NaOH ile kalıcı pembe renk elde edilinceye kadar titre edilir.
Öncelikle titrasyon sırasında harcanan NaOH’in mol sayısı aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir.
nNaOH = MNaOH x VNaOH
Reaksiyon denklemine göre:
2 mol NaOH ile 1 mol H3PO4 ile reaksiyona girerse
n NaOH ile n H3PO4 mol H3PO4 ile reaksiyona girer.

## Slide 9
Bu orantıdan n H3PO4 (seyreltilmiş numunedeki H3PO4’in mol sayısı) hesaplanır ve n H3PO4’den hareketle seyreltilmiş numunenin molaritesi hesaplanır:
M H3PO4 =n H3PO4/V H3PO4
Ardından seyreltilmiş numunenin molaritesi seyreltme faktörü ile çarpılarak asıl numunenin molaritesi (Mnumune) hesaplanabilir.
Mnumune= M H3PO4 x SF
Son olarak asıl numunenin konsantrasyonunu g/L cinsine çevirebilmek için molaritesi molekül ağırlığıyla çarpılır:
C(g⁄L)=Mnumune x 98