## Slide 1: Redoks Titrasyonları
Permanganometri

## Slide 2: Redoks Titrasyonları ve Permanganometri
Analit ve titrant arasında gerçekleşen indirgenme-yükseltgenme reaksiyonlarına dayanan titrasyonlara redoks titrasyonları adı verilir.
Standart çözelti olarak KMnO4 kullanılan titrasyonlara ise permanganometri denir.
KMnO4 ’ın indirgenme reaksiyonu, ortamın asidik veya bazik olmasına göre değişmektedir.
Asidik ortam :
Bazik ortam :
Bu laboratuvar kapsamında permanganometrik titrasyonlar asidik ortamda gerçekleştirillecektir.

## Slide 3: KMnO4 bir otoindikatördür.
Permanganometrik titrasyonlarda indikatör kullanmaya gerek yoktur.
Çünkü çözeltisi mor renkli, indirgenme ürünü olan Mn+2 renksizdir. Bir reaksiyonun bitişi rengin kaybolmasından veya oluşmasından anlaşılabilir. Bu nedenle KMnO4 bir otoindikatördür.
Titrant olarak KMnO4 kullanılırken titrasyonun başında erlen içine damlatılan her , erlendeki indirgen tarafından Mn+2 ‘ye indirgenir ve erlendeki çözeltinin rengi şeffaf olarak kalır.
Erlendeki çözeltide bulunan indirgen tür tükendiğinde, damlatılan indirgenmeden kalır ve çözeltiye pembe-mor bir renk verir.
Yani çözeltiye bir indikatör eklenmediği halde, pembe renge ulaşıldığında dönüm noktası tespit edilir.

## Slide 4: 1 L 0.02 M KMnO4 Çözeltisinin Hazırlanması
1 L hacminde 0.02 M KMnO4 çözeltisi hazırlamak için, 0.02 mol (3.1605 g ) KMnO4 ‘ün 1 L suda çözülmesi gerekir. Ancak suda bulunan organik maddeler tarafından KMnO4 ‘ün bir kısmı MnO2 ‘e indirgenir. Bu nedenle çözelti hazırlama sırasında iki noktaya dikkat edilmelidir:
  Tartım sırasında yaklaşık 0.1-0.2 g kadar fazla miktarda KMnO4 tartılmalıdır.
  Sudaki organik maddelerin varlığından dolayı kendiliğinden oluşan MnO2 katalizör işlevi görerek bozunmayı hızlandıracağı için süzülerek ayrılmalıdır.
Tartılan KMnO4 bir beher içerisine alınarak yaklaşık 400-500 mL saf suyla bagetle karıştırılarak çözülür ardından 1 L’lik balon jojeye aktarılır, beherde kalan katı 100-200 mL saf suyla yıkanarak balon jojeye aktarılır. Bu işlem birkaç kez tekrarlandıktan (suyun miktarının 1 L’yi geçmemesine dikkat ediniz) ve beherde permanganat kalmadığına emin olunduktan sonra balonjojedeki çözelti saf su ile 1 L’ye tamamlanır.
Çözelti bir hafta karanlık ortamda bekletildikten sonra cam pamuğundan süzüldüğünde kullanıma hazır hale gelmiş olur. Bu çözelti koyu renkli şişelerde saklanır.
Çözelti bir hafta bekletildiğinde sudaki organik maddelerin tamamına yakını yükseltgenir ve ortamdaki KMnO4 azalır. Katı olan MnO2 cam pamuğuyla süzülerek uzaklaştırılır. (Filtre kağıdı organik yapıda olduğundan kullanılamaz.) Fotoindirgenmeyi engellemek için süzülen çözelti renkli şişelerde karanlıkta saklanır.

## Slide 5: KMnO4 Çözeltisinin Ayarlanması
0.1-0.2 g civarında hassas olarak tartılan okzalik asit (H2C2O4.H2O) bir erlen içinde yaklaşık 100 mL distile su ile çözülür.
Üzerine 10 mL ½ oranında seyreltilmiş H2SO4 eklenir.
Erlen önce bek alevinde 3-4 dakika kadar ısıtılır (kaynatmadan!) sonra elle rahat tutulacak sıcaklığa gelene kadar soğutulur.
Erlendeki çözelti KMnO4 ile kalıcı pembe renk elde edilinceye kadar titre edilir.
Bankodaki her öğrenci titrasyon yaparak molaritesini hesapladıktan sonuçlar görevli asistana gösterilerek banko ortalaması alınır.
2/
5/
2 mol 5 mol ile reaksiyona girer.

## Slide 6: KMnO4 Çözeltisinin Ayarlanması
Önce titrasyon sırasında kullanılan okzalik asitin mol sayısı hesaplanır. ( : 126.07 g/mol)
Reaksiyon denklemine göre:
5 mol H2C2O4 2 mol KMnO4 ile reaksiyona girerse
mol mol KMnO4 ile reaksiyona girer.
Titrasyonda harcanan KMnO4’ın mol sayısı () kullanılarak KMnO4 ‘ın molaritesi hesaplanır.
KAYNAKÇA
Analitik Kimya Pratikleri – Kantitatif Analiz (Ed. Feyyaz ONUR), A.Ü. Eczacılık Fakültesi Yayınları No. 111, 2014.