## Slide 1
REAKTİF
KAPLARININ
ÜZERİNDEKİ
İŞARETLER

## Slide 2
Reaktif kaplarının üzerindeki işaretler bir araştırmacı için çok önemlidir. Çünkü içeriği ile tüm bilgiler bu işaretler ile gösterilir ve içeriğin kullanımı ve korunması ile insan sağlığı açısından bu bilgilere uygun olarak çalışılması gerekir.
Aşağıda bu işaretlerden en çok kullanılanları özetlenerek gösterilmiştir. Özellikle risk piktogramları çalışanların sağlığı açısından çok önemli bilgiler verir ve mutlaka iyice okunup ona göre davranılması gerekir.
Bazı örnekler aşağıda gösterilmiştir:

## Slide 8: ÖNEMLİ GHS SEMBOLLERI (PİKTOGRAMLARI)
Yeni sembol | E (Explosive): Patlayıcı | Eski sembol
 | Kıvılcım, ısınma, alev, vurma, çarpma ve sürtünmeye maruz kaldığında patlayabilir). Ateş, kıvılcım ve ısıdan uzak tutulmalıdır. Uygun mesafede durulmalı ve koruyucu giysi giyilmelidir. Örnek trinitrotolüen | 
Yeni sembol | O (oxidative): Oksitleyici | Eski sembol
 | Havasız ortamda bile alev alabilir veya yanabilirler. Yanabilir maddelerle karıştırıldıklarında patlayabilirler. Yanan maddelerle teması önlenmelidir. Ateş, kıvılcım ve ısıdan uzak tutulmalıdır. Uygun mesafede durulmalıdır ve koruyucu giysi giyilmelidir. Örnek : oksijen | 

## Slide 9
Yeni sembol | T (Toxic): Zehirli T+ (Very Toxic-): Çok zehirli | Eski sembol
 | Zehirli ve çok zehirlidirler. Ağız, deri ve solunum yolu ile zehirlenmelere yol açar. Vücut ile temas ettirilmemelidir. Kanser riski taşırlar. Örnek : Baryum klorür, Örnek : nikotin | 
Yeni sembol | F (Flammable): Yanıcı, parlayıcı F+ (Extremely Flammable): Aşırı yanıcı, parlayıcı | Eski sembol
 | Yanıcı ve parlayıcılardır. Alevlenme noktası sıfır derecenin altı ve kaynama noktası maksimum 35 derece olan sıvılar. Ağız, deri ve solunum yolu ile zehirlenmelere yol açar. Vücut ile temas ettirilmemelidir. Ateş, kıvılcım ve ısıdan uzak tutulmalıdır. Örnek : etil alkol, | 
Yeni sembol | C (Corrosive) : Korozif | Eski sembol
 | Canlı dokuyu tahrip eden yada demiri aşındıran/paslandıran maddelerdir. Deriye ve göze hasar verirler. Gözleri ve deriyi korumak için özel önlemler alınmalı, koruyucu giysi giyilmeli ve buharı solunum yoluyla alınmamalıdır. Metallerden uzak tutulmalıdır. Örnek : hidroklorik asit | 

## Slide 10
Yeni sembol | Xi (Irritant) : Tahriş edici, rahatsız edici Xn (Sensitising): hassasiyet yaratıcı | Eski sembol
 | Deriye ve göze hasar verirler. Buharı solunmamalıdır. Vücut ile temas ettirilmemelidir. Gözleri ve deriyi korumak için özel önlemler almak gerekir. Koruyucu giysi giyilmelidir. Ozon tabakasına zarar verirler. Örnek : fumarik asit | 
Yeni sembol | N (Toxic to environment) : Ekotoksik | Eski sembol
 | Sudaki ve doğadaki canlılara zarar verirler. Doğaya dökülmemeli ve salınmamalıdırlar. Örnek : Lindan | 
Yeni sembol | H (Healt effect) : Sağlık etkisi | 
 | İnsan sağlığında, kısa veya uzun dönemli hasar verebilirler. Vücut/cilt ile temas ettirilmemeli, ağız yoluyla alınmamalı ve solunmamalıdır. Kanser riski taşırlar. Örnek : Benzen | 

## Slide 11
Yeni sembol | G (Gas) : Gaz | Eski sembol
 | Basınç altında gaz içerir. Çıkan gaz soğuk olabilir. Isıtılırsa patlayabilir. Deriye ve göze temas ettirilmemelidir. | 

## Slide 12
ELBİSENİN GÜVENLİĞİ
Bu sembol, elbiseyi lekeleyecek veya yakacak maddeler kullanırken görülür.
AÇIK ALEV UYARISI
Bu sembol, yangına veya patlamaya sebep olabilecek alev kullanıldığında görülür.
DUMAN GÜVENLİĞİ
Bu sembol, kimyasal maddeler veya kimyasal reaksiyonlar tehlikeli dumana sebep olduklarında görülür

## Slide 13
ELDİVEN
Cilde zararlı bazı kimyasal maddelerle çalışırken eldiven
kullanılması gerektiğini hatırlatan uyarı işareti.
ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
Bu sembol, elektrikli aletler kullanılırken dikkat edilmesi gerektiğinde görülür.
YANGIN GÜVENLİĞİ
Bu sembol, açık alev etrafında tedbir alınması gerektiğinde görülür.

## Slide 14
GÖZ GÜVENLİĞİ
Bu sembol, gözler için tehlike olduğunu gösterir. Bu sembol görüldüğünde koruyucu gözlük takılmalıdır.
KESİCİ CİSİMLER GÜVENLİĞİ
Bu sembol, kesme ve delme tehlikesi olan keskin cisimler olduğu zaman görülür.
BİYOLOJİK TEHLİKE
Bu sembol, bakteri mantar veya tek hücreli hayvan veya bitki tehlikesi olduğunda görülür.

## Slide 15
ISI GÜVENLİĞİ
Bu işaret sıcak cisimlerin tutulması esnasında önlem alınmasını hatırlatmak içindir.
KİMYASAL MADDE UYARISI
Bu sembol deriye dokunması halinde yakıcı veya zehirleyici etkisi olan kimyasal maddeler kullanılırken görülür.
RADYOAKTİF GÜVENLİĞİ
Bu sembol, radyoaktif maddeler kullanırken görülür.

## Slide 16
BİTKİ GÜVENLİĞİ
Bu sembol, zehirli veya dikenli bitkiler tutulacağı zaman görülür.
HAYVAN GÜVENLİĞİ
Bu sembol, canlı hayvanlar üzerinde çalışırken hayvanların ve öğrenci güvenliğinin sağlanması gerektiğinde görülür.
TASARRUFLU KULLANIM UYARISI
Bu sembol, maddenin uygun bir şekilde kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğinde ortaya çıkar.

## Slide 17
ZEHİRLİ MADDE UYARISI
Bu sembol, zehirli maddeler kullanılırken görülür.
KIRILABİLİR CAM UYARISI
Bu sembol yapılacak deneylerde kullanılacak cam malzemelerin kırılabilecek türden olduğunu gösterir.