## Slide 1: Kimyasal Maddelerin Depolanması ve Taşıması

## Slide 2
KİMYASAL MADDELERİN DEPOLANMASI Kimyasallar depolanırken depolanacak kimyasalların bütününün özellikleri göz önünde tutulmalıdır. Kimyasallar tehlikelerine göre sınıflandırıldıktan sonra alfabetik sıraya dizilmelidir. Uyumlu ve uyumsuz kimyasal maddeler genel olarak 4 temel aşamada tespit edilirler.

## Slide 3
a) Tehlike sınıflandırması: Mevcut kimyasalların etiketlerinden yararlanarak tehlikelerinin belirlenmesi. Bazı kimyasallar birden fazla tehlike sınıfında yer 24 alabilirler. Böyle bir durumda kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formuna bakılarak öne çıkan tehlike sınıfı belirlenir. (örneğin; yanıcı, patlayıcı, vb.)

## Slide 4
b) pH değeri: Mevcut kimyasallar pH değerine göre ayrılmaya devam edilir. Asidik ve bazik maddeler bir arada depolanmazlar.

## Slide 5
c) Genel kimyasal yapı: Maddelerin genel kimyasal yapıları organik ve inorganik olarak ikiye ayrılır. Ayrıca kimyasalın yapısındaki C(karbon) sayısı da önemlidir çünkü aşındırıcı ve oksitleyici kimyasalların depolanmasında önem arz eder.

## Slide 6
d) Maddenin halleri: Maddeler katı ve sıvı olarak iki gruba ayrılır. Katı ve sıvılar ayrı ayrı yerlerde depolanmalıdır nedeni ise sızıntı ve dökülme ile oluşacak tehlikeleri önlemektir

## Slide 7
Kimyasallar yukarıdaki şartlara ve verilen depolama matrisine göre depolanmalıdır. Depolanan maddelere ulaşmanın kolay olması sağlanmalıdır. Ayrıca aşağıdaki maddelere de dikkat edilmelidir.
KAYNAKLAR 1. Laboratory Health and Safety Handbook, ‘Workers’ Compensation Board of British Columbia’, Canada, 2006.

## Slide 8
*Kimyasalların depolandığı raflar duvara sabitlenmeli, boyu 2 m’yi geçmemeli ve yükseltgen maddeler dışındaki kimyasalların konulduğu raflar tahta olmalıdır. * Deprem anında kimyasalların düşmesini engellemek için rafların önü setlerle korunmalıdır. *Depolanması özel bir durum gerektiren kimyasallar kendileri için ayrılan kabinlerde bulundurulmalıdır (örneğin; parlayıcı ve yanıcı kimyasallar için korumalı dolap kullanımı gibi). * Depodaki tüm kimyasalların kayıtlı olduğu bir envanter sistemi olmalıdır. * Depoda duman detektörü ve benzeri yangın uyarı sistemlerinden birisi bulundurulmalıdır.