## Slide 1
KAZALAR VE
öNLEMLER

## Slide 2
LABORATUVAR KAZALARI GENELLİKLE AŞAĞIDAKİ ETKENLERİNDEN DOLAYI MEYDANA GELMEKTEDİR
Bilgi eksikliği: Kullanılan madde ve aletler, yapılan deney, deney
ortamı, deney ortamındaki konum ve davranışlar vb. konularında bilgi
eksikliğinin olması.
Aşırı güven: Sorumluların veya öğrencilerin
daha önce defalarca yaptığı bir deneyi, gözü kapalı
olarak yapabileceği düşüncesine kapılması.
3) Dikkatsizlik ve ihmal: Tehlike yaratabilecek maddelerin ve deney aletlerin açıkta bırakılması, prizlerin güvenlik altına alınmaması, gerekli kontrollerin zamanında yapılmaması, elektrik kablo uçlarının açık bırakılması, güvenliği tehlikeye düşürecek şekilde ihmalkar tavırlar içerisinde olunması ve koruyucu güvenlik önlemlerinin ve aletlerinin kullanılmaması.

## Slide 3
4) Dikkatin kaybolması: Dinlenmeden çalışma, yorgunluk duyulduğunda deney yapmaya devam etme, deney ortamının ve duruş pozisyonlarının iyi ayarlanamaması, yapılan işin tekdüze algılanması, deneyin bir an önce bitirilmeye çalışılması.
5) Kaza olabileceğinin önemsenmemesi: Kazaların daima başkalarının başına gelebilecek bir olay olarak düşünülmesi, alınması gereken önlemlere değil de batıl inançlara sığınılması, çalışma disiplininden uzaklaşılması, koruyucu güvenlik kurallarının ve aletlerinin acemi sorumlular tarafından kullanıldığının düşünülmesi, güvenlikle ilgili tüm kurallara uyulmaması.
6) Olumsuz fiziksel koşullar: Yeterli olmayan aletler, deney yapılan ortamın dikkati dağıtacak bir yer olması veya böyle bir ortamla çevrili olması, havalandırma, ısıtma, aydınlatma, temizlik ve sağlık koşullarının yetersiz olması.
7) Psikolojik etki: Deney yapacak öğrencilerin; aile yapısından, arkadaşlarından, duyduğu bir haberden, gördüğü bir manzaradan, soluduğu havadan etkilenebilmesi ve deneye konsantre olamaması.

## Slide 4
Yukarıda sayılan nedenlerle laboratuvar kazalarının meydana geldiği anlaşıldığına göre, laboratuvarda çalışanların özetle; iyi çalışma koşullarında, aklını yapacağı çalışmaya vererek dış etkenlerden etkilenmeden dikkatli çalışmaları durumunda laboratuvar kazalarını en aza inebilecek olduğu unutulmamalıdır.

## Slide 5
KİMYASAL KAZALAR VEYA ACİL DURUMLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Öncelikle; kazaların % 98 ‘inin alınacak uygun önlemler ile önlenebileceği unutmayınız.
Patlayıcı maddeler: Darbeye, sarsılmaya ve ısıya karşı hassastırlar. İnfilak, parça tesiri, yoğun yangın veya ısı akışı, parlak ışık oluşumu, gürültü veya duman gibi bir dizi nitelikler ve etkiler ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda pencereden uzakta, korunacak bir yere saklanılmalıdır.
Tutuşabilir gazlar: Yangın tehlikesi, patlama tehlikesi veya boğulma tehlikesi vardır (Örneğin oksijen, LPG, hidrojen). Yanmalara veya donmalara da yol açabilir. Aşırı sıcağın etkisiyle patlayabilirler. Böyle bir durumda korunacak yer bulunmalı ama çıkışa uzak olmamalıdır. Doğalgaz; laboratuvarlarımızın vazgeçilmezidir. Doğalgaz kaçaklarında, ki kokusu veya dedektörler vasıtasıyla yakalanabilir, ortamın acilen havalandırılması gerekir. Çünkü doğalgaz havadan hafiftir ve yüksekte birikir. LPG gazları ise havadan ağırdır ve aşağılarda birikir ve bunları temizlemek için süpürmek gerekir. Bu grupta sayılan gazlar ile çalışılan ortamlarda veya bunların kaçakları ile karşılaşıldığında; kesinlikle sigara içilmemesi, çakmak kullanılmaması, elektrik düğmelerine dokunulmaması ve potansiyel kıvılcım yaratıcı hareketlerden (Örneğin kazak çıkarılması, yüzeyinde metal parçalar içeren ayakkabılarla metal yüzeyler üzerinde yürünülmesi gibi) kaçınılması gerekir.

## Slide 6
3) Sıkıştırılmış gazlar (tutuşmayan, zehirli olmayan gazlar): Boğma tehlikesi vardır (Örneğin CO2, azot, argon). Donmalara da yol açabilir. Aşırı sıcağın etkisiyle patlayabilirler. Böyle bir durumda korunacak yer bulunmalı ama çıkışa uzak olmamalıdır.
4) Zehirli gazlar: Zehirlenme tehlikesi vardır. Yanmalara veya donmalara yol açabilir. Aşırı sıcağın etkisiyle patlayabilir (Örneğin klor, formik asit, fosgen, hidrojen florür). Acil kaçış maskesi kullanılmalıdır. Böyle bir durumda korunacak yer bulunmalı ama çıkışa uzak olmamalıdır.
5) Alevlenebilir sıvılar: Tutuşma noktası 21 oC’ dan az olan maddelerdir. Yangın tehlikesi ve patlama tehlikesi vardır (Örneğin benzin, etil asetat, butanon, aseton, metil alkol, toluen, asetik anhidrit). Aşırı sıcağın etkisiyle patlayabilir. Böyle bir durumda korunacak yer bulunmalı ama çıkışa uzak olmamalıdır. Dışarı sızan maddelerin yer üstü sularına ve kanalizasyona girmesi önlenmelidir.
6) Alevlenebilir katı maddeler, kendiliğinden ayrışımlı maddeler ve hassaslığı giderilmiş patlayıcı maddeler: Yangın tehlikesi vardır. Aşırı sıcak, kıvılcım veya alev ile tutuşabilir. Aşırı sıcak, başka maddelerle (Örneğin; asitler, ağır metal bileşikleri veya aminler) temas, sürtünme veya darbe halinde kendiliğinden başka maddeler meydana getirebilir. Bu durum, sağlığa zararlı ve tutuşabilir gaz veya buhar oluşumuna yol açabilir. Dışarı sızan maddelerin yer üstü sularına ve kanalizasyona girmesi önlenmelidir.

## Slide 7
7) Kendiliğinden alevlenen maddeler: Ambalaj materyalinin hasar görmesi veya içerik maddenin dışarı sızması halinde kendiliğinden tutuşma tehlikesi söz konusudur (Örneğin benzin, beyaz ve kırmızı fosfor, magnezyum, alüminyum tozu)
8) Suyla temas halinde alevlenebilir gaz oluşturan maddeler: Dışarı sızan maddeler üstü örtülmek suretiyle kuru tutulmalı sudan uzak durulmalıdır. Bu maddeler, su ile hatta havanın nemi ile reaksiyona girerek yanıcı ve patlayıcı olan hidrojen ve asetilen gazlarını açığa çıkarırlar (Örneğin sodyum, potasyum, kalsiyum metalleri, bu metallerin peroksitleri, karpit)
9) Oksitleyiciler (tutuşturucu etkiye sahip maddeler): Ateşleme ve patlama tehlikesi vardır (Örneğin oksijen, hidrojen peroksit, per-klorik asit, sodyum ve potasyum nitrat, bu metallerin peroksitleri, permanganatları, kloratlar, perkloratlar, kromik asit, amonyum nitrat). Alevlenebilir maddelerle şiddetli reaksiyon verebilir. Alevlenebilir veya yanabilir maddelerle (Örneğin talaş) karışması önlenmelidir.
10) Organik peroksitler: Aşırı sıcak, başka maddelerle (Örneğin asitler, ağır metal bileşikleri veya aminler) temas, sürtünme veya darbe halinde ekzotermik ayrışım tehlikesi söz konusudur. Bu durum, sağlığa zararlı ve tutuşabilir gaz veya buhar oluşumuna yol açabilir. Alevlenebilir veya yanabilir maddelerle (Örneğin talaş) karışması önlenmelidir.

## Slide 8
11) Toksik maddeler: Zehirlenme tehlikesi vardır. Yer üstü suları ve kanalizasyon için tehlike söz konusudur. Acil kaçış maskesi kullanılmalıdır.
12) Enfekte maddeler: Bulaşma tehlikesi vardır. Yer üstü suları ve kanalizasyon için tehlike söz konusudur.
13) Korozif maddeler: Yakıcı madde tehlikesi vardır. Birbiriyle, su veya başka maddelerle şiddetli reaksiyon gösterebilirler. Yer üstü suları ve kanalizasyon için tehlike söz konusudur. Dışarı sızan maddelerin yer üstü sularına ve kanalizasyona girmesi önlenmelidir.
14) Diğer tehlikeli maddeler: Yangın ve patlama tehlikesi vardır. Yer üstü suları ve kanalizasyon için tehlike söz konusudur. Dışarı sızan maddelerin yer üstü sularına ve kanalizasyona girmesi önlenmelidir.

## Slide 9
15) Radyoaktif madde: Nüfuz etme ve dıştan radyasyon tehlikesi söz konusudur. Radyasyon kaynakları ile yapılan uygulamalarda veya bir kaza anında radyasyondan korunmak için bilinmesi gerekenler şunlardır:
a) Radyasyon kaynağından uzaklaşmak radyasyondan korunmanın en etkin ve en kolay metotlarından biridir. Radyasyon kaynağının yanından olabildiğince kısa sürede uzaklaşılmalıdır. Radyasyon kaynağının yanında geçirilen süre arttıkça alınan radyasyon miktarı da artar. Mesafe ile radyasyonun azalma miktarı uzaklığın karesi ile ters orantılıdır (1/R2).
b) Radyasyon kaynağı ile kişi arasına konulacak olan engel, radyasyonun şiddetini azaltacaktır. Kullanılan malzemenin yoğunluğu arttıkça koruyuculuğu da artar. En yaygın zırhlama malzemesi beton ve kurşundur.
c) Ortamın, giysilerin ve cildin radyoaktif madde ile bulaşmasını,
d) Radyoaktif maddenin yiyecek ve solunum yolu ile vücuda girmesini önleyecek tedbirler alınmalıdır.
e) Ayrıca tehlikeli durumda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) aranmalıdır.

## Slide 10
16) Mutlaka belli aralıklar ile TAHLİYE ve YANGIN SÖNDÜRME konusunda TATBİKATLAR yapılması gerekir. Çünkü çoğu kaza veya yangın durumunda ölümler veya ciddi yaralanmaların büyük oranda tahliye sırasındaki izdihamdan kaynaklandığı gözlenmiştir. Bir yangın durumunda yangın söndürme cihazlarının yerlerinin ve kullanımlarının mutlaka biliniyor olması çok önemlidir. Bu nedenle Yangın söndürme tatbikatlarının da belli aralıklar ile tekrarlanması gereklidir.

## Slide 11
İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN KİMYASALLAR İLE ÇALIŞILIRKEN
Öncelikle; her türlü kimyasalın deriye bulaşmasından kaçınılmalıdır.
Deneyde kullanılacak tüm kimyasallar için (özellikle kanserojen ve zehirli kimyasallar) çalışmadan önce malzeme güvenlik önlemleri:
Güvenlik Bilgi Formları (GBF) (Materials Safety Data Sheet= MSDS),
- El kitapları (Handbook),
- Kimyasal madde katalogları,
- Laboratuvar duvarına asılı posterler,
- İnternette;
www.ilpi.com/msds
www.msds.com
www.msdsonline.com
www.setonresourcecenter.com
www.msds.ehs.cornell.edu
www.hazard.com
www.sigmaaldrich.com
www.vwrsp.com
www.understandthelabel.org.uk/chemical-hazard-symbols-ghs-free-memocard.asp
gibi sitelerden ve diğer kaynaklardan öğrenilmelidir.

## Slide 12: GBF ’ler (MSDS) genellikle şu bilgileri içerir:
- Kimyasal madde/karışımın adı ve içeriği - Dökülme veya sızma olması ile ilgili bilgileri
- Üretici firma bilgileri - Ekolojik ve toksikolojik özellikler
- Zararlı madde içerikleri - Özel tedbirleri
- Fiziksel ve kimyasal özellikler - Özel korunma bilgileri
- Yangın ve patlama bilgileri - Taşıma bilgileri
- Sağlığa zararlılık bilgileri - Uzaklaştırma
- İlk yardım bilgileri - Yönetmelikler ile ilgili bilgiler
- Depolama bilgileri - Diğer bilgiler
- Reaktivite ve stabilite bilgileri

## Slide 13
ÇOK ÖNEMLİ NOT:
EKSİK BİLGİLER, LABORATUVAR
SORUMLULARINDAN VE/VEYA DİĞER KAYNAKLARDAN ÖĞRENİLEREK MUTLAKA TAMAMLANMALIDIR.
YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLERİN ÖNERİLERİ DİKKATE ALINMAMALIDIR.

## Slide 14
BAZI ÖZEL KİMYASALLARA AİT GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ
Aşağıdaki kimyasallar yüksek tehlikeli yapıları nedeni ile özel önlemler gerektirirler.
Kimyasal kanserojenler;
Yaygın kullanılan kimyasallardan olan benzen, kloroform, formaldehit şüphelenilen veya bilinen kanserojenlerdir. Diğerleri ile çalışılırken:
a) Daha az toksik etkiye sahip alternatif kimyasalları tercih ediniz.
b) Bu kimyasallarla çalışırken ÇEKER OCAK KULLANINIZ !!!!.
c) Kullanmadığınız kimyasalı güvenli yerlerde saklayınız.
d) Kimyasalın etiketlenmiş olmasına ve kişisel korunmanıza dikkat ediniz.
e) Kimyasallara karşı en uygun eldivenleri kullanınız, her kullanım sonrasında ellerinizi mutlaka yıkayınız.

## Slide 15
2) Civa;
Civa ve bileşiklerinin laboratuvarlarda yaygın kullanımı nedeni ile tehlike riski yüksektir. Çünkü; elementel civa uçucudur ve buharı şiddetli toksiktir. Civa buharı akciğerlerden hızla absorbe edilerek kana karışabilir ve havadan daha ağır olduğundan yere çökerek yerde birikebilir. İnorganik ve organik civa bileşikleri de çok toksiktir.
Bu nedenle;
a) Döküldüğünde, uygun yöntemlerle hemen ve çok iyi şekilde silinerek temizlenmelidir. Dökülen civa zerrecikleri plastik bir pipetle ya da kartla toplanır, kalıntıların toplanması için yapışkan bant kullanılabilir.
b) Civa ile yapılacak tüm işlemler uygun çeker ocakta yapılmalıdır.
c) Civa artığı olan yüzeyler ısıtılmamalıdır çünkü ısınma civanın buhar basıncını artırır.
d) Mümkünse civalı termometre yerine toksik madde içermeyen özel termometreler kullanılmalıdır.

## Slide 16
Civa dökülmelerinde izlenmesi gereken yol
a) Temizlemeye, uygun kıyafet ve gözlük takılarak başlanmalıdır.
b) Kaza alanında bulunan insanlara bulaşma olup olmadığı kontrol edildikten sonra kaza alanı boşaltılmalıdır.
c) Çalışan ısıtıcı ve benzeri araçlar kapatılarak, ortam ısısının düşmesine katkıda bulunulmalıdır. Isı artışı ile kokusuz ve renksiz civa buharının daha hızlı havaya karıştığı unutulmamalıdır. Çalışan klima ve benzeri havalandırma sistemleri kapatılmalıdır.
d) Bina içine açılan odaların kapı ve pencereleri kapatılmalıdır.
e) Civa ile cilt temasından, olayın meydana geldiği alandaki havayı solumaktan, civayı elektrik süpürgesi gibi cihazlarla temizlemeye çalışmaktan kaçınılmalıdır.
f) Odanın dışarıya açılan kapı ve pencereleri açılarak oda havalandırılmalıdır. Havalandırma işlemine en az 2 gün devam edilmelidir.

## Slide 17
f) El ve bileklerdeki tüm metaller çıkarılarak civanın metalleri etkilemesi önlenmelidir.
g) Metalik civa boncukları, plastik bir kürek veya kart yardımı ile biraraya toplanmalı, tüm civa parçacıklarını kalın plastik yardımı ile cam olmayan plastik bir kap içine koyulmalı, bu plastik kabı da ikinci bir plastik kap ve sonrasında plastik kilitli poşet içerisine konularak üzerine mutlaka civa olduğu ve tehlikesini belirten bir not yazılmalıdır. Çevrede toplanamamış olan civa parçacıklarını izolebant yardımı ile toparlayarak, çevrede hiç civa kalıntısı kalmadığından emin olunmalıdır.
h) Civanın dökülmüş olduğu alana toz kükürt veya çinko serpilerek, civanın bağlanması sağlanmalıdır. Böylece kükürt civa ile birleşerek çözünemeyen sülfid haline geçecektir.
ı) Civa ile cilt teması olduğunda, temas bölgesi hemen alkali sabun, su ve bir miktar toz kükürt ile yıkanmalıdır. Yıkama suyu lavabolara dökülmemeli ve toplayarak temas etmekten kaçınılmalıdır.

## Slide 18
BAZI ÇOK KULLANILAN LABORATUVAR CİHAZLARINA AİT GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
1) pH Metre
a) Her pHmetre’nin farklı kalibrasyon yöntemi olduğu bilinmelidir.
b) Kalibrasyon çözeltileri (pH ayarı için) temiz tutulmalıdır. Çözeltinin temiz kalması için elektrot probu distile suyla iyice yıkanıp kurulandıktan sonra kalibrasyon çözeltilerine daldırılmalıdır. Kurulama işlemlerinde çok yumuşak kağıtlar kullanılmalıdır.
c) Kalibre edilmiş pHmetre gün boyunca kapatılmamalıdır. Elektrik kesilmesi durumunda pHmetre yeniden kalibre edilmelidir. Ölçüm sırasında elektrot probu dik tutulmalıdır. Karıştırma amacıyla manyetik karıştırıcı kullanılmalıdır. Magnetin elektrotlara çarpmamasına dikkat edilmelidir.
d) Ölçüm yapılmadığı zamanlarda elektrot probunun koruma çözeltisi içinde durmasına dikkat edilmelidir.

## Slide 19
2) Hassas terazi
a) Su terazisindeki hava kabarcığı ortalanarak düz bir zemin üzerine oturması sağlanmalıdır.
b) Hassas terazi üzerine ve etrafına kimyasal madde dökülmemesine özen gösterilmelidir. Dökülen kimyasal maddeler fırça ile temizlenmelidir.
c) Kullanılmadığı durumlarda cihaz standby (bekleme) konumunda ve kapakları kapalı olmalı vede kefenin üzerinde hiçbir ağırlık olmamalıdır.
d) Elektronik yapısının hasar görmemesi için terazinin bulunduğu ortamda su ve diğer uçucu solvent buharlarının bulunmaması gerekir.
e) Terazide, terazinin tartım limitinin üzerinde bir ağırlık tartılmamalıdır.
f) Terazinin ayarının bozulmaması için terazinin oturduğu zeminin mümkün olduğunca hareket ettirilmemesine dikkat edilmelidir.
g) Terazi kefesi üzerine yüksek sıcaklıkta tartılacak malzeme (Örneğin fırından yeni çıkarılmış soğumamış kroze) konulmamasına özen gösterilmelidir.

## Slide 20
3) Su banyosu
a) Su banyosundaki su seviyesi sık sık kontrol edilmeli ve düşükse distile su ile tamamlanmalıdır. İçindeki suyun tamamen bitmesi çok ciddi zararlara neden olabilir.
b) Su banyosu cihazı ile çalışılırken buhara dikkat edilmeli; gerekli koruyucu malzemeler kullanılmalıdır.
c) Su banyosu çalışma bittikten sonra kapatılmalıdır.

## Slide 21
4) Çeker ocak
a) Derişik asit, baz ve uçucu çözücülerle çalışılırken, zehirli gazların ve buharların solunmaması için MUTLAKA çeker ocak içinde çalışılmalıdır.
b) Çeker ocaklar kullanılmadan önce havalandırma sistemi çalıştırılmalıdır.
c) Çeker ocakta yapılan her türlü işlem sırasında koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
d) Organik bileşiklerle çalışılırken ısıtma işlemleri sadece çeker ocaklarda gerçekleştirilmelidir.
e) Çeker ocakla çalışılırken kimyasal maddeler, çeker ocağın ön kısmından en az 15 cm içeriye konulmalıdır ve çeker ocağın camı mümkün olduğunca kapalı tutulmalıdır.

## Slide 22
5) Etüv/Fırın
a) Cihazların kapakları uzun süre açık bırakılmamalıdır.
b) Yüksek sıcaklıkta çalışılırken maşa veya ısıya dayanıklı eldiven kullanılmalıdır. Plastik eldiven KESİNLİKLE kullanılmamalıdır.
c) Çözücülerle yıkanan malzemeler, patlama riski nedeniyle kurutulmak üzere etüve konulmamalıdır.
d) Plastik malzemeler etüve konulmamalıdır.
e) Numune kaplarının ve maşanın fırın cidarına değmemesine dikkat edilmelidir.

## Slide 23
6) Manyetik karıştırıcı-ısıtıcı
a) Isıtıcı yüzeye plastik veya lastik malzemeler konulmamalıdır.
b) Isıtıcı yüzeye herhangi kimyasal madde dökülmemesine dikkat edilmelidir.
c) Sıcak ısıtıcı yüzeyine dokunmamaya dikkat edilmelidir.
d) Çözeltinin dışarıya sıçramasını önlemek ve magnetin düzgün bir şekilde dönmesini sağlamak için karıştırma hızı yavaşça arttırılmalıdır.
7) Mantolu ısıtıcı
Isıtıcı içine kesinlikle su veya herhangi bir sıvı dökülmemelidir.