## Slide 1: YEŞİL KİMYA ECZ 297- Laboratuvar Güvenliği 13. Hafta

## Slide 2: Sürdürülebilir kalkınma
Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmadan günümüzün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma. (Ortak Geleceğimiz)

## Slide 3
Şekil1 : Sürdürülebilir kalkınmanın üç ayağı

## Slide 4
Yeşil kimya, kimyasalların üretilmi ve kullanılmı sırasında insan sağlığına ve çevreye zararı ortadan kaldıran yöntemlerin tasarımı ve kullanımıdır.
Yeşil Kimya

## Slide 5
Yeşil Kimya
Şekil: Evrensel bazda dünya nüfusu ile kimyasal madde üretiminin karşılaştırılması.
Varsayım: kimyasal madde üretimi yılda %3 artarken, dünya nüfusu %0,77 artacaktır

## Slide 6: Yeşil Kimyanın on iki prensibi
Atıkları önleme. Atık çıkarmayacak kimyasal sentez yöntemlerinin dizay edilmesi. Atıkları işleme veya temizlemektense hiç atık çıkarmamak daha iyidir.
Atıklar insanlara ve çevreye zarar verebilir.
Daha az atık Daha güvenli çalışma ortamı
P. Anastas and J. Warner. Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press, New York, 1998, pp. 8–9.
D. Finster, J Whitford and J Fortunak. «How to Create a Safer and More Sustainable Lab Through Green Chemistry”. ACS Webinars

## Slide 7: Yeşil Kimyanın on iki prensibi
2. Daha güvenli kimyasalların ve ürünlerin tasarlanması. Tam olarak istenen etkiye sahip ama aynı zamanda çok az toksik olan veya hiç toksik olmayan kimyasal ürünler tasarlanmalıdır.
Daha düşük toksisiteye sahip maddeler Daha güvenli çalışma ortamı
3. Daha az zararlı kimyasal sentezlerin tasarlanması. Sentez sırasında çevreye ve insana daha az toksik olan veya hiç toksik olmayan maddeler kullanılmalıdır.
Daha düşük toksisiteye sahip maddeler Daha güvenli çalışma ortamı
4. Yenilenebilir kaynakların kullanımı. Sınırlı ve tükenmekte olan hammaddelerdense yenilenebilir olanlar kullanılmalıdır. Yenilenebilir kaynaklar genellikle tarımsa ürünlerden veya başka işlemler sırasında açığa çıkan atıklar veya yan ürünlerden elde edilirken, Sınırlı ve tükenmekte olanlar fosil yakıtlardan veya madenlerden elde edilmektedir.
P. Anastas and J. Warner. Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press, New York, 1998, pp. 8–9.
D. Finster, J Whitford and J Fortunak. «How to Create a Safer and More Sustainable Lab Through Green Chemistry”. ACS Webinars

## Slide 8: Yeşil Kimyanın on iki prensibi
5. Stokiyometrik reaktiflerdense katalizör kullanımı. Atıklar katalitik reaksiyonların kullanımı ile azaltılabilir. Katalizörler küçük miktarlarda ve birçok kez kullanılırlar. Stokiyometrik reaktifler ise büyük miktarlarda ve sadece bir kez kullanılır. Katalizör kullanımı sayesinde reaksiyonlar yüksek basınç ve sıcaklıklarda gerçekleştirilmek zorunda kalınmaz.
Daha ılıman reaksiyon koşulları Daha güvenli çalışma ortamı
P. Anastas and J. Warner. Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press, New York, 1998, pp. 8–9.
D. Finster, J Whitford and J Fortunak. «How to Create a Safer and More Sustainable Lab Through Green Chemistry”. ACS Webinars

## Slide 9: Yeşil Kimyanın on iki prensibi
6. Kimyasal türevlendirmeden kaçınmak.Mümkünse geçici modifikasyonlardan, engelleme ve koruma gruplarının kullanımından kaçınılmalıdır.
Türendirme sırasında fazladan reaktif kullanılır ve fazladan atık üretilir.
Daha az reaktif/ara madde Daha az zarar Daha güvenli çalışma ortamı
P. Anastas and J. Warner. Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press, New York, 1998, pp. 8–9.
D. Finster, J Whitford and J Fortunak. «How to Create a Safer and More Sustainable Lab Through Green Chemistry”. ACS Webinars

## Slide 10
7. Atom ekonomisi. Son ürün maddesinin maksimum seviyede başlangıç materyallerini içereceği sentez yöntemlerinin tasarımı. Olabildiğince az atom israf edilmelidir.
Daha az zararlı yan ürünler Daha güvenli çalışma ortamı
Yeşil Kimyanın on iki prensibi
P. Anastas and J. Warner. Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press, New York, 1998, pp. 8–9.
D. Finster, J Whitford and J Fortunak. «How to Create a Safer and More Sustainable Lab Through Green Chemistry”. ACS Webinars

## Slide 11
8. Daha güvenilir çözücü ve reaksiyon koşullarının kullanımı. Çözücü, ayırma ajanları veya yardımcı kimyasallar kullanılmamalı, kullanılması gerekiyorsa da tehlikesiz olanları kullanılmalıdır.
Yeşil Kimyanın on iki prensibi
Daha güvenli (veya hiç!) çözücü/yardımcı kimyasallar Daha güvenli çalışma ortamı
P. Anastas and J. Warner. Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press, New York, 1998, pp. 8–9.
D. Finster, J Whitford and J Fortunak. «How to Create a Safer and More Sustainable Lab Through Green Chemistry”. ACS Webinars

## Slide 12: Yeşil Kimyanın on iki prensibi
9.Enerji verimliliğinin yükseltilmesi. Mümkün olduğu her durumda kimyasal reaksiyonlar oda sıcaklığı ve basıncında gerçekleştirilmelidir.
Oda sıcaklığı ve basıncı Daha güvenli çalışma ortamı
10. Kullanıldıktan sonra tehlikesiz maddelere bozunabilir ve doğada birikmeyen kimyasallar ve ürünlerin tasarımı.
11. Kirliliği önlemek için gerçek zamanlı analiz. Sentez sırasında gerçek zamanlı izleme ve kontrol sayesinde istenmeyen yan ürünlerin minimize edilmesi veya bertaraf edilmesi.
Gerçek zamanlı önleme Daha güvenli çalışma ortamı
P. Anastas and J. Warner. Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press, New York, 1998, pp. 8–9.
D. Finster, J Whitford and J Fortunak. «How to Create a Safer and More Sustainable Lab Through Green Chemistry”. ACS Webinars

## Slide 13: Yeşil Kimyanın on iki prensibi
12. Kaza ihtimalini minimize etme. Yayılma, patlama ve yangın gibi kaza ihtimalini azaltmak için en uygun kimyasal işlemlerin ve kimyasalların seçilmesi gerekir.
Yeşil kimyanın amacı doğayı korumaktır ama bu amaç aynı zamanda laboratuvar ve üretim tesisininden çalışanlar için daha güvenli olmasını sağlamaktadır.
Yeşil kimya güvenli kimyadır
ve
Güvenli kimya yeşil kimyadır.
P. Anastas and J. Warner. Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press, New York, 1998, pp. 8–9.
D. Finster, J Whitford and J Fortunak. «How to Create a Safer and More Sustainable Lab Through Green Chemistry”. ACS Webinars

## Slide 14: KAYNAKLAR
S. Armenta, S. Garrigues, M. De la Guardia (2008), “Green Analytical Chemistry” Trends in Analytical Chemistry, 27(6), 497-511.
J. Kovel, Doğanın Düşmanı, Metis yayınları:İstanbul, 2005, p23.
M. Tobiszewski, A. Mechlinska, J. Namiesnik (2010), “Green analytical chemistry – theory and practice” Chemical Society Reviews, 39, 2869-2878.
P. T. Anastas, J. C. Warner, Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press: New York, 1998.
D. Finster, J Whitford and J Fortunak. «How to Create a Safer and More Sustainable Lab Through Green Chemistry”. ACS Webinars