## Slide 1
KİM 432 –KAUÇUK KİMYASI | 
Hafta | 
6 | KAUÇUK HAMURUNUN HAZIRLANMASI-2
Kimyasal Yumuşatıcılar
Doğal kauçuk oldukça zor işlenen bir yapıya sahiptir.
Doğal kauçuğun mastikasyon işlemi esnasında kütle halindeki kauçuk bir taraftan parçalanırken, yeniden birleşme eğiliminde oldukları için birbirine yapışır. parçalar. Kauçuğun kimyasal yolla yumuşatılması için katkı maddesi olarak peptizer adı verilen kimyasallar katılmaktadır.

## Slide 2
Peptizer Maddeler
Peptizer olarak kullanılan maddeler kauçuğun viskozitesinin düşürülmesine neden olur ve karıştırılması kolaylaşır. Böylece,
Kimyasalların dağılımı homojen bir şekilde olur.
Proses sıcaklığı düşer.
2.Fiziksel Yumuşatıcılar
Fiziksel yumuşatıcılar üç sınıfa ayrılır.
Mineral Yağlar
Yumuşatıcılar arasında en çok kullanılanlar mineral yağlardır.

## Slide 3
Mineral yağlarda kendi aralarında üç sınıfa ayrılır.
Parafinik yağlar: Uzun, düz karbon zincirinden oluşmuş doymuş hidrokarbonlardır. Oldukça etkin yumuşatıcılardır. Açık renkli oldukları için açık renkli karışımlarda kullanılırlar.
Naftenik yağlar: Bu yapıda yağlarda karbon atomları bir halka şeklinde bağlanmışlardır. Parafinik yağlar ile benzer özelliklere sahiptirler.
Aromatik yağlar: Aromatik yağlar bir benzen halkası ve buna bağlı bir fonksiyonel grup bulundururlar. Kauçuk karışımları için maliyet açısından da uygundurlar. Koyu renkli oldukları için renk bozma özelliğine sahiptir. Aromatik yapılı oldukları için kokuludur.

## Slide 4
Sentetik Yağlar
Kimyasal sentez yöntemleri ile elde edilir. Sentetik yağlar, mineral yağlara oranla daha yüksek ve daha düşük sıcaklıklar ile yüksek basınca karşı dayanıklıdır. Maliyet açısından mineral yağlara göre daha pahalıdır. Hem karışımın fiziksel özelliklerine hem de işlenebilme özelliklerine önemli etkiler yapar.
Sertliği azaltır.
Elastikiyet sağlar.
Düşük sıcaklıklara karşı daha iyi dayanıklılık sağlar.
Aleve dayanıklılık sağlar.
Prosese etkileri ise şu şekilde sıralanabilir:
Viskoziteyi azaltır.
Karışma işlemini hızlandırır.
İyi dağılım olmasını sağlar.
Yapışma özelliklerini artırır.