## Slide 1
KİM 432 –KAUÇUK KİMYASI | 
Hafta | 
7 | KAUÇUK HAMURUNUN HAZIRLANMASI-3
DOLGU MADDELERİ
Kauçuklara kuru toz halinde katılan çok küçük tane boyutlu maddeler, ya güçlendirici ya da dolgu maddeleri olarak tanımlanırlar. Bu maddeler kauçuğun kuvvetlendirilmesi, işlenebilme özelliklerinin geliştirilmesi, ekonomik karışımlar oluşturması ve renklendirebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Güçlendirici türde olanlar, kauçuğun fiziksel ve mekaniksel özelliklerinde, kuvvetlendirici etkiler yaparken, dolgu maddesi türünde olanlar genellikle formülasyonu ucuzlatmakta ve bazı proses işlemlerinde iyileştirici özellikler sağlamaktadır.

## Slide 2
Dolgu Maddelerinin Sınıflandırılması
Dolgu maddelerini, siyah ve beyaz dolgu maddeleri olarak iki sınıfa ayırmak mümkündür. Yapmış oldukları tesirlere göre de;
Aktif dolgu maddeleri: karbon siyahı ve çöktürülmüş silikalar
Yarı aktif dolgu maddeleri : sodyum alüminyum silikat, kalsiyum silikat, talk, kaolin
İnaktif dolgu maddeleri : kalsiyum karbonat
Karbon Siyahları
Karbon siyahı kauçuklarda en yaygın ve en fazla kullanılan dolgu maddesidir. Ayrıa, renklendirme (siyah), UV-ışınlarından koruma ve iletkenliği artırmak amacıyla katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. En fazla tüketildiği alan ise araç lastikleridir.

## Slide 3
Dolgu maddeleri
Genel olarak üç sınıfa ayırmak mümkündür:
Güçlendirici etkisi olanlar
Kısmen güçlendirici etkisi olanlar
Güçlendirici etkisi olmayanlar