## Slide 1
KİM 432 –KAUÇUK KİMYASI | 
Hafta | 
8 | KAUÇUK HAMURUNUN HAZIRLANMASI-4
VULKANİZASYON MADDELERİ
Vulkanizasyon amaçlı kullanılan maddeler başta kükürt olmak üzere kinondioksimler ve fenolik reçineler ve organik peroksitlerdir. Kükürt ve uzun polimer zincirlerinin köprülerle bağlanması ile oluşturduğu üç boyutlu yapı vulkanizasyonla sağlanmaktadır. Köprü rolünü üstlenen kükürt molekülleri uzun zincirlerle birbirine bağlanarak yapının sağlam, dayanıklı ve elastik olmasını sağlar.

## Slide 2
Vulkanizasyon için kullanılan kükürt;
Kükürdün avantajları:
Karışımın depolanması sırasında yanma eğilimin az olması,
Yüksek sıcaklıklarda hızlı vulkanizasyona sahip olması,
Reversiyona karşı dayanıklı olması,
Basit formülasyonlar oluşturması,
Yüksek sıcaklıklarda düşük kalıcı deformasyon değerlerine sahip olması,
İyi elektriksel özelliğe sahip olması olarak sıralanabilir.

## Slide 3
Kükürt, vulkanizasyon işleminden önce kauçuk içerisinde homojen şekilde dağıtılır.
Kükürt
Normal kükürt, sekiz kükürt atomundan oluşur ve siklik yapıdadır, Plastik kükürt, normal kükürt birimlerinin birbirlerine bağlanmasıyla oluşmuş uzun zincirli polimer yapıdır. Normal kükürt ısıtıldığında halkalı yapısı homolitik kırılmaya uğrar ve bir diradikal oluşur.
Kükürt çiçeği: Süblimleşme yolu ile elde edilmektedir.
Yağlı kükürt (oiltreated): Tozlaşmanın önlenmesi, tartım işleminin kolaylaşması ve kükürdün karışımdaki dağılımının kolaylaşması amacıyla aromatik ve parafinik yağlarla belirli oranlarda karıştırılarak elde edilen kükürttür.

## Slide 4
Kükürt klorür: Genellikle oda sıcaklığında gerçekleştirilen vulkanizasyon işlemlerinde kullanılır. Kükürt aktif hâlde bulunduğundan parçalanmasına gerekyoktur.
Kükürt verici sistemler: TMTD, morfolin, tioplastlar kükürt verici sistemlere örnek olarak verilebilir. Bunlar ısıtıldıkları zaman parçalanıp aktif kükürt salar. Çok esnek ve elastik parçaların üretiminde kükürtsüz ya da çok az bir miktar kükürt ile birlikte kullanılır.
Organik peroksitler: Silikon, EPDM, PU, EVA, PE gibi kükürtle bağlanması mümkün olmayan ya da EPDM, NR, SBR ve NBR gibi kükürtle de vulkanize olabilen kauçukların vulkanizasyonunda kullanılmaktadır.

## Slide 5
Kinondioksimler ve fenolik reçineler:
Bütil kauçuk gibi düşük doymamışlık özelliğinde kauçuklar için kullanılmaktadır. Bütil kauçuğun kükürtle yapılan vulkanizasyonunun yavaş olması, bu maddeler ile vulkanizasyon yapılmasını sağlamaktadır.