## Slide 1
KİM 432 –KAUÇUK KİMYASI | 
Hafta | 
11 | SENTETİK KAUÇUKLAR
Sentetik Kauçuğun Avantajları
Sentetik kauçuklar, elastomer olarak davranan yapay olarak elde edilmiş polimerlerdir. Zaman içerisinde kauçuğa olan talebin artması ve doğal kauçuk kaynaklarının sınırlı olması, sentetik yöntemlerle doğal kauçuğa benzer maddelerin üretilmesi yönündeki araştırmaları hızlandırmış ve özellikle 1950 den sonra değişik sentetik kauçuklar geliştirilmiştir.
Sentetik kauçuklar, doğal kauçuğun üstün özelliklerini tam karşılayamamakla birlikte, ucuzlukları ve genel kauçuğumsu davranışları nedeniyle vazgeçilmez polimerlerdir.

## Slide 2
Bazı önemli elastomerlerin adları, kısa gösterimleri ve polimerinin adı.
kısaltma | kauçuk adı | polimer
ABR | akrilat-bütadien kauçuğu | akrilat-bütadien kopolimeri
ACM | akrilat kauçuğu | etil akrilat veya diğer akrilatların kopolimeri
IR | isopren kauçuk | poliizopren
IIR | bütil kauçuk | izobütilen-izopren kopolimeri
BIIR | bromobütil kauçuğu | bromlanmış izobütilen-izopren kopolimeri
Saf monomerlerin polimerizasyonu cis ve trans çift bağların istenilen oranlarını elde etmek için daha iyi kontrol edilebilirler.
Bu konuda önemli sentetik kauçukların yapıları ve bazı özellikleri verilmiştir.

## Slide 3
CIIR | klorobütil kauçuğu | klorlanmış izobütilen-izopren kopolimeri
BR | bütadien kauçuk | polibütadien
CR | kloropren kauçuk veya neopren kauçuğu | poliklorpren
EPM | etilen-propilen kauçuğu | etilen-propilen kopolimeri
EVM | etilen-vinil asetat kauçuğu | etilen-vinil asetat kopolimeri
FPM | floroelastomerler | flor atomu içeren polimerler
HNBR | hidrojenlenmiş nitril kauçuğu | hidrojenlenmiş akrilonitril-bütadien kopolimeri
NBR | nitril kauçuğu | akrilonitril-bütadien kopolimeri
NCR | akrilonitril-kloropren kauçuğu | akrilonitril-kloropren kopolimeri
NIR | akrilonitril-izopren kauçuğu | akrilonitril-izopren kopolimeri
NR | doğal kauçuk | poli(cis-izopren)
EPDM | etilen-propilen-dien kauçuğu | etilen-propilen-dien terpolimeri

## Slide 4
Sülfür vulkanizasyonu ile işlenebilen doymamış kauçuklar grubunda yer alan polimerler;
Doğal Kauçuk (NR)
Sentetik poliizopren (IR)
Bütil kauçuğu (IIR)
Halojenlenmiş bütil kauçuğu (BIIR)
Polibütadien (BR)
Stiren bütadien kauçuğu (SBR)
Nitril kauçuğu (NBR),
Hidrojenlenmiş nitril kauçuğu (HNBR)
Kloropren kauçuğu (CR), polychloroprene, Neoprene, Baypren
SBR e-SBR s-SBR | stiren-bütadien kauçuğu | stiren-bütadien kopolimeri
SBS | stirenik blok kopolimer | stiren-bütadien-stiren triblok kopolimeri
SCR | stiren-kloropren kauçuğu | stiren-kloropren kopolimeri
SI | silikon kauçuğu | poli(dimetil siloksan)
SIR | stiren-izopren kauçuğu | stiren-izopren kopolimeri

## Slide 5
Sülfür vulkanizasyonu ile işlenemeyen doymuş kauçuklar
EPM (ethylene propylene rubber, EPDM rubber (ethylene propylene diene rubber,)
Epichlorohydrin rubber (ECO)
Polyacrylic rubber (ACM, ABR)
Silicone rubber (SI, Q, VMQ)
Fluorosilicone Rubber (FVMQ)
Fluoroelastomers (FKM, and FEPM) Viton, Tecnoflon, Fluorel, Aflas and Dai-El
Perfluoroelastomers (FFKM) Tecnoflon PFR, Kalrez, Chemraz, Perlast
Polyether Block Amides (PEBA)
Chlorosulfonated Polyethylene (CSM),
Ethylene-vinyl acetate (EVA)

## Slide 6
Sentetik kauçuk başta petrol yan ürünlerinden sentezlenen yapay elastomerin herhangi bir türüdür. Kauçuk monomerler, fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri için çeşitli oranlarda karıştırılabilir, bir dizi ürün üretmek için kopolimerleştirilebilirler. Üstün özellikleri nedeniyle doğal kauçuk günümüzde değerini korumaktadır.
SENTETİK POLİİZOPREN (IR)
Doğal kauçuğun yerini alan sentetik bir kauçuktur. Ancak zincir üzerindeki yinelenen birimlerin konfigürasyonu kontrol edilerek cis-1,4-yapıda poliizopren (IR) sentezlenebilmiştir. Bu küçük fark nedeniyle sentetik poliizopren doğal kauçuktan yavaş vulkanize olur ve elastikiyeti doğal kauçuktan iyidir. kauçuk band, hortum, conta, ayakkabı tabanı, sünger, spor eşyası yapımında kullanılır.

## Slide 7
Nitril kauçuk (NBR)
Nitril kauçuğu, akrilonitril ve bütadienin kopolimeridir.
Keçe uygulamalarının büyük bir kısmı için önerilen, yağ ve greslere dayanıklı, malzemedir. asit ve bazlara, alkole karşı dirençlidir. Bu malzeme -50° C ile 100° C arasında kullanılır.
Stiren butadien kauçuk (SBR)
SBR, stiren ve bütadieninin rastgele kopolimeridir ve üretimi en fazla yapılan sentetik kauçuktur.

## Slide 8
STİREN BÜTADİEN KAUÇUK (SBR)
SBR, stiren ve bütadieninin rastgele kopolimeridir ve üretimi en fazla yapılan sentetik kauçuktur. Polimer zinciri genellikle % 25 stiren, % 75 bütadien bulundurur.
Yakıtlar ve petrol esaslı yağlara dayanıklı değildir.
SİLİKON KAUÇUĞU (SI)
Silikon ana zinciri üzerinde silisyum ve oksijen atomlarının ard arda yinelendiği polimerlerdir. Polisilikonlar, dimetildiklorsilan ve diklorsilanların polimerizasyonuyla hazırlanabilir.

## Slide 9
BÜTADİEN KAUÇUĞU (BR)
SBR den sonra üretimi en fazla yapılan sentetik kauçuk BR kauçuğudur ve bütadienin polimerizasyonu ile elde edilir. Polibütadienin cis-1,4 yapısı, iyi kauçuk özellikleri taşır.
BÜTİL KAUÇUĞU (IIR)
İzobütilen kauçuk yapımına uygun bir başka monomerdir ve izobütilenin polimerizasyonu ile elastomer özellikleri taşıyan poliizobütilen elde edilir.

## Slide 10
NEOPREN KAUÇUĞU (KLORPREN KAUÇUĞU) (CR)
Klorprenin (2–kloro–1,3–bütadien) polimerizasyonu ile üretilen polikloropren (CR), ilk sentetik kauçuktur. Neopren ticari adı ile bilinir. Ticari poliklorprende ağırlıklı olarak trans- birimler bulunur ve polimerin %90 ınını oluşturur. 45°C ile 100°C arasında kopma, yırtılma ve aşınmaya karşı çok dayanıklıdır. Aleve karşı dirençlidir.

## Slide 11
ETİLEN-PROPİLEN KAUÇUKLARI (EPM, EPDM)
Etilen ve propilenin homopolimerleri termoplastik karakterdedirler ve kristal yapıdadırlar. İki monomerden sentezlenen rastgele kopolimer ise düşük camsı geçiş sıcaklığına sahip kauçuk olarak kullanılabilecek, amorf yapıda bir polimerdir. -40°C ile 145°C arasında kullanılabilir
Etilen-propilen kopolimerinin (EPM) zincirleri üzerinde doymamış bağlar bulunmaz, bu nedenle polimer ozona, yaşlanmaya ve dış ortam etkilerine karşı dayanıklıdır, Kopolimer yapısına doymamış bağ içeren üçüncü bir monomer sokularak, kükürt vulkanizasyonuna uygun hale getirilir. Etilen, propilen yanında dienlerin kullanıldığı kauçuğa kısaca EPDM denir.

## Slide 12
FLOROELASTOMERLER (FKM)
Floroelastomerler, flor atomu içeren monomerlerin polimerizasyonu ile elde edilen elastomerlerdir. Üretimlerinde vinilden florür, klortrifloretilen, tetrafloretilen türü monomerler kullanılır. -30° C ile 220° C sıcaklıklar arasında kullanılabilir.

## Slide 13
POLİOLEFİN ELASTOMERLER (POES)
Poliolefin elastomerler, elastomerlerin yeni üyeleridir ve etilen ile bir olefinin kopolimerizasyonu ile hazırlanırlar. En sık kullanılan ticari olefin monomerleri büten ve oktendir.
Önemli özellikleri arasında, termoplastik ve termoset polimerlerle karışabilme, üstün elastikiyet, sağlamlık, düşük sıcaklıklarda esneklik, UV ışınlarına direnç, geri kazanım özellikleri sayılabilir. Tıbbi aletlerin, çeşitli eşya ve malzemelerin yapımında, ayrıca kablo kılıflamada, film, köpük, yapıştırıcı yapımında kullanılırlar.