## Slide 1
KİM 432 –KAUÇUK KİMYASI | 
Hafta | 
12 | KAUÇUKLARIN GERİ KAZANIMI
KAUÇUK SANAYİİ ATIKLARI
Kauçuk ürünlerin hazırlanması sırasında, karışıma birçok kimyasal ilave edildiği için, sonrasında çok sayıda atık oluşumu ile de karşılaşılmaktadır. Özellikle çözücü salınımı kauçuk sanayiinin önemli bir atığıdır.
Kauçuk üretim prosesinde, kaçak emisyonlar, katı atıklar ve tehlikeli atıklar açığa çıkan başlıca çevresel etkilerdir.

## Slide 2
Katı Atıklar: Kauçuk ürünlerin üretiminin imalat aşmasında katı atıklar ortaya çıkarlar. Kauçuk yüzeyine uygulanan işlemlerden doğan tozlar ve kauçuk partikülleri çeşitli mekanizmalarla toplanan atıklardır. Yağlama ve hidrolikte kulanılan proses yağlarıi üretimde yaygın bir şekilde kulanılmakta ve atık oluşturmaktadır.
Kauçuk atıkların oluştuğu üretim prosesleri karıştırma, ön şekillendirme, vulkanizasyon işlemleridir. Atık kauçuk 3 grupta toplanır;
Vulkanize olmamış kauçuk
Vulkanize olmuş kauçuk
hurdalar
Vulkanize olmuş kauçuklarda atıklar kalıptan taşan, fakat pişmiş olan kauçuk fireleridir. Hurdalar ise kalite yeterliliğine sahip olmayan atıklardır.

## Slide 3
KAUÇUĞUN GERİ KAZANIMI
Kullanılmış lastiklerin depolanması sırasında çeşitli sorunlar oluşmaktadır. Geri kazanıml yoluyla yapılan çalışmalar ile bu çevresel ve toplum sağlığı olumsuzlukları giderilmektedir. Ancak depolama alanlarında kauçuğun yok edilmesi zehirli gazların oluşumuna yol açabilmektedir. Lastik atıklar diğer atıklardan ayrı olarak depolandığı zaman, tehlikeler daha belirgin hale gelmektedir.
Yangın olduğunda, lastik yığınları aylarca sürebilecek yanmaya, toksik yağların toprağa ve oradan da yer altı suyuna geçmesine neden olur. Ayrıca, lastik yığınları sivrisinek ve kemirgenler için ideal bir yetişme ortamı da sağlamaktadır.
Eski kauçukların değerlendirilmesi ile enerji tasarrufu da sağlanabilmektedir.

## Slide 4
Fiziksel Yöntemlerle Geri Kazanım
Mikrodalga tekniği
Ultrasonik yöntem
Kriyojenik öğütme
Mikrodalga tekniği
Vulkanize olmuş atıktaki C-S ve S-S bağlarını parçalamak üzere, belirli frekansta mikrodalga ışınlar ile etkileştirilir. Bu dalgaların enerjisi, C-C ana zincirine zarar vermeyecek düzeydedir.
Tekniğinin uygulanabilmesi için atığın polar yapıdaki kauçuk türlerinden oluşması gerekmektedir. EPDM ve IIR hortumlar, lastik pişirme torbaları ve ağırlıklı olarak NR’tan oluşan lastik taban bölümü atıkları mikrodalga tekniği ile verimli bir şekilde geri kazanılabilmektedir.

## Slide 5
Kriyojenik öğütme
Küçük parçalara ayrılmış kauçuk atıklar, sıvı N2 içerisinde kırılgan hale getirilirek lastik tozu olarak geri kazanılır.
Kriyojenik öğütme ile geri kazanılan ürünler lastik karışımlarına katılmakta ve asfalt uygulamalarında kullanılmaktadır.
Kriyojenik yöntemin en önemli üstünlüğü, lastiklerin içindeki metalik kısımların mıknatıslandırma gibi işlemlerle ayrılabilmesidir.
Ultrasonik yöntem
Ultrasonik yöntemde de vulkanize lastik atıklarında C-S ve S-S bağları kırılabilmektedir.
Polar olmayan kauçuk türlerinin atıklarına uygulanabilir. Ultrasonik yöntemle geri kazanım, atığın türüne bağlı olarak farklı şekillerde tasarlanmış extruderlerde gerçekleştirilir.

## Slide 6
1) Rejenere Kauçuk
Rejenere kauçuk, çapraz bağlanmış kauçuk kütlesinin çapraz bağlarını kırarak yeniden çifte bağ kazandırılması yöntemidir. Daha güvenli vulkanisazyon ve rijitlik sağlayan bu yöntem ile hemen hemen tüm elastomerler geri kazanılabilmektedir.
2) Granül Kauçuk
Granül hale gelen kauçuklar genelde otomobil lastiklerinde kullanılan isopren ya da butadien içeren lastiklerdir. Otomobil lastiğinin minik granüller haline gelmesi bıçakla kıyma yöntei olarak biline fiziksel yöntemle yapılır. Bu kauçuk granülleri aynı karbon siyahı gibi özellikle etli kauçuk parçalarda dolgu malzemesi olarak kullanılabilmektedir. Sülfür vulkanizasyonu ile ham elastomer parçalanmış olan kauçuk parçalara bağlanır.